СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от     15.11.2012                            		             		                                  № 15

г. Асино

«Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2012-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204  «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

Совет Асиновского городского поселения  РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2012-2020 годы», согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на  комитет по социальной политике, ЖКХ, транспорту и развитию предпринимательства Совета Асиновского городского поселения.

Глава Асиновского городского поселения-

Председатель Совета Асиновского

городского поселения                                                                                        Н.А. Данильчук

## Приложение

к решению Совета Асиновского

городского поселения

от 15.11.2012  № 15

программА комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

«Асиновское городское поселение»                   на 2012-2020 годы

ТОМ 1.  ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

г. Асино,  2012 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2012-2020 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Основные разработчики Программы | Администрация Асиновского городского поселения |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Объем потерь ресурсов в централизованных системах тепло- и водоснабжения; Количество аварий и инцидентов при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи Уровень собираемости платежей за потребленные коммунальные услуги |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы 2012-2020 годы. |
| Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования Программы осуществляется за счет федерального, областного, районного, муниципального бюджетов и внебюджетных источников и ежегодно корректируется Администрацией Асиновского городского поселения. |

### 1. Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Асиновское городское поселение» (далее МО) является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышения качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

### 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

В собственности Администрации Асиновского городского поселения находятся объекты следующих систем энергоснабжения:

- теплоснабжение;

- горячее водоснабжение;

- холодное водоснабжение;

- водоотведение;

- уличное освещение.

Эксплуатацию данных объектов осуществляют организации коммунального комплекса на основании договоров аренды.

Подробный анализ существующей системы коммунальной инфраструктуры представлен в Обосновывающих материалах, который является обязательным документом Программе.

Повышению качества и надежности предоставляемых услуг на территории Асиновского городского поселения препятствуют следующие проблемы:

- по системе теплоснабжения

- отсутствие крытых угольных складов на всех котельных кроме РТП, ХДСУ, Нефтебаза, КПП, ПУ-24;

- отсутствие обязательных установок химводоподготовки в котельных (кроме котельной ПУ-24);

- неэффективная работа котловых агрегатов из-за несвоевременного проведения режимно-наладочных работ;

- превышение расхода сетевой воды в котельных ВЭС, Лесозавод, Гагарина, ПУ-24, П.Морозова, Нефтебаза, КПП, ПМК-16;

- отсутствие 100% учета тепловой энергии (за исключением котельных П.Морозова, ПУ-24, КПП, Гагарина);

- отсутствие  учета холодной воды в котельных ДРСУ, АЦРБ;

- низкая надежностью систем теплоснабжения вследствие высокого уровня износа трубопроводов тепловых сетей и отсутствия резервирования внешнего ресурсоснабжения котельных (электроснабжения и водоснабжения);

- высокая доля тепловых потерь обусловлена низким качеством изоляции, высокой протяжённостью сетей и совместной прокладкой теплопроводов с водопроводами на ряде участков.

- по системе водоснабжения

- нерабочее состояние артезианских скважин № 4, 7;

- превышение нормативного срока использования 5 скважин;

- превышение нормативного срока использования насосов второго подъема;

- использование насосов без частотного и ступенчатого регулирования;

- разрушение гравийной обсыпки 5-ти скважин водозабора.

- по системе водоотведения

- высокая степень износа оборудования очистных сооружений из-за большого срока эксплуатации;

- качество механической и биологической очистки сточных вод не соответствует нормативным показателям;

- секция № 2 аэротенки № 1 находится в нерабочем состоянии; и требует восстановительного ремонта.

- действующие воздуходувки не обеспечивают требуемого напора воздуха для технологии биологической очистки сточных вод, что приводит к неполной очистке стоков;

- насосы очищенных стоков  ввиду износа не обеспечивают согласно технологии нужную подачу очищенных стоков к выпуску;

- самотечный коллектор на очистных сооружениях, длиной 30 метров, Ду=500мм, от первичных отстойников до камеры смешения, подвергнут сильному коррозийному износу и в случае выхода его из эксплуатации произойдет остановка работы очистных сооружений;

- изношенность стальной трубы диаметром 400мм напорного коллектора, обеспечивающий сброс очищенных стоков с очистных сооружений в озеро Кривое;

- несоответствие диаметра действующего напорного коллектора от КНС «Гора» до очистных сооружений (Ду=300мм., протяженностью 2000 м) проходящему объему сточных вод, как результат высокая аварийная ситуация на данном участке.

- высокая изношенность трубы напорного коллектора от КНС «Лесозавод» до очистных сооружений (протяженностью 1100м) из-за отложений коррозионного металла;

- нарушение пропускной способности железобетонных труб канализационных сетей в связи с их заиливанием, просачиванием грунта в канализацию и нарушением герметичности.

Для улучшения ситуации необходимое комплексное решение данных проблем путем разработки инвестиционных проектов и привлечением внебюджетных средств.

### 3. Перспективы развития МО и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

На территории МО разработан проект Генерального плана МО «Асиновское городское поселение» Томской области, включающий два этапа:

I этап - первая очередь строительства – 2020 год;

II этап - расчетный срок Генерального плана – 2035 год.

Основными направлениями социально-экономического развития МО на расчетный период генерального плана рассматриваются:

- развитие на территории МО перерабатывающих производств, в первую очередь, лесопромышленного комплекса;

- развитие МО как центра межрайонного обслуживания для группы восточных районов Томской области (Асиновский, Первомайский, Тегульдетский, Зырянский районы);

- развитие малого бизнеса на территории МО.

В генеральном плане предусматривается расширение границ Асиновского городского поселения и включение в них деревень Феоктистовка (273 чел.) и Итатка (8 чел.) МО «Большедороховское сельское поселение» Асиновского района.

Также реализуется Программа социально-экономического развития муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2008-2015 годы.

Для повышения энергетической привлекательности МО реализуется Муниципальная ведомственная целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2012-2015г.г., которая включает мероприятия по энергосбережению в жилищном фонде и коммунальной инфраструктуре.

Ведется разработка схемы теплоснабжения Асиновского городского поселения на перспективу до 2028 г. с учетом газификации муниципального образования c 2014г.

К 2020г. общий объем нового жилищного строительства (в т.ч. реконструкция кварталов жилой застройки с повышением средней этажности) составит около 260 тыс. м2, в том числе около 200 тыс. м2 – индивидуальные дома.

Динамика изменения объемов потребления коммунальных услуг населением, подключенных к системам централизованного энергоснабжения, с учетом ввода новых площадей представлена в таблице 3.1., подробный анализ представлен в Обосновывающих материалах.

Таблица 3.1

Данные о потреблении коммунальных услуг в МКД до 2020г.

| Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в эксплуатацию жилой площади, кв.м. | 4093 | 4080 | 4757 | 5821 | 7042 | 8449 | 10137 | 12162 | 14592 |
| Количество граждан, имеющих возможность получения вновь вводимой в эксплуатацию жилой площади, чел. | 298 | 297 | 346 | 423 | 512 | 614 | 737 | 885 | 1061 |
| Средний объем потребления ТЭ в год, Гкал/кв.м. | 0,1953 | 0,2011 | 0,2011 | 0,2011 | 0,2011 | 0,2011 | 0,2011 | 0,2011 | 0,2011 |
| Потребление ТЭ в МКД, Гкал | 63523,77 | 63691,93 | 64648,56 | 65819,16 | 67235,31 | 68934,40 | 70972,95 | 73418,73 | 76353,18 |
| Средний объем потребления ЭЭ в год, кВтч/чел. | 1545,02 | 1545,02 | 1545,02 | 1545,02 | 1545,02 | 1545,02 | 1545,02 | 1545,02 | 1545,02 |
| Потребление ЭЭ в МКД, тыс. кВтч | 17221,13 | 17127,63 | 17662,20 | 18315,74 | 19106,79 | 20055,43 | 21194,11 | 22561,45 | 24200,71 |
| Средний объем потребления ХВ в год, куб.м/чел. | 42,98 | 35,55 | 31,98 | 31,98 | 31,98 | 31,98 | 31,98 | 31,98 | 31,98 |
| Потребление ХВ в МКД, куб.м | 405299,23 | 396883,11 | 407948,19 | 421475,73 | 437849,49 | 457485,21 | 481054,47 | 509356,77 | 543287,55 |
| Средний объем потребления ГВ в год, куб.м/чел. | 26,982 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 |
| Потребление ГВ в МКД, куб.м | 254324,05 | 246983,95 | 256092,75 | 267228,64 | 280707,56 | 296871,72 | 316273,98 | 339572,49 | 367504,38 |
| Средний объем сброса сточных вод в год, куб.м/чел. | 69,97 | 61,87 | 58,31 | 58,31 | 58,31 | 58,31 | 58,31 | 58,31 | 58,31 |
| Объем сброса сточных вод в МКД, куб.м | 659623,28 | 643867,06 | 664040,94 | 688704,37 | 718557,05 | 754356,93 | 797328,45 | 848929,26 | 910791,93 |

### 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Эффективность работы системы коммунальной инфраструктуры Асиновского городского поселения характеризуют следующие показатели (таблица 4.1).

Таблица 4.1

Целевые показатели системы коммунальной инфраструктуры

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система теплоснабжения |
| Спрос на коммунальный ресурс* | % | 43,63 | 48,53 | 53,43 | 58,33 | 63,23 | 68,13 | 73,03 | 77,93 | 82,83 | 87,73 |
| Доступность коммунального ресурса относительного среднего дохода | % | 7,73 | 7,6 | 7,33 | 7,21 | 7,19 | 7,22 | 7,31 | 7,46 | 7,69 | 8,02 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 72,91 | 72,91 | 74,41 | 74,41 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 |
| Фактическая мощность | Гкал/ч | 53,5 | 53,5 | 55 | 55 | 62,18 | 62,18 | 62,18 | 62,18 | 62,18 | 62,18 |
| Выработка ТЭ | тыс. Гкал | 132,625 | 132,625 | 137,625 | 137,625 | 138,111 | 138,111 | 138,111 | 138,111 | 138,111 | 138,111 |
| Потери в сетях | % | 25,18 | 25,18 | 24,88 | 24,58 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 |
| Расход ТЭ на собственные нужды | % | 1,53 | 1,53 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Протяженность сетей | км | 59,95 | 59,95 | 61,95 | 63,95 | 68,95 | 68,95 | 68,95 | 68,95 | 68,95 | 68,95 |
| Ветхие аварийные сети | км | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| Аварийность сетей | инц./км | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Общее количество котельных | шт. | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Количество котельных, имеющих резервный источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - по электроснабжению | шт. | 3 | 3 | 7 | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| - по водоснабжению | шт | 1 | 2 | 7 | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Доля оснащенности обязательных общедомовых ПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - население | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - коммунальная инфраструктура | % | 26,67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средний объем потребления ТЭ в жилищном секторе | Гкал/м2 в мес. | 0,0165 | 0,0163 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 |
| Система холодного водоснабжения |
| Спрос на коммунальный ресурс* | % | 43,63 | 48,53 | 53,43 | 58,33 | 63,23 | 68,13 | 73,03 | 77,93 | 82,83 | 87,73 |
| Доступность коммунального ресурса относительного среднего дохода | % | 0,61 | 0,63 | 0,59 | 0,6 | 0,62 | 0,65 | 0,69 | 0,73 | 0,78 | 0,85 |
| Отпуск воды | м3 | 519,54 | 524,74 | 529,98 | 535,28 | 540,64 | 546,04 | 551,50 | 557,02 | 562,59 | 568,21 |
| Потери в сетях | % | 37,48 | 37,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 |
| Протяженность сетей | км | 80,5 | 80,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| Ветхие аварийные сети | км | 8,497 | 8,497 | 7,997 | 7,997 | 7,997 | 7,997 | 7,997 | 7,997 | 7,997 | 7,997 |
| Аварийность сетей | инц./км | 8,497 | 8,497 | 7,997 | 7,997 | 7,997 | 7,997 | 7,997 | 7,997 | 7,997 | 7,997 |
| Доля оснащенности обязательных общедомовых ПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - население | % | 5,9 | 30,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - коммунальная инфраструктура | % | 86,67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средний объем потребления ТЭ в жилищном секторе | м3/чел в мес. | 2,66 | 3,58 | 2,96 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| Система горячего водоснабжения |
| Спрос на коммунальный ресурс* | % | 23,43 | 28,33 | 33,23 | 38,13 | 43,03 | 47,93 | 52,83 | 57,73 | 62,63 | 67,53 |
| Доступность коммунального ресурса относительного среднего дохода | % | 2,62 | 2,8 | 2,6 | 2,87 | 3,2 | 3,61 | 4,1 | 4,7 | 5,45 | 6,38 |
| Доля оснащенности обязательных общедомовых ПУ жилищного фонда | % | 6,6 | 31,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средний объем потребления ТЭ в жилищном секторе | м3/чел в мес. | 2,18 | 2,25 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| Система водоотведения |
| Спрос на коммунальный ресурс* | % | 43,63 | 48,53 | 53,43 | 58,33 | 63,23 | 68,13 | 73,03 | 77,93 | 82,83 | 87,73 |
| Доступность коммунального ресурса относительного среднего дохода | % | 1,55 | 1,62 | 1,5 | 1,54 | 1,61 | 1,68 | 1,78 | 1,9 | 2,04 | 2,23 |
| Прием стоков | м3 | 248,23** | 743,34 | 750,77 | 758,28 | 765,86 | 773,52 | 781,26 | 789,07 | 796,96 | 804,93 |
| Протяженность сетей | км | 77,12 | 77,922 | 77,922 | 77,922 | 77,922 | 77,922 | 77,922 | 77,922 | 77,922 | 77,922 |
| Ветхие аварийные сети | км | 3,39 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Аварийность сетей | инц./км | 8,39 | 9,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 |
| Средний объем сброса сточных вод в жилищном секторе | м3/чел в мес. | 4,84 | 5,83 | 5,16 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 |
| Система электроснабжения |
| Спрос на коммунальный ресурс* | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доступность коммунального ресурса относительного среднего дохода | % | 1,19 | 1,23 | 1,19 | 1,21 | 1,24 | 1,28 | 1,34 | 1,41 | 1,5 | 1,61 |
| Средний объем потребления ЭЭ в жилищном секторе | кВтч/чел в мес. | 125,63 | 128,75 | 128,75 | 128,75 | 128,75 | 128,75 | 128,75 | 128,75 | 128,75 | 128,75 |
| Доля оснащенности обязательных общедомовых ПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - население | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - коммунальная инфраструктура | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

* Доля МКД, подключенных к центральным системам энергоснабжения относительного общего количества МКД (683 домов в 2011г., 675 домов в 2012г.)

** Данные представлены только за 4 квартал 2011г.

| 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей |
| --- |
| Инвестиционные проекты по системам коммунальной инфраструктуры в Асиновском городском поселении не разработаны, однако утвержден перечень необходимых мероприятий, обеспечивающий повешение надежности и качества коммунальных услуг, а также снижение издержек энергоснабжающих организации при их предоставлении (таблица 5.1, 5.2,5.3,5.4). |
|  |  |  | Мероприятия по системе коммунальной инфраструктуры МО |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.1 |
| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения, год | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе за счет средств | Ответственные за выполнение/контроль |
|  |  |  |  | Федерального бюджета | Областного бюджета | Районного бюджета | Муниципального бюджета | Внебюджетных источников |  |
| 1. Мероприятия по системе теплоснабжения |
| 1.1 | Установка химводоподготовительного комплекса на котельных |  | 6209,26 |  |  |  |  | 6209,26 |  |
|  | ВЭС | 2012 | 1441,67 |  |  |  |  | 1441,67 | ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"/ЭСО |
|  | Белочка | 2012 | 250,45 |  |  |  |  | 250,45 | ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"/ЭСО |
|  | Дружба | 2012 | 453,00 |  |  |  |  | 453,00 | ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"/ЭСО |
|  | РТП | 2012 | 468,28 |  |  |  |  | 468,28 | ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"/ЭСО |
|  | ПМК-16 база | 2012 | 263,56 |  |  |  |  | 263,56 | ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"/ЭСО |
|  | Лесозавод | 2012 | 497,55 |  |  |  |  | 497,55 | ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"/ЭСО |
|  | Гагарина | 2012 | 1847,26 |  |  |  |  | 1847,26 | ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"/ЭСО |
|  | П. Морозова | 2012 | 987,49 |  |  |  |  | 987,49 | ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"/ЭСО |
| 1.2 | Установка узла учета тепловой энергии |  | 3034,13 |  |  |  | 777,30 | 2256,83 | Администрация АГП/ЭСО |
|  | ВЭС | 2012 | 640,00 |  |  |  |  | 640,00 | ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"/ЭСО |
|  | Белочка | 2012 | 200,00 |  |  |  |  | 200,00 | ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"/ЭСО |
|  | Дружба | 2012 | 250,00 |  |  |  |  | 250,00 | ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"/ЭСО |
|  | РТП | 2012 | 232,54 |  |  |  |  | 232,54 | ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"/ЭСО |
|  | ПМК-16 база | 2012 | 301,98 |  |  |  |  | 301,98 | ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"/ЭСО |
|  | МПМК | 2012 | 527,30 |  |  |  | 527,30 |  | Администрация АГП/ЭСО |
|  | Лесозавод | 2012 | 242,31 |  |  |  |  | 242,31 | ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"/ЭСО |
|  | ХДСУ | 2012 | 250,00 |  |  |  |  | 250,00 | ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"/ЭСО |
|  | Нефтебаза | 2012 | 140,00 |  |  |  |  | 140,00 | ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"/ЭСО |
|  | ДРСУ | 2012 | 250,00 |  |  |  | 250,00 |  | Администрация АГП/ЭСО |
|  | ИТОГО: | 2012 | 9243,39 |  |  |  | 777,30 | 8466,09 |  |
| 1.1. | Установка химводоподготовительного комплекса на котельных |  | 867,30 |  |  |  | 867,30 |  |  |
|  | МПМК | 2013 | 527,30 |  |  |  | 527,30 |  | Администрация АГП/ЭСО |
|  | ДРСУ | 2013 | 340,00 |  |  |  | 340,00 |  | Администрация АГП/ЭСО |
| 1.2 | Проведение пуско-наладочных работ по оборудованию химводоподготовки |  | 300,00 |  |  |  |  | 300,00 | ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"/ЭСО |
|  | ХДСУ | 2013 | 100,00 |  |  |  |  | 100,00 | ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"/ЭСО |
|  | Нефтебаза | 2013 | 100,00 |  |  |  |  | 100,00 | ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"/ЭСО |
|  | КПП | 2013 | 100,00 |  |  |  |  | 100,00 | ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"/ЭСО |
| 1.3 | Строительство крытого угольного склада на котельных |  | 2500,00 |  |  |  | 500,00 | 2000,00 |  |
|  | ВЭС | 2013 | 350,00 |  |  |  |  | 350,00 | ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"/ЭСО |
|  | Белочка | 2013 | 350,00 |  |  |  |  | 350,00 | ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"/ЭСО |
|  | Дружба | 2013 | 350,00 |  |  |  |  | 350,00 | ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"/ЭСО |
|  | ПМК-16 база | 2013 | 350,00 |  |  |  |  | 350,00 | ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"/ЭСО |
|  | МПМК | 2013 | 350,00 |  |  |  | 350,00 |  | Администрация АГП/ЭСО |
|  | Лесозавод | 2013 | 350,00 |  |  |  |  | 350,00 | ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"/ЭСО |
|  | Гагарина (завершение строительства) | 2013 | 125,00 |  |  |  |  | 125,00 | ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"/ЭСО |
|  | П. Морозова (завершение строительства) | 2013 | 125,00 |  |  |  |  | 125,00 | ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"/ЭСО |
|  | ДРСУ | 2013 | 150,00 |  |  |  | 150,00 |  | Администрация АГП/ЭСО |
| 1.4 | Замена золоуловителей на котельных (ВЭС, Гагарина, РТП) | 2013 | 1930,00 |  |  |  |  | 1930,00 | ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"/ООО "АТЭК"/ |
| 1.5 | Замена сетей отопления и горячего водоснабжения от МКД № 9 по ул. Строителей, до №27 ул.им.О. Кошевого (вынос теплотрассы из под дома протяж. около 177 м. в двух. труб) | 2013 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |  | Администрация АГП/ЭСО |
| 1.6 | Замена сетей отопления и горячего водоснабжения к МКД №2,4,8,12 по ул. Транспортная, № 6 по ул. Боровая, № 14 по ул. им. Ивана Черных (протяж. около 330 м. в двух. труб) | 2013 | 3300,00 |  |  | 3300,00 |  |  | Администрация АГП/ЭСО |
| 1.7 | Замена сетей отопления и холодного водоснабжения от ТК по ул. АВПУ к МКД № 26/1,26/2 по ул. 370 Стрелковой дивизии, № 23,23/1,25/1,27а, 33а по ул. АВПУ (протяж. около 300 м. в двух. труб) | 2013 | 4080,00 |  |  | 4080,00 |  |  | Администрация АГП/ЭСО |
| 1.8 | Замена сетей отопления, холодного водоснабжения и водоотведения мкр. "Нефтебаза" (протяж. около 280 п. м. канал., 200 п.м.отопл. холодн.) | 2013 | 2000,00 |  |  | 2000,00 |  |  | Администрация АГП/ЭСО |
| 1.9 | Капитальный ремонт кровли котельной Лесозавод | 2013 | 770,00 |  |  |  | 770,00 |  | Администрация АГП/ЭСО |

| 1.10 | Проектирование и строительство скважин для нужд котельных | 2013 | 5200,00 |  |  | 5200,00 |  |  | Администрация АГП/ЭСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11 | Проектирование газовых котельных |  | 57300,00 |  |  |  |  | 57300,00 |  |
|  | Гагарина | 2013 | 2700,00 |  |  |  |  | 2700,00 | Администрация Асиновского района |
|  | КПП | 2013 | 700,00 |  |  |  |  | 700,00 | Администрация Асиновского района |
|  | П. Морозова | 2013 | 4700,00 |  |  |  |  | 4700,00 | Администрация Асиновского района |
|  | Октябрь | 2013 | 5200,00 |  |  |  |  | 5200,00 | Администрация Асиновского района |
|  | Чернышевского | 2013 | 5200,00 |  |  |  |  | 5200,00 | Администрация Асиновского района |
|  | БМК Белочка | 2013 | 1450,00 |  |  |  |  | 1450,00 | Администрация Асиновского района |
|  | ВЭС | 2013 | 3800,00 |  |  |  |  | 3800,00 | Администрация Асиновского района |
|  | Центральная | 2013 | 4300,00 |  |  |  |  | 4300,00 | Администрация Асиновского района |
|  | Горсад (ДЮСШ-1) | 2013 | 1100,00 |  |  |  |  | 1100,00 | Администрация Асиновского района |
|  | Бассейн | 2013 | 900,00 |  |  |  |  | 900,00 | Администрация Асиновского района |

|  | ПУ-24 | 2013 | 2000,00 |  |  |  |  | 2000,00 | Администрация Асиновского района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Школа №2 | 2013 | 3500,00 |  |  |  |  | 3500,00 | Администрация Асиновского района |
|  | Дружба | 2013 | 7000,00 |  |  |  |  | 7000,00 | Администрация Асиновского района |
|  | Лесозавод | 2013 | 2200,00 |  |  |  |  | 2200,00 | Администрация Асиновского района |
|  | БМК Нефтебаза | 2013 | 900,00 |  |  |  |  | 900,00 | Администрация Асиновского района |
|  | БМК ПМК-16б | 2013 | 1450,00 |  |  |  |  | 1450,00 | Администрация Асиновского района |
|  | БМК ХДСУ | 2013 | 700,00 |  |  |  |  | 700,00 | Администрация Асиновского района |
|  | МПМК | 2013 | 3800,00 |  |  |  |  | 3800,00 | Администрация Асиновского района |
|  | РТП | 2013 | 2700,00 |  |  |  |  | 2700,00 | Администрация Асиновского района |
|  | ДРСУ | 2013 | 1100,00 |  |  |  |  | 1100,00 | Администрация Асиновского района |
|  | АЦРБ | 2013 | 1900,00 |  |  |  |  | 1900,00 | Администрация Асиновского района |

| 1.12 | Проектирование тепловых сетей к газовым котельным |  | 3999,00 |  |  | 3999,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЭС | 2013 | 1089,00 |  |  | 1089,00 |  |  | Администрация Асиновского района |
|  | Гагарина | 2013 | 153,00 |  |  | 153,00 |  |  | Администрация Асиновского района |
|  | Октябрь | 2013 | 486,00 |  |  | 486,00 |  |  | Администрация Асиновского района |
|  | Чернышевского | 2013 | 401,00 |  |  | 401,00 |  |  | Администрация Асиновского района |
|  | Бассейн | 2013 | 59,00 |  |  | 59,00 |  |  | Администрация Асиновского района |
|  | ПУ-24 | 2013 | 1033,00 |  |  | 1033,00 |  |  | Администрация Асиновского района |
|  | Школа №2 | 2013 | 46,00 |  |  | 46,00 |  |  | Администрация Асиновского района |
|  | МПМК | 2013 | 495,00 |  |  | 495,00 |  |  | Администрация Асиновского района |
|  | ДРСУ | 2013 | 237,00 |  |  | 237,00 |  |  | Администрация Асиновского района |
| 1.13 | Проектирование электроснабжения котельных ВЭС, Лесозавод, Дружба | 2013 | 300,00 |  |  |  | 300,00 |  | Администрация АГП/ЭСО |
|  | ИТОГО: | 2013 | 83546,30 |  |  | 19579,00 | 2437,30 | 61530,00 |  |
| 1.1 | Замена тепловых сетей к от ТК по ул. Николая Довгалюка 2 к МКД № 36 по ул. Ивана Буева (демонтаж подающего трубопровода через МКД № 4 пл. ул. Николая Довгалюка протяж. около 230 м. в двух. труб) | 2014 | 2300,00 |  |  |  | 2300,00 |  | Администрация АГП/ЭСО |
| 1.2 | Кап. затраты на поэтапный переход на газообразное топливо (котельные) |  | 233575,00 |  |  |  |  | 233575,00 |  |
|  | ВЭС | 2014 | 38640,00 |  |  |  |  | 38640,00 | Администрация Асиновского района |
|  | Гагарина | 2014 | 25860,00 |  |  |  |  | 25860,00 | Администрация Асиновского района |
|  | Октябрь | 2014 | 53485,00 |  |  |  |  | 53485,00 | Администрация Асиновского района |
|  | Чернышевского | 2014 | 53485,00 |  |  |  |  | 53485,00 | Администрация Асиновского района |
|  | Морозова | 2014 | 47855,00 |  |  |  |  | 47855,00 | Администрация Асиновского района |
|  | Бассейн | 2014 | 7750,00 |  |  |  |  | 7750,00 | Администрация Асиновского района |
|  | БМК КПП | 2014 | 6500,00 |  |  |  |  | 6500,00 | Администрация Асиновского района |
| 1.3 | Кап. затраты на поэтапный переход на газообразное топливо (тепловые сети) |  | 52404,00 |  | 52404,00 |  |  |  |  |
|  | ВЭС | 2014 | 13612,00 |  | 13612,00 |  |  |  | Администрация Асиновского района |
|  | Гагарина | 2014 | 1910,00 |  | 1910,00 |  |  |  | Администрация Асиновского района |
|  | Октябрь | 2014 | 18602,00 |  | 18602,00 |  |  |  | Администрация Асиновского района |
|  | Чернышевского | 2014 | 17538,00 |  | 17538,00 |  |  |  | Администрация Асиновского района |
|  | Морозова | 2014 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | Администрация Асиновского района |
|  | Бассейн | 2014 | 742,00 |  | 742,00 |  |  |  | Администрация Асиновского района |
|  | ИТОГО: | 2014 | 288279,00 |  | 52404,00 |  | 2300,00 | 233575,00 |  |
| 1.1 | Кап. затраты на поэтапный переход на газообразное топливо (котельные) |  | 341366,00 |  |  |  |  | 341366,00 |  |
|  | Белочка | 2015 | 13610,00 |  |  |  |  | 13610,00 | Администрация Асиновского района |
|  | Центральная | 2015 | 43550,00 |  |  |  |  | 43550,00 | Администрация Асиновского района |
|  | Горсад (ДЮСШ-1) | 2015 | 10515,00 |  |  |  |  | 10515,00 | Администрация Асиновского района |
|  | ПУ-24 | 2015 | 19330,00 |  |  |  |  | 19330,00 | Администрация Асиновского района |
|  | Школа №2 | 2015 | 35000,00 |  |  |  |  | 35000,00 | Администрация Асиновского района |
|  | Дружба | 2015 | 73845,00 |  |  |  |  | 73845,00 | Администрация Асиновского района |
|  | Лесозавод | 2015 | 21450,00 |  |  |  |  | 21450,00 | Администрация Асиновского района |
|  | Нефтебаза | 2015 | 7750,00 |  |  |  |  | 7750,00 | Администрация Асиновского района |
|  | ПМК-16б | 2015 | 13610,00 |  |  |  |  | 13610,00 | Администрация Асиновского района |
|  | ХДСУ | 2015 | 6550,00 |  |  |  |  | 6550,00 | Администрация Асиновского района |
|  | МПМК | 2015 | 38640,00 |  |  |  |  | 38640,00 | Администрация Асиновского района |
|  | РТП | 2015 | 25860,00 |  |  |  |  | 25860,00 | Администрация Асиновского района |
|  | ДРСУ | 2015 | 10515,00 |  |  |  |  | 10515,00 | Администрация Асиновского района |
|  | АЦРБ | 2015 | 21141,00 |  |  |  |  | 21141,00 | Администрация Асиновского района |
| 1.2 | Кап. затраты на поэтапный переход на газообразное топливо (тепловые сети) |  | 22649,00 |  | 22649,00 |  |  |  |  |

|  | БМК Белочка | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | Администрация Асиновского района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Центральная | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | Администрация Асиновского района |
|  | Горсад (ДЮСШ-1) | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | Администрация Асиновского района |
|  | ПУ-24 | 2015 | 12917,00 |  | 12917,00 |  |  |  | Администрация Асиновского района |
|  | Школа №2 | 2015 | 580,00 |  | 580,00 |  |  |  | Администрация Асиновского района |
|  | Дружба | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | Администрация Асиновского района |
|  | БМК КПП | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | Администрация Асиновского района |
|  | Лесозавод | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | Администрация Асиновского района |
|  | БМК Нефтебаза | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | Администрация Асиновского района |
|  | БМК ПМК-16б | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | Администрация Асиновского района |
|  | БМК ХДСУ | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | Администрация Асиновского района |
|  | МПМК | 2015 | 6186,00 |  | 6186,00 |  |  |  | Администрация Асиновского района |

|  | РТП | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | Администрация Асиновского района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДРСУ | 2015 | 2966,00 |  | 2966,00 |  |  |  | Администрация Асиновского района |
|  | АЦРБ | 2015 | 0,00 |  |  |  |  |  | Администрация Асиновского района |
|  | ИТОГО: | 2015 | 364015,00 |  | 22649,00 |  |  | 341366,00 |  |
|  |  | Период | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Муниципальный бюджет | Внебюджет. источники | ИТОГО |  |
|  |  | 2012 |  |  |  | 777,30 | 8466,09 | 9243,39 |  |
|  |  | 2013 |  |  | 19579,00 | 2437,30 | 61530,00 | 83546,3 |  |
|  |  | 2014 |  | 52404,00 |  | 2300,00 | 233575,00 | 288279 |  |
|  |  | 2015 |  | 22649,00 |  |  | 341366,00 | 364015 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 745083,69 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения, год | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе за счет средств | Ответственные за выполнение/контроль |
|  |  |  |  | Федерального бюджета | Областного бюджета | Районного бюджета | Муниципального бюджета | Внебюджетных источников |  |
| Мероприятия по системе водоснабжения |
| 1.1 | Проектирование скважины с линией очистки воды для нужд МКД №3 по ул. Мичурина с подводящими сетями к водоснабжения и электроснабжения | 2012 | 600,00 |  |  |  | 600,00 |  | Администрация АГП |
| 1.2 | Строительство сети холодного водоснабжения с водопроводной колонкой и пожарным гидрантом к многоквартирным домам по ул.Первомайская | 2012 | 2015,00 |  |  |  | 2015,00 |  | Администрация АГП |
| 1.3 | Замена водопровода стального II подъема (первая нитка), расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, от Орловского водозабора до колодца рядом с домом № 35 по ул. Заводской протяж. (около 1832п.м.) | 2012 | 16800,00 |  | 16000,00 |  | 800,00 |  | Администрация АГП |
|  | ИТОГО: | 2012 | 19415,00 |  | 16000,00 |  | 3415,00 |  |  |
| 1.1 | Проектирование сети ХВС с водоразборными колонками и пожарными гидрантами по адресу: от существующего колодца ВК-1 на ул.149 Стр.бригады и ул.Войкова по ул мкр."Сосновка" до жилого дома№4 по ул.Деповская | 2013 | 2000,00 |  |  |  | 2000,00 |  | Администрация АГП |
| 1.2 | Изготовление технического задания для разработки проектно-сметной документации по реконструкции Орловского водозабора | 2013 | 368,01 |  |  |  | 368,01 |  | Администрация АГП |
| 1.3 | Проектирование реконструкции Орловского водозабора | 2013 | 9000,00 |  |  | 9000,00 |  |  | Администрация АГП |
| 1.4 | Проектирование сети ХВС от пересечения ул.9 Мая и ул. Майская до жилого дома №4 по ул. 9Мая | 2013 | 1200,00 |  |  |  | 1200,00 |  | Администрация АГП |
| 1.5 | Проектирование скважины с линией очистки воды для питьевых нужд с подводящими сетями к жилым домам п. Причулымский в г.Асино | 2013 | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  | Администрация АГП |
| 1.6 | Строительство сети ХВС с водоразборными колонками и пожарными гидрантами по адресу: от существующего колодца ВК-1 на ул.149 Стр.бригады и ул.Войкова по ул мкр."Сосновка" до жилого дома№4 по ул.Деповская (I-ЭТАП) | 2013 | 10000,00 |  | 9000,00 | 1000,00 |  |  | Администрация АГП |
| 1.7 | Разработка генеральной схемы водоснабжения | 2013 | 5000,00 |  |  | 5000,00 |  |  | Администрация АГП |
| 1.8 | Строительство скважины с линией очистки воды для нужд МКД №3 по ул. Мичурина с подводящими сетями к водоснабжения и электроснабжения | 2013 | 2500,00 |  |  |  | 2500,00 |  | Администрация АГП |
| 1.9 | Строительство сети холодного водоснабжения к жилым домам в мкр. "ПМК-16 база" | 2013 | 5000,00 |  | 4500,00 | 500 |  |  | Администрация АГП |
| 1.10 | Производство работ по регенерации скважин на Орловском водозаборе -2 шт. | 2013 | 600,00 |  |  |  | 600,00 |  | Администрация АГП |
|  | ИТОГО | 2013 | 36168,01 |  | 13500,00 | 15500,00 | 7168,01 |  |  |
| 1.1 | Проектирование замены водопровода стального II подъема (первая нитка), расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, от Орловского водозабора до колодца рядом с домом № 35 по ул. Заводской протяж. (около 2618 п.м.) | 2014 | 1500,00 |  |  | 1500,00 |  |  | Администрация АГП |
| 1.2 | Проектирование и строительство дополнительных 2 скважин Орловского водозабора | 2014 | 4700,00 |  |  | 4700,00 |  |  | Администрация АГП |
| 1.3 | Проектирование сети ХВС по ул.Переездная | 2014 | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  | Администрация АГП |
| 1.4 | Проектирование сети ХВС по ул.Гоголя и пер.Степной | 2014 | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  | Администрация АГП |
| 1.5 | Проектирование сети ХВС по пер. Весенний | 2014 | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  | Администрация АГП |
| 1.6 | Реконструкция водопроводных сетей по пер.Северному от ул.Ленина до котельной Дружба(протяж. Около 627п.м.) | 2014 | 2259,00 |  |  | 2259,00 |  |  | Администрация АГП |
| 1.7 | Замена сетей холодного водоснабжения по ул. Кривая от ВК по пер. Весенний до пер. Светлого | 2014 | 3720,00 |  |  | 3720,00 |  |  | Администрация АГП |
| 1.8 | Замена сетей холодного водоснабжения от ВК у МКД № 60 по ул. 9 Мая до ВК по ул. АВПУ(протяж. около 350 п.м.) | 2014 | 1260,00 |  |  | 1260,00 |  |  | Администрация АГП |
| 1.9 | Реконструкция Орловского водозабора | 2014-2015 | 73270,00 | 58800,00 | 11230,00 |  | 3240,00 |  | Администрация АГП |
| 2.0 | Строительство сети ХВС с водоразборными колонками и пожарными гидрантами по адресу: от существующего колодца ВК-1 на ул.149 Стр.бригады и ул.Войкова по ул мкр."Сосновка" до жилого дома№4 по ул.Деповская (II-ЭТАП) | 2014 | 35000,00 |  | 31500,00 | 3500,00 |  |  | Администрация АГП |
|  | ИТОГО | 2014 | 123309,00 | 58800,00 | 42730,00 | 18039,00 | 3740,00 |  |  |
| 1.1 | Проектирование сети ХВС к МКД по ул.Стадионной | 2015 | 400,00 |  |  |  | 400,00 |  | Администрация АГП |
| 1.2 | Проектирование скважины с линией очистки воды для питьевых нужд с подводящими сетями к жилым домам по ул.Сельэлектро | 2015 | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  | Администрация АГП |
| 1.3 | Замена сетей холодного водоснабжения от ул. Рабочая по пер. Северный до ул. имени Ленина (протяж. около 380 п.м.) | 2015 | 1368,00 |  |  |  | 1368,00 |  | Администрация АГП |
| 1.4 | Замена сетей холодного водоснабжения от ул. Крайняя до дома № 89 по ул. Ленина и котельной ДРСУ(протяж. около 380 п.м.) | 2015 | 1510,00 |  |  |  | 1510,00 |  | Администрация АГП |
| 1.5 | Реконструкция водопровода по ул.Рабочей от ул.Фурманова до ул Проектной | 2015 | 6104,00 |  |  |  | 6104,00 |  | Администрация АГП |
| 1.6 | Строительство сети ХВС от пересечения ул.9 Мая и ул. Майская до жилого дома №4 по ул. 9Мая | 2015 | 5000,00 |  |  |  | 5000,00 |  | Администрация АГП |
| 1.7 | Замена водопровода стального II подъема (первая нитка), расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, от Орловского водозабора до колодца рядом с домом № 35 по ул. Заводской протяж. (около 2618 п.м) | 2015 | 24450,00 |  | 22005,00 | 2445,00 |  |  | Администрация АГП |
|  | ИТОГО | 2015 | 39332,00 |  | 22005,00 | 2445,00 | 14882,00 |  |  |
| 1.1 | Замена сетей сетей холодного водоснабжения по ул. Рабочая от ул. Щорса до ул. Чапаева(протяж. около 400 п.м.) | 2016 | 1360,00 |  |  |  | 1360,00 |  | Администрация АГП |
| 1.2 | Реконструкция водопровода от ж.д. по ул. 9 Мая до пересечения с ул. АВПУ | 2016 | 2100,00 |  |  |  | 2100,00 |  | Администрация АГП |
|  | ИТОГО | 2016 | 3460,00 |  |  |  | 3460,00 |  |  |
| 1.1 | Проектирование сети ХВС к жилым домам, расположенным по ул.Макарова | 2017 | 400,00 |  |  |  | 400,00 |  | Администрация АГП |
| 1.2 | Проектирование сети ХВС по пер. 2-й Заводской | 2017 | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  | Администрация АГП |
|  | ИТОГО | 2017 | 900,00 |  |  |  | 900,00 |  |  |
|  |  |  | Период | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Муниципальный бюджет | Внебюджет. источники | ИТОГО |
|  |  |  | 2012 |  | 16000,00 |  | 3415,00 |  | 19415,00 |
|  |  |  | 2013 |  | 13500,00 | 15500,00 | 7168,01 |  | 36168,01 |
|  |  |  | 2014 | 58800,00 | 42730,00 | 18039,00 | 3740,00 |  | 123309,00 |
|  |  |  | 2015 |  | 22005 | 2445,00 | 14882,00 |  | 39332,00 |
|  |  |  | 2016 |  |  |  | 3460,00 |  | 3460,00 |
|  |  |  | 2017 |  |  |  | 900,00 |  | 900,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222584,01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения, год | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе за счет средств | Ответственные за выполнение/контроль |
|  |  |  |  | Федерального бюджета | Областного бюджета | Районного бюджета | Муниципального бюджета | Внебюджетных источников |  |
| Мероприятия по системе водоотведения |
| 1.1 | Строительство КНС на пересечении ул. АВПУ и ул. Войкова с подводящими сетями электроснабжения и напорными сетями канализации | 2012 | 4299,00 |  |  | 2219,00 | 2080,00 |  | Администрация АГП |
|  | ИТОГО | 2012 | 4299,00 |  |  | 2219,00 | 2080,00 |  |  |
| 1.1 | Изготовление технического задания для изготовления проектно-сметной документации по реконструкции очистных сооружений | 2013 | 1073,84 |  |  |  | 1073,84 |  | Администрация АГП |
| 1.2 | Проектирование по реконструкции очистных сооружений | 2013 | 8000,00 |  |  |  | 8000,00 |  | Администрация АГП |
|  | ИТОГО | 2013 | 9073,84 |  |  |  | 9073,84 |  |  |
| 1.1 | Разработка генеральной схемы водоотведения | 2014 | 5000,00 |  |  | 5000,00 |  |  | Администрация АГП |
| 1.2 | Замена сетей канализации от КНС "Лесозавод" до очистных сооружений | 2014 | 3278,00 |  |  |  | 3278,00 |  | Администрация АГП |
| 1.3 | Реконструкция самотечного коллектора по пер. Северный от ул. имени Ленина до ул. Партизанская | 2014 | 1680,00 |  |  |  | 1680,00 |  | Администрация АГП |
| 1.4 | Реконструкция очистных сооружений | 2014 | 107000,00 | 75000,00 | 25600,00 | 6400,00 |  |  | Администрация АГП |
| 1.5 | Строительство самотечного коллектора от первичных отстойников до камеры смешения | 2014 | 360,00 |  |  |  | 360,00 |  | Администрация АГП |
|  | ИТОГО | 2014 | 117318,00 | 75000,00 | 25600 | 11400,00 | 5318,00 |  |  |
| 1.1 | Проектирование второй нитки сети канализации от КНС "Гора" до очистных сооружений | 2015 | 1800,00 |  |  | 1800,00 |  |  | Администрация АГП |
| 1.2 | Проектирование реконструкции самотечного канализационного коллектора от мкр. ТРЗ до КНС на пересечении ул. АВПУ и ул. Войкова | 2015 | 3300,00 |  |  | 3300,00 |  |  | Администрация АГП |
|  | ИТОГО: | 2015 | 5100,00 |  |  | 5100,00 |  |  |  |
| 1.1 | Строительство второй нитки сети канализации от КНС "Гора" до очистных сооружений | 2016 | 12000,00 |  | 10800,00 | 1200,00 |  |  | Администрация АГП |
|  | ИТОГО: | 2016 | 12000,00 |  | 10800,00 | 1200,00 |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора от мкр. ТРЗ до КНС на пересечении ул. АВПУ и ул. Войкова | 2017 | 13000,00 |  | 11700,00 | 1300,00 |  |  | Администрация АГП |
|  | ИТОГО: | 2017 | 13000,00 |  | 11700,00 | 1300,00 |  |  |  |
|  |  | Период | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Муниципальный бюджет | Внебюджет. источники | ИТОГО |  |
|  |  | 2012 |  |  | 2219,00 | 2080,00 |  | 4299,00 |  |
|  |  | 2013 |  |  |  | 9073,84 |  | 9073,84 |  |
|  |  | 2014 | 75000,00 | 25600,00 | 11400,00 | 5318,00 |  | 117318,00 |  |
|  |  | 2015 |  |  | 5100,00 |  |  | 5100,00 |  |
|  |  | 2016 |  | 10800,00 | 1200,00 |  |  | 12000,00 |  |
|  |  | 2017 |  | 11700,00 | 1300,00 |  |  | 13000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 160790,84 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения, год | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе за счет средств | Ответственные за выполнение/контроль |
|  |  |  |  | Федерального бюджета | Областного бюджета | Районного бюджета | Муниципального бюджета | Внебюджетных источников |  |
| Мероприятия по уличному освещению |
|  | Проектирование и строительство линий освещения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ул. Черемошная- ул. Плеханова | 2012 | 460,00 |  |  |  | 460,00 |  | Администрация АГП |
| 1.2 | Изготовление проектной документации на сеть наружного освещения от площади Привокзальная вдоль ул. имени Ленина до микрорайона «ПМК-16» | 2012 | 857,00 |  |  | 857,00 |  |  | Администрация АГП |
|  | ИТОГО: | 2012 | 1317,00 |  |  | 857,00 | 460,00 |  |  |
| 1.1 | мкр. "Нефтебаза" | 2014 | 250,00 |  |  |  | 250,00 |  | Администрация АГП |
| 1.2 | мкр. "ГРМ" | 2014 | 550,00 |  |  |  | 550,00 |  | Администрация АГП |
| 1.3 | мкр. "Сосновка" | 2014 | 550,00 |  |  |  | 550,00 |  | Администрация АГП |
| 1.4 | мкр. "ТРЗ" | 2014 | 550,00 |  |  |  | 550,00 |  | Администрация АГП |
| 1.5 | мкр. Южная площадка | 2014 | 350,00 |  |  |  | 350,00 |  | Администрация АГП |
| 1.6 | мкр. "Западная площадка" | 2014 | 350,00 |  |  |  | 350,00 |  | Администрация АГП |
| 1.7 | ул. Лесозаводская | 2014 | 300,00 |  |  |  | 300,00 |  | Администрация АГП |
| 1.8 | ул. Мирная | 2014 | 150,00 |  |  |  | 150,00 |  | Администрация АГП |
| 1.9 | ул. Шевченко | 2014 | 150,00 |  |  |  | 150,00 |  | Администрация АГП |
| 1.10 | мкр. "Березовая роща" | 2014 | 550,00 |  |  |  | 550,00 |  | Администрация АГП |
| 1.11 | ул. Воскресенская | 2014 | 350,00 |  |  |  | 350,00 |  | Администрация АГП |
| 1.12 | ул. Пионерская | 2014 | 200,00 |  |  |  | 200,00 |  | Администрация АГП |
| 1.13 | ул. Комсомольская | 2014 | 200,00 |  |  |  | 200,00 |  | Администрация АГП |
|  | ИТОГО: | 2014 | 4500,00 |  |  |  | 4500,00 |  |  |
|  |  | Период | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Муниципальный бюджет | Внебюджет. источники | ИТОГО |  |
|  |  | 2012 |  |  | 857,00 | 460,00 |  | 1317,00 |  |
|  |  | 2013 |  |  |  | 4500,00 |  | 4500,00 |  |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5817,00 |  |

Утвержденный перечень мероприятий ежегодно корректируется Администрацией Асиновского городского поселения с учетом проекта бюджета на планируемый год с учетом производственных, инвестиционных программ энергосбережения организаций коммунального комплекса.

### 6.Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Оценка доступности для граждан Асиновского городского поселения совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основывается на объективных данных о платежеспособности населения (таблица 6.1-6.3.). Подробный анализ представлен в Обосновывающих материалах.

Таблица 6.1

Анализ доли коммунальных услуг в доходе населения за 2010-2011г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Доступность коммунальных услуг относительно среднедушевого дохода, в т.ч. | % | 7,09 | 6,93 |
| отопление | % | 8,25 | 7,73 |
| электроснабжение | % | 1,30 | 1,19 |
| холодная вода | % | 0,60 | 0,61 |
| горячая вода | % | 2,36 | 2,62 |
| водоотведение | % | 1,55 | 1,55 |
| Среднедушевой доход населения, руб./чел в мес. | руб./чел в мес. | 11033,04 | 12232,89 |
| средняя заработная плата | руб./чел в мес. | 14637 | 16446,3 |
| средний размер пенсий | руб./чел в мес. | 7014,76 | 7604,63 |
| трудоспособное население | чел. | 15535 | 15020 |
| численность населения, получающих пенсии | чел. | 7802 | 7814 |
| Доля коммунальных услуг в среднедушевом доходе | % | 7,09 | 6,93 |
| Прожиточный минимум на душу населения | руб./чел. в мес. | 6400 | 6816 |
| Доля коммунальных услуг в прожиточном минимуме | % | 12,23 | 12,44 |

Таким образом, средняя величина затрат на оплату коммунальных услуг граждан, проживающих в МКД, подключенных к системам центрального энергоснабжения, в 2011г. составила 848,185 руб./в мес., что составляет 6,93%  от среднедушевого дохода населения.

Величина прожиточного минимума по Асиновскому городскому поселению за 4 квартал 2011г. составила 6816 руб. на душу населения, что выше аналогичного показателя по Томской области – 6541 руб. Доля коммунальных услуг в потребительской корзине МО составляет 12,44%.

Таблица 6.2

Информация по оплате коммунальных услуг населением за 2010-2011г.г.

| Номенклатура коммунальных услуг | Уровень собираемости платежей | Средний % собираемости |
| --- | --- | --- |
|  | 2010г. | 2011г. |  |
|  | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % |  |
| Холодная вода | 8944,6 | 87,39% | 9657,6 | 83,71% | 85,44% |
| Горячая вода | 29281,4 | 104,79% | 32046,6 | 93,09% | 98,33% |
| Водоотведение | 16722,5 | 91,63% | 17988,7 | 88,99% | 90,24% |
| Отопление | 124863,8 | 92,56% | 138385,7 | 101,04% | 96,83% |
| Содержание и текущий ремонт | 22771,7 | 90,98% | 24211,6 | 96,73% | 93,86% |
| Вывоз и утилизация ТБО | 2391,5 | 88,79% | 3120,5 | 96,20% | 92,84% |
| Электроэнергия | 19876,8 | 94,36% | 22935,9 | 97,32% | 95,92% |
| Итого | 93,64% | 97,40% | - |

Примечание: расчет учитывает оплату  коммунальных услуг только по жилищному фонду, подключенных к централизованным системам энергоснабжения

Таблица 6.3

Информация по субсидиям за коммунальные услуги за 2010-2011г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество семей в МО | чел. | 14881 | 14881 |
| Количество семей, получающих субсидии за ком.услуги | чел. | 3464 | 3571 |
| Доля получателей субсидий | % | 23,28 | 24,0 |

Данные показатели доступности коммунальных услуг рассчитываются на основании Приказа Минрегиона РФ от 23.08.2010г. №378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги». Оценим полученные критерии с нормативными значениями (таблица 6.4.).

Таблица 6.4

Значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги

| Критерий | Уровень доступности |
| --- | --- |
|  | высокий | доступный | недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи,% |
| Российская Федерация (Приказ Минрегиона РФ от 23.08.2010г. №378) | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Асиновское городское поселение (Постановление АТО от 25.08.2011г. №253а) | менее 10 | от 10 до 13 | свыше 13 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги,% |
| Российская Федерация (Приказ Минрегиона РФ от 23.08.2010г. №378) | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Асиновское городское поселение (Постановление АТО от 25.08.2011г. №253а) | выше 92 | от 85 до 92 | менее 85 |
| Доля получателей субсидий на плату коммунальных услуг в общей численности населения |
| Российская Федерация (Приказ Минрегиона РФ от 23.08.2010г. №378) | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |
| Асиновское городское поселение (Постановление АТО от 25.08.2011г. №253а) | менее 17 | от 17 до 25 | свыше 25 |

Проведенный анализ критериев выявил достаточный уровень платежеспособной возможности населения Асиновского городского поселения за 2010-2011г.г. Рассмотрим изменение данных показателей с учетом Генерального плана развития Асиновского городского поселения (таблица 6.4., рис.6.1.).

Таким образом, ежегодный рост тарифов на коммунальные услуги не снижает их доступность для граждан Асиновского городского населения до 2020г., самым доступным видом коммунального ресурса является холодная вода и электроэнергия.

Таблица 6.4.

Прогнозные значения  по платежеспособности граждан Асиновского городского поселения

| Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление коммунальных услуг, тыс. руб. | 277645,7 | 292623,4 | 323749,0 | 361381,6 | 407195,7 | 463371,9 | 532932,8 | 619952,5 | 729916,7 |
| Объем оплаченных платежей за ком. услуги, тыс. руб. | 251432,61 | 274015,0 | 303161,2 | 338400,7 | 381301,4 | 433905,2 | 499042,6 | 580528,6 | 683500,0 |
| Доля расходов на коммунальные услуги на 1 чел. в мес. | 6,88% | 6,55% | 6,54% | 6,58% | 6,67% | 6,80% | 6,98% | 7,24% | 7,45% |
| Уровень собираемости платежей за ком. услуги, тыс. руб. | 90,56% | 93,64% | 93,64% | 93,64% | 93,64% | 93,64% | 93,64% | 93,64% | 93,64% |
| Доля получателей субсидий на плату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 24,24% | 24,24% | 24,23% | 24,23% | 24,24% | 24,24% | 24,23% | 24,23% | 24,24% |
| Доля расходов на теплоснабжение на 1 чел. в мес. | 7,60% | 7,33% | 7,21% | 7,19% | 7,22% | 7,31% | 7,46% | 7,69% | 8,02% |
| Тариф на ТЭ, руб./Гкал | 2297,04 | 2434,86 | 2593,13 | 2774,65 | 2982,74 | 3221,36 | 3495,18 | 3809,75 | 4171,67 |
| Доля расходов на электроснабжение на 1 чел. в мес. | 1,23% | 1,19% | 1,21% | 1,24% | 1,28% | 1,34% | 1,41% | 1,50% | 1,61% |
| Тариф на ЭЭ, руб./кВтч | 1,60 | 1,72 | 1,86 | 2,01 | 2,18 | 2,37 | 2,58 | 2,82 | 3,09 |
| Доля расходов на холодное водоснабжение на 1 чел. в мес. | 0,63% | 0,59% | 0,60% | 0,62% | 0,65% | 0,69% | 0,73% | 0,78% | 0,85% |
| Тариф на ХВ, руб./куб.м. | 26,28 | 27,71 | 30,35 | 33,33 | 36,67 | 40,44 | 44,71 | 49,53 | 55,00 |
| Доля расходов на горячее водоснабжение на 1 чел. в мес. | 2,80% | 2,60% | 2,87% | 3,20% | 3,61% | 4,10% | 4,70% | 5,45% | 6,38% |
| Тариф на ГВ, руб./куб.м. | 158,60 | 167,41 | 195,45 | 228,68 | 268,12 | 315,05 | 370,97 | 437,74 | 517,63 |
| Доля расходов на водоотведение на 1 чел. в мес. | 1,62% | 1,50% | 1,54% | 1,61% | 1,68% | 1,78% | 1,90% | 2,04% | 2,23% |
| Тариф на водоотведение, руб./куб.м. | 35,34 | 37,08 | 40,56 | 44,46 | 48,86 | 53,81 | 59,39 | 65,70 | 72,85 |

Рис.6.1. – Распределение коммунальных услуг по степени доступности

### 7.Управление программой

Организация управления программой осуществляется Администраций Асиновского городского поселения.

Для осуществления контроля за ходом выполнения программы Глава Администрации Асиновского городского поселения назначает ответственных за реализацию Программы, в функции которых входит разработка плана-графика работ по реализации Программы, разработка отчетности по выполнению мероприятий, разработка порядка и сроков корректировки программы.

Мониторинг целевых индикаторов Программы выполняется совместно с энергоснабжающими организациями МО.

программА комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

«Асиновское городское поселение»                   на 2012-2020 годы

ТОМ 2.  обосновывающиЕ материалЫ

г. Асино,  2012 г.

Содержание

1.	Характеристика МО	3

1.1.	Территория	3

1.2.	Климат	3

1.3.	Население	3

1.4.	Экономика муниципального образования	4

1.5.	Анализ исходного состояния жилищного фонда	5

1.6.	Стратегическое развитие МО	7

1.7.	Прогноз развития  МО с учетом социально-экономических условий	8

2.	Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры	8

2.1.	Анализ исходного состояния системы теплоснабжения	8

2.1.1.	Котельные	9

2.1.2.	Тепловые сети	12

2.2.	Анализ исходного состояния системы водоснабжения	15

2.2.1.	Водозабор	15

2.2.2.	Водопроводные сети	17

2.2.3.	Водонапорные колонки	18

2.3.	Анализ исходного состояния системы водоотведения	18

2.3.1.	Очистные сооружения	18

2.3.2.	Канализационные сети	20

2.3.3.	Выгребные ямы	20

2.4.	Анализ исходного состояния системы электроснабжения	21

3.	Анализ платежеспособности потребителей	21

4.	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	27

4.1.	Системы теплоснабжения	27

4.2.	Системы водоснабжения	28

4.3.	Системы водоотведения	29

4.4.	Системы электроснабжения	29

5.	Перспективные схемы развития коммунальной инфраструктуры	30

5.1.	Системы газоснабжения	30

5.2.	Системы теплоснабжения	30

5.3.	Системы водоснабжения	30

5.4.	Системы водоотведения	31

5.5.	Системы электроснабжения	31

Список литературы	33

Приложение 1	34

Приложение 2	69

Приложение 3	73

# Характеристика МО

## Территория

Асиновское городское поселение имеет выгодное географическое положение. Город Асино находится в 100 км от областного центра – г. Томск, имеет автомобильное и железнодорожное сообщение.

На востоке и северо-востоке Асиновское городское поселение граничит вдоль реки Чулым с землями муниципального образования «Первомайский район», протяженность 21,3 км.

На севере и северо-западе граница протяженностью 18,5 км проходит по межхозяйственной границе с Новокусковским сельским поселением.

На западе граница проходит по урочищу Корнеевка, протяженность 7 км, и граничит с Новиковским сельским поселением.

На юге граница проходит по межхозяйственной границе с ТОО «Тихомировское», вдоль полотна железной дороги протяженностью 6 км и граничит с Большедороховским сельским поселением, протяженность 23,1 км.

Площадь – 0,09 тыс. км», плотность населения 278 человека на 1 м» на 01.01.2012г.

## Климат

МО расположено в умеренно климатическом поясе, климат континентальный, с холодной продолжительной зимой и коротким летом. Минимальная температура января -55°С, максимальная температура июля +36°С. Среднегодовая температура воздуха составляет -0,7°С. Абсолютный максимум приходится на июль и составляет +36°С. За год выпадает 500 мм осадков, их основной объем приходится на теплое время года.

## Население

Численность Асиновского городского поселения на 01.01.2012г. составляет 25051 чел, что составляет 70% от численности Асиновского района.

Таблица 1.3.1

Численность населения Асиновского городского поселения

| Показатели | Ед. изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 27093 | 26839 | 25570 | 25051 |
| Темп роста | % | 100 | 99,06 | 95,27 | 97,97 |

Примечание: анализ основан на статистических данных

В течение 2008-2011г.г. численность населения МО снизилась на 2,03% или на 2042 чел., наблюдается тенденция снижения численности населения.

Естественная убыль населения в 2011 году составило 76 чел. (таблица 1.3.2). В течение 2008-2011 годов наблюдается устойчивая тенденция превышения смертности над рождаемостью. При этом смертность составляет 1,73% от общей численности населения 2011 года. Динамика рождаемости носит  возрастающий характер, но не компенсирует естественную убыль населения МО.

Таблица 1.3.2

Естественное движение населения Асиновского городского поселения, чел.

| Показатели | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество родившихся | 346 | 328 | 347 | 357 |
| Количество умерших | 462 | 456 | 429 | 433 |
| Естественный прирост, убыль (-) населения | -116 | -128 | -82 | -76 |

Примечание: анализ основан на статистических данных

Также на снижение численности МО оказывают влияние миграционные процессы. Эта тенденция прослеживается в течение последних трех лет.

Миграционная убыль населения в 2011 году составила 443 чел. (1,77% от общей численности населения МО).

Таблица 1.3.3

Миграционное движение населения МО Асиновского городского поселения, чел.

| Показатели | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло | 486 | 490 | 594 | 997 |
| Выбыло | 405 | 364 | 427 | 554 |
| Миграционная убыль | -81 | -126 | -167 | -443 |

Примечание: анализ основан на статистических данных

Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют дети: в 2011г. на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится 295 лиц моложе трудоспособного возраста и  373 человека старше трудоспособного возраста.

Общая численность населения трудоспособного возраста в 2011 году составила 15020 человек, или 60% от общей численности населения. В период с 2008 по 2011 г.г. общая численность трудоспособного населения снизилась на 3%.

Количество занятых в организациях по видам экономической деятельности (в разрезе средних и крупных предприятий) в 2011 г. составило 5431 человек. Численность занятых в экономике с 2008-2011г.г. находится в пределах 21-22% от общей численности МО.

## Экономика муниципального образования

К средним крупным предприятиям на территории Асиновского городского поселения можно отнести ООО «АТЭК», ООО «АВК-Водозабор», ООО «АВК-Водоотведение», Асиновское ГОРПО, ЗАО «РосКитИнвест». В основном преобладают мелкие организации и индивидуальные предприниматели.

Наибольший удельный вес в структуре численности работников по отраслям экономики МО по числу работающих занимают:

- Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение – 21,3-22,9% от общего количества занятых в экономике;

- Здравоохранение и представление социальных услуг – 17,5-18,5%;

- Образование – 14,4-15,7%.

Таблица 1.4.1

Распределение численности трудоспособного населения МО  по отраслям экономики, чел.

| Показатель | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 58 | 41 | 30 |
| Обрабатывающие производства | 611 | 450 | 356 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 688 | 684 | 596 |
| Строительство | 127 | 128 | 0 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 116 | 139 | 130 |
| Гостиницы и рестораны | 175 | 162 | 156 |
| Транспорт и связь | 471 | 441 | 487 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 109 | 146 | 133 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 1297 | 1258 | 1241 |
| Финансовая деятельность | 140 | 113 | 98 |
| Образование | 877 | 856 | 853 |
| Здравоохранение и представление социальных услуг | 1065 | 1026 | 1005 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 365 | 375 | 346 |

Примечание: анализ основан на статистических данных

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника МО за 2011г. составила 16446,3 руб., темп роста в текущих ценах относительно 2008г. составил 35,8% (таблица 1.4.2), в сопоставимых ценах – темп роста заработной платы незначительно превышает уровень инфляции.

Таблица 1.4.2

Динамика среднемесячной начисленной заработанной платы работников организаций

| Показатели | Ед. изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заработная плата | руб. | 12111,5 | 13540,7 | 14637 | 16446,3 |
| Темп роста | % | 100 | 111,80 | 108,10 | 112,36 |

Примечание: анализ основан на статистических данных

## Анализ исходного состояния жилищного фонда

В течение 2008-2011г.г. общая площадь жилищного фонда МО увеличилась на 0,77% и в 2011 году составила 795,1 тыс. кв. м, в т.ч.:

- общая площадь муниципального жилищного фонда – 41,6 тыс. м2 (5,23% общей площади жилищного фонда);

- общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц – 749,9 тыс. м2, из них 349,6 тыс. м2 приходится на многоквартирные дома (далее МКД).

Таблица 1.5.1

Характеристика жилищного фонда МО за 2008-2011г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | тыс. м2 | 789 | 790,5 | 792,5 | 795,1 |
| муниципального |  | 69,4 | 57,8 | 45,3 | 41,6 |
| частного |  | 716 | 729,1 | 743,6 | 749,9 |
| Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда | % | 8,80 | 7,31 | 5,72 | 5,23 |
| Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс. м2 | 55,4 | 51,6 | 50,4 | 49,1 |
| Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда | % | 7,02 | 6,53 | 6,36 | 6,18 |
| Удельный вес МКД, подключенных к системам центрального |  |  |  |  |  |
| отопления | % | 41,63 | 42,63 | 43,63 | 43,63 |
| холодного водоснабжения | % | 41,63 | 42,63 | 43,63 | 43,63 |
| горячего водоснабжения | % | 21,43 | 22,43 | 23,43 | 23,43 |
| электроснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля МКД, оборудованных обязательными общедомовыми ПУ |  |  |  |  |  |
| тепловой энергии | % | 90 | 95 | 100 | 100 |
| холодной воды | % | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 5,9 |
| горячей воды | % | 5,1 | 5,6 | 6,1 | 6,6 |
| электроэнергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Обеспеченность населения жильем | м2/чел. | 29,12 | 29,45 | 30,99 | 31,74 |

Примечание: анализ основан на статистических данных

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда МО с 2008 по 2011 гг. снизилась на 0,84% и в 2011 году составила 6,18% от общей площади жилищного фонда (49,1 тыс. м2).

Благоустройство МО характеризуется только 100% подключением к системе центрального электроснабжения, в то время как существенная доля жилищного фонда имеет печное отопление и использует воду из водоразборных колонок.

Рассмотрим удельный расход коммунальных услуг по МКД, подключенных к системам централизованного энергоснабжения (таблица 1.5.2). Подробный расчет по каждому дому представлен в Приложении 1.

Таблица 1.5.2

Изменение удельных расходов потребления коммунальных услуг в МКД в 2010-2012г.г.

| Вид коммунальных услуг | Средний объем потребления в месяц |
| --- | --- |
|  | 2010г. | 2011г. | 1кв.2012г. |
| Холодная вода, куб.м./чел. | 2,646 | 2,659 | 3,582 |
| Горячая вода, куб.м./чел. | 2,150 | 2,183 | 2,998 |
| Водоотведение, куб.м./чел. | 4,796 | 4,842 | 6,58 |
| Тепловая энергия, Гкал/кв.м. | 0,0175 | 0,0165 | 0,0217 |
| Электроэнергия, кВтч/чел. | 131,87 | 125,63 | 128,75 |

Постепенная установка как общедомовых, так и индивидуальных приборов учета энергоресурсов, позволяют существенно снизить удельный расход, что видно на примере тепловой энергии (рис.1.5.1.).

Рис.1.5.1. – Изменение удельных расходов ТЭ в зависимости от способа оплаты, Гкал/кв.м.

Учитывая, что потребление тепловой энергии в трех группах происходит при одинаковых погодных условиях, МКД, установившие приборы учета, потребляют примерно на 40% ресурса меньше, что являются стимулом для граждан МО.

На территории МО ежегодно утверждаются программы по капитальному ремонту МКД. За 2007-2011г. отремонтировано 45 МКД, в 2012г. планируется 6 МКД. В перечень основных работ по капитальному ремонту входят работы по ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, а также ремонт кровли. Подробная информация представлена в таблице 1.5.3.

Таблица 1.5.3

Капитальный ремонт МКД в 2008-2011г.г., м2

| Показатели | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь МКД, прошедшая капитальный ремонт, в т.ч. по типу работ: | 23808,70 | 17440,83 | 8704,40 | 2575,45 |
| ремонт системы газоснабжения | 8724,49 | - | - | - |
| ремонт системы водоснабжения | 2341,18 | 8334,05 | - | - |
| ремонт системы водоотведения | - | 2617,70 | - | - |
| ремонт системы отопления | 15084,21 | 16040,55 | 4610,47 | - |
| ремонт системы электроснабжения | 2005,17 | 3286,79 | 3032,86 | - |
| ремонт кровли | 16835,51 | 12743,28 | 5671,54 | 2575,45 |
| ремонт фасада | - | 1701,53 | 533,35 | 2575,45 |

Средняя обеспеченность населения МО жильем в 2011 году составила 31,74 м2 на 1 жителя, при этом имеет место тенденция ежегодного увеличения данного показателя при том, что ввод  жилых домов в период с 2008-2011годы равномерный.

Таблица 1.5.4

Динамика обеспеченности жилой площадью населения МО в 2008-2011г.г.

| Показатели | 2008. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя обеспеченность населения МО жильем, м2/чел. | 29,12 | 29,45 | 30,99 | 31,74 |
| Введено в действие жилых домов, в т.ч.: | 3800 | 3500 | 3400 | 4400 |
| на 1 000 населения | 0,140 | 0,130 | 0,133 | 0,176 |
| Жилое помещение, подлежащее сносу | 442,44 | 495,14 | 0 | 1207,74 |

## Стратегическое развитие МО

На территории МО разработан проект генерального плана МО «Асиновское городское поселение» Томской области, включающий два этапа:

I этап - первая очередь строительства – 2020 год;

II этап - расчетный срок генерального плана – 2035 год.

Основными направлениями социально-экономического развития МО на расчетный период генерального плана рассматриваются:

- развитие на территории МО перерабатывающих производств, в первую очередь, лесопромышленного комплекса;

- развитие МО как центра межрайонного обслуживания для группы восточных районов Томской области (Асиновский, Первомайский, Тегульдетский, Зырянский районы);

- развитие малого бизнеса на территории МО.

В генеральном плане предусматривается расширение границ Асиновского городского поселения и включение в них деревень Феоктистовка (273 чел.) и Итатка (8 чел.) МО «Большедороховское сельское поселение» Асиновского района.

Также реализуется Программа социально-экономического развития муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2008-2015 годы, которая включает следующие направления:

- сохранение и развитие человеческого потенциала территории;

- повышение уровня социально-экономического развития;

- совершенствование системы местного самоуправления.

Для повышения энергетической привлекательности МО Администрацией Асиновского городского поселения реализуется Муниципальная ведомственная целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2012-2015г.г., которая включает мероприятия по энергосбережению в жилищном фонде и коммунальной инфраструктуре.

Ведется разработка схемы теплоснабжения МО на перспективу до 2028 г. с учетом газификации муниципального образования c 2014г.

## Прогноз развития  МО с учетом социально-экономических условий

Расчет прогноза численности населения МО сделан с учетом данных Генерального плана, согласно которому численность Асиновского городского поселения к 2020г. составит 29, 4 тыс. чел.

По минимальной оценке при сохранении тенденции смертности, постепенного роста рождаемости и сокращения миграционной убыли, рост численности населения составит 8,5% относительно 2008г. или  2307 чел.  (таблица 1.9).

Таблица 1.9

Анализ прогнозной численности населения МО на 2012-2020 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | Прогнозное значение, годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Численность населения | чел. | 25063 | 25174 | 25359 | 25730 | 26181 | 26719 | 27345 | 28059 | 29400 |
| Число родившихся | чел. | 389 | 420 | 433 | 563 | 608 | 657 | 710 | 767 | 1058 |
| Число умерших | чел. | 439 | 446 | 453 | 459 | 465 | 472 | 480 | 490 | 519 |
| Естественный прирост, убыль населения | чел. | -50 | -26 | -20 | 104 | 143 | 185 | 230 | 277 | 539 |
| Число прибывших в МО | чел. | 568 | 582 | 597 | 612 | 612 | 627 | 643 | 659 | 1002 |
| Число выбывших из МО | чел. | 506 | 445 | 392 | 345 | 304 | 274 | 247 | 222 | 200 |
| Миграционный прирост, убыль населения | чел. | 62 | 137 | 205 | 267 | 308 | 353 | 396 | 437 | 802 |

Примечание: прогноз основан на статистических данных 2008-2011г.г.

В Генеральном плане также предусматривается строительство новых жилых зон под индивидуальную, малоэтажную (до 3-х этажей) и среднеэтажную (4-5 этажей) многоквартирную жилую застройку.

К 2020г. общий объем нового жилищного строительства (в т.ч. реконструкция кварталов жилой застройки с повышением средней этажности) составит около 260 тыс. м2, в том числе около 200 тыс. м2 – индивидуальные дома.

Проектом Генерального плана предусматриваются территории под комплексную реконструкцию жилищного фонда с повышением средней этажности:

- ул. Стадионная  - ул. имени В.В. Липатова - ул. Партизанская - ул. имени Ленина;

- ул. имени Ленина - ул. имени В.В. Липатова - пер. Электрический - район Городского сада;

- вдоль ул. имени Дзержинского, район ул. им. Олега Кошевого и ул.Песочной;

- вдоль ул. им. Чернышевского;

- вдоль ул. им. Тельмана.

# Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

## Анализ исходного состояния системы теплоснабжения

Основными потребителями тепловой энергии (далее ТЭ) систем теплоснабжения от муниципальных источников Асиновского городского поселения являются жилые дома.

Тепловую энергию  на территории МО производят следующие теплоснабжающие организации:

- ООО «Асиновская тепло-энергетическая компания»;

- ООО «СтройИнженерСервис».

Показатели деятельности теплоснабжающих предприятий  Асиновского городского поселения с 2010 по 1 кв. 2012 год сведены в таблицу 2.1.1.

Таблица 2.1.1

Анализ деятельности  теплоснабжающих предприятий МО

| Показатели | Ед. изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработано ТЭ | Гкал | 158 126,42 | 144 622,62 | 142 086,30 |  |
| ООО «АТЭК» | Гкал | 147969,95 | 134969,4 | 133289,42 | 123845,47 |
| ООО «СтройИнженерСервис» | Гкал | 10156,47 | 9653,22 | 8796,88 |  |
| Расход ТЭ на собственные нужды | Гкал | 6 713,62 | 6 898,70 | 6 470,67 |  |
| ООО «АТЭК» | Гкал | 1 229,79 | 1173,35 | 986,84 | 857,57 |
| ООО «СтройИнженерСервис» | Гкал | 5483,83 | 5725,35 | 5483,83 | - |
| Отпущено в сеть ТЭ | Гкал |  |  |  |  |
| ООО «АТЭК» | Гкал | - | - | - | 91 916,9 |
| ООО «СтройИнженерСервис» | Гкал | 9761,24 | 8703,81 | 7954,74 | - |
| Фактические потери ТЭ в сетях | Гкал | - | - | - | - |
|  | % | - | - | - | - |
| ООО «АТЭК» | Гкал | - | - | - | 31 071 |
|  | % | 34,73 | - | - | 25,23 |
| ООО «СтройИнженерСервис» | Гкал | 1509,22 | 1445,9 | 1139 | 1 230,7 |
|  | % | 15,46 | 16,61 | 14,32 | - |
| Нормативные потери ТЭ в сетях | Гкал | - | - | - | - |
|  | % | - | - | - | - |
| ООО «АТЭК» | Гкал | - | - | - | 25 214,5 |
|  | % | 17,52 | - | - | 19,38 |
| ООО «СтройИнженерСервис» | Гкал | 928,7 | 1427,9 | 713 | 1 319,9 |
|  | % | - | - | - | - |
| Установленная мощность | Гкал/ч | - | - | - | - |
| ООО «АТЭК» | Гкал/ч | - | - | - | 66,794 |
| ООО «СтройИнженерСервис» | Гкал/ч | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,82 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | - |
| ООО «АТЭК» | Гкал/ч | - | - | - | 50,312 |
| ООО «СтройИнженерСервис» | Гкал/ч | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| Расход топлива (без СН) | тн | - | - | - | - |
| уголь | тн | 42 889,46 | 38 416,71 | 38 914,65 | 39 848,89 |
| ООО «АТЭК» | тн | 39 337,05 | 35427,7 | 36118,79 | 38131,79 |
| ООО «СтройИнженерСервис» | тн | 3552,408 | 2989,01 | 2795,86 | 1717,1 |
| нефть | тн | 7 349,77 | 6 098,48 | 4 636,80 | 68,6 |
| ООО «АТЭК» | тн | 7 349,77 | 6 098,48 | 4 636,80 | 68,6 |
| ООО «СтройИнженерСервис» | тн | - | - | - | - |
| Утвержденный тариф ТЭ | руб./Гкал | - | - | - | - |
| ООО «АТЭК» | руб./Гкал |  |  | 2043,85 | 2199,99 |
| ООО «СтройИнженерСервис» | руб./Гкал | 480/951 | 1170/1107 | 1325,53/1150 | 1886,58 |

Примечание: тариф ООО «СтройИнженерСервис» указан для котельных АЦРБ/ДРСУ

### Котельные

Система теплоснабжения г. Асино характеризуется высокой степенью централизации. Обеспеченность населения услугами централизованного отопления – 69,3% (по МКД 100%), ЦГВС – 57,3%.

На начало 2012 г. в городе функционировало 38 котельных (включая котельные прочей собственности) суммарной установленной мощностью 129,3 Гкал/ч, из них большая часть по мощности (72,9 Гкал/ч; 16 шт.) - составляют муниципальные котельные.

В общем числе котельных преобладают мелкие котельные мощностью до 3 Гкал/ч каждая, их доля составляет 68,4%. Установленная мощность котельных находится в диапазоне от 0,01 до 21,2 Гкал/час. Примерно 52,4% выработки ТЭ приходится на муниципальные котельные, которые в полном объёме с 2012 года переведены на уголь.

В рамках реализации областной целевой программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годы» и муниципальной целевой программы «Комплексного развития систем жизнеобеспечения Асиновского района Томской области на 2007 - 2010 годы»  за период 2008-2010 годов было затрачено 82,5 млн. руб.

На проведение мероприятий по строительству, реконструкции объектов теплоснабжения и мероприятий по подготовке к зиме объектов ЖКХ объем финансирования в 2011 году составил 13,780 млн. руб., в сравнении с 2010 годом по данным мероприятиям сумма (16,976 млн. руб.) уменьшилась на 18,83 %.

В 2011 г.  завершено строительство котельной ПУ-24 стоимостью 2,369 млн.руб.

За период 2008-2010 годов в рамках реализации  инвестиционной программы «Модернизация и развитие системы теплоснабжения города Асино на 2011-2016г.г.» ООО «Асиновская тепловая компания» осуществлено строительство 8 угольных котельных в блочно-модульном исполнении и реконструировано 3. В программу мероприятий по реконструкции и строительству котельных входила замена основного и вспомогательного оборудования. Заложенный объем работ был реализован не полностью в связи с ликвидацией инвестора, как результат, эксплуатация котельного оборудования осуществляется без проведения режимно-наладочных работ установленного оборудования (Приложение 2).

Эксплуатация котельных без недоустановленного оборудования приводит к ухудшению технологического процесса производства и передачи ТЭ на всех стадиях, следствием чего является высокая себестоимость выработки и транспортировки ТЭ.

Подробная характеристика по оборудованию котельных и приборам учета представлена в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2

Характеристики источников теплоснабжения

| Котельная | Вид топлива | Типы котлоагрегатов, их кол-во, год ввода | Приборы учета | Угольный склад |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЭ | ЭЭ | Вода |  |
| ВЭС | Уголь | КВв-2,0 тшп (5 шт), 2008-2009 | - | + | + | нет |
| Белочка | Уголь | КВЖ-0,5 (2 шт), 2008 | - | + | + | нет |
| Дружба | Уголь /нефть | КВв-3,0 тшп (6 шт) | - | + | + | нет |
| РТП | Уголь | КВв-2,0 тшп (2 шт), 2010 | - | + | + | есть |
| ПМК-16 база | Уголь | КВЖ-0,5 (2 шт), 2008 | - | + | + | нет |
| ХДСУ | Уголь | КВЖ-0,2 (2 шт), 2007 | - | + | + | есть |
| МПМК | Уголь | НР-18 (2 шт) 1992 КВв-1,6 (1шт) 2008 КВбм-1,16 (1 шт) 2008 ВК-р-1,16 (2 шт) 2007 | - | + | + | нет |
| Лесозавод | Уголь | КВв-1,0 (3 шт) 2008-2009 | - | + | + | нет |
| Гагарина | Уголь | КВВтшп-3,0 (5 шт) | + | + | + | не достроен |
| Нефтебаза | Уголь | КВЖ-0,2 (2 шт), 2009 | - | + | + | есть |
| КПП | Уголь | КВЖ-0,2 (2 шт), 2009 | + | + | + | есть |
| ПУ-24 | Уголь | КВв(2 шт),2009 | + | + | + | есть |
| П. Морозова | Уголь | КВв-3,0 тшп (4 шт) | + | + | + | не достроен |
| ДРСУ | Уголь | КВ-ТС-1 1997г КВ-ТС-2 1997 г ВК-ТС-3 1997 г НР-18 1998 г. НР-18 1998 г | - | + | - | нет |
| АЦРБ | Уголь | КВС 2000г КВС 2000г. КВС 2002г. КВр-0,8 2010 г. ВКр-0,8 2010 г. | - | + | - | нет |

В качестве основного оборудования используются котлы типа КВв, КВЖ, НР-18, доля которых составляет более 70%. На котельных отсутствует тягодутьевое оборудование, химводоподготовка, необходимый комплект приборов КИП.

Тепловые схемы данных котельных – двухконтурные. Только на котельной МПМК отопление двухконтурное, а ГВС одноконтурное.

Температурный график котельных 75/58 ºС. Регулирование отпуска тепла центральное, качественное согласно утверждённому температурному графику.

Схемы подключения котельных к тепловым сетям в основном независимые, только котельная МПМК имеет схему подключения: отопление независимое, ГВС зависимое. Схемы теплоснабжения – как закрытого, так и открытого типа.

Подача топлива осуществляется вручную, кроме котельных ВЭС, Гагарина, Дружба-3, РТП, П.Морозова, ПУ-24 – на этих котельных подача топлива и удаление шлака и золы механизированы.

Подача воздуха на горение производится вентиляторами. Удаление дымовых газов происходит при помощи дымососов. Химводоподготовка применяется только на котельной ПУ-24. На ХДСУ, КПП и Нефтебаза химводоподготовка установлена, но требует пуско-наладочных работ.

Топливное хозяйство котельных включает расходные открытые склады, в результате чего имеет место переувлажнение и выветривание топлива, что негативно сказывается на эффективности его использования. Эффективность потребления топлива, электроэнергии и воды для выработки тепловой энергии представлена в таблице 2.1.3.

Таблица 2.1.3.

Эффективность потребления энергетических ресурсов котельными за 2011г.

| Название котельной | Уд. расход топлива, кг.у.т/Гкал | Фактический КПД, % | Расход ЭЭ, кВтч/Гкал | Несоответствие тарифу | Расход воды, тыс.м3 | Перерасход воды, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | норматив | факт |  | тариф | факт |  | расчет | факт |  |
| ВЭС | 176,4 | 222,0 | 64,2 | 41,1 | 37,3 | -3,8 | 55,0 | 78,1 | 23,1 |
| Белочка | 176,4 | 216,0 | 66,0 |  |  |  | 0,5 | 1,4 | 0,9 |
| Дружба | 176,4 | 241,0 | 59,2 |  |  |  | 97,0 | 98,7 | 1,7 |
| РТП | 176,4 | 224,0 | 63,8 |  |  |  | 11,2 | 17,4 | 6,2 |
| ПМК-16 база | 176,4 | 213,0 | 67,0 |  |  |  | 3,9 | 7,8 | 3,9 |
| ХДСУ | 176,4 | 282,0 | 50,6 |  |  |  | 1,5 | 2,0 | 0,5 |
| МПМК | 176,4 | 270,0 | 52,9 |  |  |  | 20,9 | 23,0 | 2,1 |
| Лесозавод | 176,4 | 186,0 | 76,7 |  |  |  | 1,1 | 9,8 | 8,7 |
| Гагарина | 176,4 | 212,0 | 67,5 |  |  |  | 77,4 | 122,6 | 45,2 |
| Нефтебаза | 176,4 | 215,0 | 66,3 |  |  |  | 0,3 | 3,7 | 3,4 |
| КПП | 176,4 | 232,0 | 61,6 |  |  |  | 0,2 | 0,8 | 0,6 |
| ПУ-24 | 176,4 | 241,0 | 59,3 |  |  |  | 41,8 | 51,0 | 9,2 |
| П. Морозова | 176,4 | 202,0 | 70,8 |  |  |  | 5,0 | 24,5 | 19,5 |
| ДРСУ | 224,08 | 285,0 | 54,0 | 45,2 | - | - | 7,5 | 8,2 | 0,7 |
| АЦРБ | 224,08 | 256,0 | 55,8 | - | 21,60 | - | 24,4 | 24,8 | 0,4 |

Длительная эксплуатация котлов без проведения режимно-наладочных испытаний и отсутствия части вспомогательного котельного оборудования не позволяет поддерживать эксплуатационные показатели котлов на достаточно высоком уровне. Велика степень износа котельных агрегатов в связи с тем, что отсутствует оборудование  химводоподготовки.

Для подпитки источников теплоснабжения Асиновского городского поселения используется система централизованного водоснабжения. Резервных источников водоснабжения на котельных нет за исключением котельной КПП.

Для подготовки исходной котловой воды, во избежание процесса образования накипи  на котельной ПУ-24 смонтирована натрий-катеонитовая водоподготовительная установка. На остальных котельных водоподготовка отсутствует. Учёт объёма подпиточной воды в котельных не ведётся, несмотря на наличие установленных приборов учета воды. Фактическое потребление воды котельными ВЭС, Гагарина, Морозова и ПУ-24 значительно превышает расчетное, что связано с несанкционированным разбором теплоносителя из систем отопления, значительной протяжённостью и изношенностью сетей, отсутствием оптимального теплового режима в конечных точках, отсутствием запорной арматуры или ее неисправности, необходимой при ремонте   изношенных теплосетей.

Резервные источники электроснабжения имеются только на котельных Гагарина, ПУ-24, П.Морозова.

Среди основных проблем котельных можно выделить:

- отсутствие крытых угольных складов на всех котельных кроме РТП, ХДСУ, Нефтебаза, КПП, ПУ-24;

- отсутствие обязательных установок химводоподготовки в котельных (кроме котельной ПУ-24);

- неэффективная работа котловых агрегатов из-за несвоевременного проведения режимно-наладочных работ;

- превышение расхода сетевой воды в котельных ВЭС, Лесозавод, Гагарина, ПУ-24, П.Морозова, Нефтебаза, КПП, ПМК-16;

- отсутствие 100% учета тепловой энергии (за исключением котельных П.Морозова, ПУ-24, КПП, Гагарина);

- отсутствие  учета холодной воды в котельных ДРСУ, АЦРБ.

### Тепловые сети

Тепловые сети находятся в собственности Асиновского городского поселения, эксплуатацию сетей ресурсоснабжающими организациями осуществляются на основании договоров аренды.

Сети теплоснабжения МО радиальные двухтрубные и четырехтрубные. Системы теплоснабжения открытые и закрытые. Схема подключения потребителей - зависимая. Трубопроводы тепловых сетей имеют два типа прокладки.

- подземная, в основном канальная в непроходных каналах (бесканальную прокладку начали осваивать только в 2009 г., поэтому ее доля незначительна);

- надземная прокладка выполнена на металлических опорах.

В качестве теплоизоляционного материала трубопроводов в основном  используется минераловатный утеплитель с последующим покрытием тонколистовым металлом, изоляция арматуры не предусмотрена. Имеются участки сетей с изношенной изоляцией, требующие немедленной замены.

Диаметры трубопроводов тепловых сетей подобраны по результатам проведения гидравлического расчета. В настоящее время общая протяженность тепловых сетей составляет 59,95 км, из них основная часть прокладывалась в 60-80-е года. В связи с этим  около 15 км  (25%) теплопроводов  имеют значительный износ, а 1,773 км (3%) требуют срочной замены. Подробная характеристика тепловых сетей, тип прокладки и ветхие участки по котельным приведены в таблице 2.1.4.

Таблица 2.1.4

Характеристика тепловых сетей за 2011г.

| Котельная | Характеристика и исполнение тепловой сети | Всего, км |
| --- | --- | --- |
|  | отопление, км | ГВС, км | Ветхие, км |  |
|  | подземная | надземная | подземная | надземная | отопление | ГВС |  |
| ВЭС | 2,856 | 1,905 | 2,170 | 1,806 | - | - | 8,738 |
| Белочка | 0,344 | 0,870 | 0 | 0 | - | - | 1,034 |
| Дружба | 3,451 | 2,241 | 2,856 | 2,271 | - | - | 13,388 |
| РТП | 1,326 | 0,865 | 1,196 | 0,748 | - | - | 4,134 |
| ПМК-16 база | 0,210 | 0,735 | 0,223 | 0,182 | - | - | 0,945 |
| ХДСУ | 0 | 0,133 | 0 | 0,133 | - | - | 0,266 |
| МПМК | 1,546 | 0,430 | 1,546 | 0,425 | - | - | 3,947 |
| Лесозавод | 0,533 | 1,650 | 0 | 0 | - | - | 2,075 |
| Гагарина | 4,972 | 2,043 | 4,049 | 1,54 | - | - | 12,605 |
| Нефтебаза | 0,054 | 0,257 | 0 | 0 | - | - | 0,312 |
| КПП | 0 | 0,230 | 0 | 0 | - | - | 0,230 |
| ПУ-24 | 0,581 | 2,024 | 0,621 | 2,004 | - | - | 5,230 |
| П. Морозова | 3,562 | 2,093 | 0 | 0 | - | - | 5,654 |
| ДРСУ | 0,359 | 0,960 | 0,235 | 0,672 | 0,1 | 0,1 | 2,227 |
| АЦРБ | 0,363 | - | 0,331 | - | 0,2 | 0,22 | 0,694 |

Основной проблемой в сфере теплоснабжения Асиновского городского поселения остается изношенность тепловых сетей. Несмотря на то, что ежегодно в ремонт и реконструкцию тепловых сетей из бюджета поселения выделяются денежные средства, их недостаточно для кардинального изменения ситуации.

Износ трубопроводов и изоляции тепловых сетей негативно сказывается на работе системы теплоснабжения, в связи с чем, во избежание перебоев с подачей тепловой энергии необходима замена изношенных теплосетей в ближайшее время, особенно подземных теплотрасс. Данные о тепловых потерях представлены в таблице 2.1.5.

Высокая протяжённость сетей приводит к значительным тепловым потерям, вследствие чего в настоящее время нормативные потери в тепловых сетях в среднем составляют 19,1% от отпуска в сеть, а фактические достигают 24%, что значительно увеличивает расход энергетических ресурсов и себестоимость тепловой энергии.

Таблица 2.1.5

Потери в тепловых сетях за 2011г.

| Котельная | Факт, % | Норматив, % |
| --- | --- | --- |
| ВЭС | 21,3 | 18,1 |
| Белочка | 29,0 | 21,8 |
| Дружба | 16,2 | 17,1 |
| РТП | 27,7 | 20,8 |
| ПМК-16 база | 41,3 | 22,9 |
| ХДСУ | 29,7 | 10,0 |
| МПМК | 29,5 | 26,4 |
| Лесозавод | 19,7 | 13,4 |
| Гагарина | 34,2 | 23,7 |
| Нефтебаза | 32,3 | 14 |
| КПП | 40,8 | 22,2 |
| ПУ-24 | 20,9 | 18,7 |
| П.Морозова | 22,9 | 16 |
| ДРСУ | 27,5 | 36,8 |
| АЦРБ | 9,1 | 8,7 |

Оценим надежность системы теплоснабжения МО (таблица 2.1.6). В целом источники теплоты являются достаточно надежными. В отопительном периоде 2011-2012 годов зафиксировано 19 аварий и 36 инцидентов, при этом  их наибольшее количество наблюдалось на сетях котельных Гагарина, ВЭС, РТП, П. Морозова, что свидетельствует о высокой степени износа трубопроводов.

Фактором, снижающим надёжность источников, является отсутствие на 14 котельных резервирования по воде и на 12 – по электроэнергии.

Таблица 2.1.6

Характеристика надежности тепловых сетей за 2011г.

| Котельная | Протяженность сетей, км | Кол-во аварий на тепловых сетях за 2011г. | Среднее время ликвидации аварии/инцидента, ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | аварии, шт | инциденты, шт |  |
| ВЭС | 8,737 | 2 | 4 | 5 |
| Белочка | 1,034 | 0 | 0 | 0 |
| Дружба | 10,439 | 0 | 4 | 2 |
| РТП | 4,083 | 1 | 4 | 4 |
| ПМК-16 база | 1,35 | 0 | 0 | 0 |
| ХДСУ | 0,266 | 0 | 0 | 0 |
| МПМК, | 3,948 | 2 | 0 | 8 |
| Лесозавод | 2,075 | 0 | 2 | 2 |
| Гагарина | 13,158 | 10 | 15 | 6 |
| Нефтебаза | 0,312 | 0 | 0 | 0 |
| КПП | 0,230 | 0 | 1 | 1 |
| ПУ-24 | 5,654 | 1 | 0 | 8 |
| П. Морозова | 5,230 | 3 | 6 | 6 |
| ДРСУ | 2,227 | 0 | 0 | 0 |
| АЦРБ | 0,851 | 0 | 0 | 0 |

Наименее надежным элементом в системах теплоснабжения МО являются трубопроводы, т.к. около 80% тепловых сетей можно считать безнадежно устаревшими и изношенными, что приводит к порывам на внутриквартальных сетях. Особенно проблематичен в этом смысле район котельной Гагарина и П. Морозова.

По данным на 01.01.2012 года в жилых помещениях МО выполняется соблюдение нормативной температуры воздуха внутри помещения не ниже +20 0С и давления в тепловых приборах не более 1МПа.

Можно сделать вывод, что в настоящее время уровень предоставляемых  услуг в централизованной системе теплоснабжения Асиновского городского поселения  соответствует требованиям.

Основные проблемы тепловых сетей связаны с:

- низкая надежностью систем теплоснабжения вследствие высокого уровня износа трубопроводов тепловых сетей и отсутствия резервирования внешнего ресурсоснабжения котельных (электроснабжения и водоснабжения);

- высокая доля тепловых потерь обусловлена низким качеством изоляции, высокой протяжённостью сетей и совместной прокладкой теплопроводов с водопроводами на ряде участков.

## Анализ исходного состояния системы водоснабжения

Система водоснабжения населенного пункта однозонная, хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления. Основными потребителями воды МО являются: жилищный фонд – 80,07%, бюджетные потребители – 11,06%, прочие абоненты – 8,87%. Услуги по водоснабжению предоставляет ООО «АВК-Водозабор»,  показатели деятельности которой отражены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1

Анализ деятельности водоснабжающей организации МО

| Показатели | 4 кв. 2011 | 1 пол. 2012 |
| --- | --- | --- |
| Отпуск воды в сеть, тыс. м3 | 591,54 | 788,9 |
| Потери, тыс. м3 | 221,72 | 253,52 |
| Тариф на водоснабжение, руб./м3 (без НДС) | 25,19 | 25,19 |
| Сетей водоснабжения, км. | 80,5 | 85,859 |
| в т. ч ветхие сети | 8,497 | 10,305 |
| Удельное потребление ЭЭ, кВтч/м3 | 1,43 | 1,41 |

### Водозабор

Орловский водозабор является основным водозаборным сооружением Асиновского городского поселения. В эксплуатацию введён в 1985 году. Количество скважин на водозаборе - 13 шт, характеристика которых представлена в таблице 2.2.2.

Фактическая производительность Орловского подземного водозабора составляет 5534 м3/сут. Подземная вода от скважин подаётся в камеру перед фильтрами на станции обезжелезивания.

Обезжелезивание и механическая очистка воды производится в толще загрузки фильтров. В фильтровальном зале расположены 6 скорых фильтров. Полезная площадь фильтрации одного фильтра -12,9 м2. В качестве фильтрующей загрузки используется альбитофир. Промывка фильтров осуществляется 1 раз в сутки от водонапорной башни высотой ствола 12 м. с баком ёмкостью 200 мЗ.

Пройдя фильтрующую загрузку, вода освобождается от железа и механических примесей, затем направляется в 2 резервуара чистой воды. Из резервуаров чистой воды насосами станции второго подъёма вода по двум ниткам водовода диаметром 325 мм, подаётся в город, предварительно пройдя обеззараживание химическим гипохлоритом натрия.

Таблица 2.2.2

Характеристика скважин ОО «АВК» за 3-4 квартал 2011г.

| Наименование | Паспорт № | Год ввода | Глубина, м | Дебит,м3\час | Состояние | Тип павильона | Тип насосного оборудования | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| скважина №2 | 11-268/2 | 17.02.1983 | 51,0 | 18,0 | рабочая | кирпич | ЭЦВ 6-16-75 | 5,5 |
| скважина №4 | 11-291/4 | 22.06.1983 | 51,0 | 45,0 | рабочая | кирпич | ЭЦВ 6-16-75 | 5,5 |
| скважина №5 | 1-280/5 | 21.05.1984 | 51,0 | 60,0 | рабочая | кирпич | ЭЦВ 8-40-60 | 11 |
| скважина №6 | 11-338/6 | 24.02.1984 | 50,0 | 36,0 | рабочая | кирпич | ЭЦВ 6-16-75 | 5,5 |
| скважина №8 | 21/92 | 30.04.1992 | 55,0 | 50-55 | рабочая | кирпич | ЭЦВ 8-25-55 | 5,5 |
| скважина №9 | 30/92 | 10.07.1992 | 48,0 | 20,0 | резерв | кирпич | ЭЦВ 6-16-75 | 5,5 |
| скважина №10 | 4/93 | 10.03.1993 | 51,0 | 40,0 | рабочая | кирпич | ЭЦВ 8-25-55 | 5,5 |
| скважина №11 | 121 | 06.02.1968 | 401,1 | 58,58 | рабочая | кирпич | ЭЦВ 8-40-60 | 11 |
| скважина №12 | 1/99 | 22.03.1999 | 58,0 | 20,0 | резерв | кирпич | ЭЦВ 8-25-55 | 5,5 |
| скважина №13 | 3/99 | 05.05.1999 | 58,0 | 40-45 | рабочая | кирпич | ЭЦВ 8-40-90 | 17 |
| скважина №14 | ТМ-755 | 13.10.2006 | 286,0 | 50,0 | рабочая | кирпич | ЭЦВ 8-40-90 | 17 |
| скважина №15 | ТМ-756 | 06.12.2006 | 286,0 | 50,0 | рабочая | кирпич | ЭЦВ 6-16-75 | 5,5 |
| скважина №16 | ТМ-811 | 20.10.2009 | 286,0 | 50,0 | рабочая | кирпич | ЭЦВ 8-25-55 | 5,5 |

За время эксплуатации водозабора работы по ремонту помещений, оборудования, реконструкции не проводились. Эксплуатация изношенного и устаревшего оборудования требует крупных  денежных вложений, что сказывается на росте тарифа по водоснабжению для населения и учреждений города.

В соответствии с санитарными нормами и правилами СанПиН 2.1.4.1074-01 на предприятии разработана и действует «Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды коммунального водопровода г. Асино». Контроль за качеством питьевой воды осуществляется ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе (микробиологические, органолептические, токсические показатели).

Полный химический анализ воды до станции обезжелезивания, после станции обезжелезивания и из скважины, осуществляется один раз в год Томской гидрохимической лабораторией.

Основными проблемами водозабора на данный момент являются:

- нерабочее состояние артезианских скважин № 4, 7;

- превышение нормативного срока использования 5 скважин;

- превышение нормативного срока использования насосов второго подъема;

- использование насосов без частотного и ступенчатого регулирования;

- разрушение гравийной обсыпки 5-ти скважин водозабора.

С целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, бесперебойной подачи воды в город на Орловском водозаборе г. Асино необходимо проведение следующей работы:

- Замену керамической плитки приёмной камеры.

- Замену керамической плитки фильтров.

- Замену керамической плитки в зале фильтров (стены, полы).

- Ремонт и окраску бытовых помещений 1 и 2 этажа, машинного зала станции обезжелезивания.

- Монтаж системы отопления станции обезжелезивания.

- Ремонт фасадов станции обезжелезивания.

- Замену затворов Ду=500мм. в количестве 12 шт. на станции обезжелезивания.

- Строительство павильона скважины №11, ремонт павильонов скважин № 4,5,10,12,13 согласно СанПиН.

- Строительство сооружений оборотной воды.

- Частичная замена запорной арматуры.

### Водопроводные сети

Водопроводные сети находятся в собственности Асиновского городского поселения, эксплуатация сетей ресурсоснабжающими организациями осуществляются на основании договоров аренды.

Характеристика водопроводных сетей представлена в таблице 2.2.3. Схемы водопроводных сетей представлены в Приложении 3. Максимальная доля ветхих участков сетей приходится на стальные трубы.

Таблица 2.2.3

Характеристика водопроводных сетей на 01.01.2012г.

| Водопроводные сети | Протяженность, км | Тип прокладки | Ветхие участки, км |
| --- | --- | --- | --- |
| в т.ч. стальных труб | 49,910 |  | 8,097 |
| 250 -400 мм | 10,653 | подземная | 0,26 |
| 150-200 мм | 11,162 | подземная | 0,195 |
| 70-100 мм | 24,164 | подземная | 6,07 |
| 15-50 мм | 3,931 | подземная | 1,572 |
| в т. ч. чугунных труб | 18,515 |  | 0,4 |
| 250 -400 мм | 3,952 | подземная | - |
| 150-200 мм | 4,141 | подземная | 0,4 |
| 70-100 мм | 8,964 | подземная | - |
| 15-50 мм | 1,458 | подземная | - |
| в т.ч. пластмассовых труб | 12,075 |  | - |
| 250 -400 мм | 2,577 | подземная | - |
| 150-200 мм | 2,701 | подземная | - |
| 70-100 мм | 5,846 | подземная | - |
| 15-50 мм | 0,951 | подземная | - |

Оценим надежность системы водоснабжения МО (таблица 2.2.4). В основном аварии/инциденты наблюдаются на ветхих участках водопроводных сетей, доля которых 10,5%. За последние два года зафиксирована только одна существенная авария на водопроводе стального II подъема (первая нитка) (расположенного по адресу: г. Асино, от Орловского водозабора до колодца рядом с домом № 35 по ул. Заводской), приведшая к перерыву услуг водоснабжения более 12 ч.

Таблица 2.2.4.

Характеристика надежности водопроводных сетей за 4 кв. 2011г.

| Протяженность сетей, км | Потери в сетях. | Кол-во аварий, шт. | Среднее время ликвидации аварии/ инцидента, ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | % | аварии | инциденты |  |
| 80,5 | 221,718 | 37,48 | 0 | 5 | 0/4 |

Качество водопроводной воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (таблица 2.2.5).

Таблица 2.2.5

Результаты микробиологического исследования водопроводной воды за 2011г.

| Показатели | ед. изм. | Результат | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| ОМЧ | кол/мл | 28 | до 50 |
| ОКБ | кол/мл | не обнаружены | отсутствие |
| Термотолетарные колиформные бактерии | кол/мл | не обнаружены | отсутствие |
| Цветность | град | 2,5 | 20 |
| Окисляемость перманганатная | мг о/дм3 | 1,2 | 5 |
| Жесткость общая | мг/дм3 | 5,5 | 7 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 5,0 | 500 |
| Хориды | мг/дм3 | 4 | 350 |
| Нитриты | мг/дм3 | 0,027 | 3 |
| Нитраты | мг/дм3 | 1,42 | 45 |
| Аммиак | мг/дм3 | 0,025 | 2 |
| Железо | мг/дм3 | 0,012 | 0,3 |

Давление в точке водоразбора внутридомовой системы водоснабжения соответствует нормативным значениям и находится в пределах 0,03-0,6 МПа.

Несмотря на существенные потери воды в сетях, система водоснабжении МО имеет высокий уровень надежности и качества.

### Водонапорные колонки

К системе централизованного водоснабжения не подключены неблагоустроенные МКД (2 и более квартиры) и частные сектор. Данная категория потребителей использует воды с водоразборных колонок, которых на 01.0.12012г. по Асиновскому городскому поселению установлено 184 шт. Эксплуатационный износ колонок максимальный, поэтому постепенно колонки ремонтируются либо заменяются. Полный адресный печень колонок представлен в Приложение 3.

## Анализ исходного состояния системы водоотведения

Структура потребителей по водоотведению аналогичная, что и с системой водоснабжения. Данный вид услуг предоставляет ООО «АВК-Водоотведение», показатели деятельности которой отражены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1

Анализ деятельности организации, осуществляющей деятельность по водоотведению МО

| Показатели | 4 кв. 2011 | 1 пол. 2012 |
| --- | --- | --- |
| Приём стоков, тыс. м3 | 248,23 | 371,66 |
| Тариф на водоотведение, руб./м3 (без НДС) | 33,99 | 33,99 |
| Протяжённость канализационных сетей, км | 77,12 | 77,922 |
| в т. ч ветхие сети | 3,39 | 6,5 |
| Аварийность, инцидентов/км | 8,39 | 8,39 |
| Удельное потребление ЭЭ (водоотведение), кВтч/м3 | 0,37 | 0,45 |
| Удельное потребление ЭЭ (очистка стоков), кВтч/м3 | 2,96 | 2,31 |

### Очистные сооружения

На территории МО эксплуатируется 1 очистное сооружение и 5 КНС. Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1972г. и предназначены  для  полной  биологической  очистки  сточных  вод  поступающих  от  городской  КНС  «Гора»  по  напорному  коллектору d 250мм,  протяженностью  1850м;  от  КНС «Лесозавод»  протяженностью  1426м   и  бытовых  стоков  очистных  сооружений.

В  приемную  камеру  №1  сточные  воды  поступают  от  КНС «Гора» и сточные  воды  находящиеся  на  площадке  очистных  сооружений. В  приемную  камеру №2  сточные  воды  поступают  от  КНС «Гора»  и  КНС  «Лесозавод».

Проектная мощность очистных сооружений составляет 11 980 м3/сутки. Фактическая производительность КНС за 2011г. представлена  в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2

Фактическая производительность КНС за 2011г.

| Наименование | Производительность, м3/ сут. |
| --- | --- |
| КНС «Гагарина» | 3 456 |
| КНС «Гора» | 11 520 |
| КНС «Лесозавод» | 3 456 |
| КНС «СПТУ-24» | 12 000 |
| КНС «АВПУ» | 2 400 |

Сточные воды поступают на очистные сооружения по двум потокам:

- первый поток сточных вод поступает в канализационно-насосную станцию «Гора» и подается в приемную камеру на песколовки; из песколовок сточные воды направляются в горизонтальные отстойники;

- второй поток поступает в приемную камеру, далее в песколовки и в горизонтальные отстойники.

Перед горизонтальными отстойниками оба потока объединяются. Сточные воды после горизонтальных отстойников поступают на биологическую очистку в аэротенки. Далее стоки идут на вторичные радиальные отстойники, затем через контактные отстойники поступают в приемную камеру очищенных стоков, из которой насосами подаются в озеро Кривое и далее самотеком поступают в реку Чулым. Подача воздуха в аэротенки осуществляется из воздуходувно-насосной станции. Здесь же установлены насосы очищенных стоков и рециркуляционные насосы.

В настоящее время объём очистки стоков меньше проектного значения в связи с остановкой работы предприятия по переработке древесины.

К основным проблемам очистных сооружения относятся:

- высокая степень износа оборудования очистных сооружений из-за большого срока эксплуатации;

- качество механической и биологической очистки сточных вод не соответствует нормативным показателям;

- секция № 2 аэротенки № 1 находится в нерабочем состоянии; и требует восстановительного ремонта.

- действующие воздуходувки не обеспечивают требуемого напора воздуха для технологии биологической очистки сточных вод, что приводит к неполной очистке стоков;

- насосы очищенных стоков  ввиду износа не обеспечивают согласно технологии нужную подачу очищенных стоков к выпуску;

- самотечный коллектор на очистных сооружениях, длиной 30 метров, Ду=500мм, от первичных отстойников до камеры смешения, подвергнут сильному коррозийному износу и в случае выхода его из эксплуатации произойдет остановка работы очистных сооружений;

- изношенность стальной трубы диаметром 400мм напорного коллектора, обеспечивающий сброс очищенных стоков с очистных сооружений в озеро Кривое;

- несоответствие диаметра действующего напорного коллектора от КНС «Гора» до очистных сооружений (Ду=300мм., протяженностью 2000 м) проходящему объему сточных вод, как результат высокая аварийная ситуация на данном участке.

- высокая изношенность трубы напорного коллектора от КНС «Лесозавод» до очистных сооружений (протяженностью 1100м) из-за отложений коррозионного металла;

- нарушение пропускной способности железобетонных труб канализационных сетей в связи с их заиливанием, просачиванием грунта в канализацию и нарушением герметичности.

Для исключения остановки очистных сооружений и предотвращения аварийной ситуации на объектах водоотведения и очистки сточных вод, выхода фекальных и сточных вод на рельеф, предотвращения экологического бедствия необходимо проведение следующей работы:

- Замена изношенных  воздуходувок ТВ-175-1,6, мощностью 250 кВт – 2 шт. на воздуходувки ТВ – 80 – 1,6 мощностью 160 кВт – 2 шт. на очистных сооружениях.

- Установка насосов  СМ-125-315б/4 в количестве  4шт. на очистных сооружениях.

- Ремонт горизонтальных отстойников на очистных сооружениях.

- Ремонт и реконструкцию очистных сооружений.

- Строительство второй нитки напорного коллектора от КНС «Гора» до очистных сооружений протяженностью 2000м.

- Замена напорного коллектора от КНС «Лесозавод» до очистных сооружений  протяженностью 1100м.

- Бестраншейная замена труб самотечного коллектора, обеспечивающий сброс с очистных сооружений в озеро Кривое, с устройством канализационных колодцев, общей протяженностью 2607 м.

### Канализационные сети

Канализационные сети находятся в собственности Асиновского городского поселения, эксплуатация сетей организациями осуществляются на основании договоров аренды.

Характеристика сетей представлена в таблице 2.3.3. Максимальная доля ветхих участков сетей приходится на стальные и азбестцементные трубы.

Таблица 2.2.3

Характеристика канализационных сетей на 01.01.2012г.

| Канализационные сети | Протяженность, км | Тип прокладки | Ветхие участки, км |
| --- | --- | --- | --- |
| в т.ч. стальных труб | 6,982 |  | 2,325 |
| 100-150 мм | 3,82 | подземная | 1,35 |
| 200-250 мм | - | подземная | - |
| 300 мм | - |  | - |
| 400 и более мм | 6,132 | подземная | 0,975 |
| в т. ч. чугунных труб | 41,88 |  | 1,65 |
| 100-150 мм | 22,12 | подземная | 1,03 |
| 200-250 мм | 19,76 | подземная | 0,65 |
| 300 мм | - |  | - |
| 400 и более мм | - |  | - |
| в т.ч. пластмассовых труб | 5,6 |  | - |
| 100-150 мм | 0,8 | подземная | - |
| 200-250 мм | 4,80 | подземная | - |
| 300 мм | - |  | - |
| 400 и более мм | - |  | - |
| в т.ч. азбестцементных труб | 20,49 |  | 2,5 |
| 100-150 мм | 11,46 | подземная | 0,675 |
| 200-250 мм | 4,94 |  | 0,325 |
| 300 мм | - |  | - |
| 400 и более мм | 4,09 | подземная | 1,50 |

### Выгребные ямы

К системе централизованного водоотведения не подключено неблагоустроенные МКД (2 и более квартиры) и частные сектор. Данная категория потребителей сброс сточных вод осуществляет в выгребные ямы.

## Анализ исходного состояния системы электроснабжения

Основными потребителями электроэнергии являются жилые дома: многоквартирные дома и частный сектор.

Распределение электроэнергии по низковольтным сетям осуществляет ОАО «Томскэнергосбыт».

На территории Асиновского городского поселения

- установлено 126 трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ;

- общая протяженность воздушных линий 10 кВ – 121,6 км, из них на балансе МО – 1,224 км;

- общая протяженность воздушных линий 0,4 кВ – 299,2 км, из них на балансе МО – 0,393 км.

- имеется передвижная дизельная электростанция мощностью 160 кВт, которая будет использоваться в аварийных ситуациях в качестве резервной мощности для социально-значимых объектов городского поселения.

# Анализ платежеспособности потребителей

Оценка доступности для граждан Асиновского городского поселения совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основывается на объективных данных о платежеспособности населения, на основании которых рассчитываются следующие критерии:

  - доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи

где  - доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %;  - общий прогнозируемый совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги, тыс. руб.; - численность населения муниципального образования, тыс. чел.; - среднедушевой доход населения муниципального образования, рублей/человека в месяц; 12 - число месяцев в году.

Таблица 3.1

Анализ доли коммунальных услуг в доходе населения за 2010-2011г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Доступность коммунальных услуг относительно среднедушевого дохода, в т.ч. | % | 7,09 | 6,93 |
| отопление | % | 8,25 | 7,73 |
| электроснабжение | % | 1,30 | 1,19 |
| холодная вода | % | 0,60 | 0,61 |
| горячая вода | % | 2,36 | 2,62 |
| водоотведение | % | 1,55 | 1,55 |
| Среднедушевой доход населения, руб./чел в мес. | руб./чел в мес. | 11033,04 | 12232,89 |
| средняя заработная плата | руб./чел в мес. | 14637 | 16446,3 |
| средний размер пенсий | руб./чел в мес. | 7014,76 | 7604,63 |
| трудоспособное население | чел. | 15535 | 15020 |
| численность населения, получающих пенсии | чел. | 7802 | 7814 |
| Доля коммунальных услуг в среднедушевом доходе | % | 7,09 | 6,93 |
| Прожиточный минимум на душу населения | руб./чел. в мес. | 6400 | 6816 |
| Доля коммунальных услуг в прожиточном минимуме | % | 12,23 | 12,44 |

Таким образом, средняя величина затрат на оплату коммунальных услуг граждан, проживающих в МКД, подключенных к системам центрального энергоснабжения, в 2011г. составила 848,185 руб./в мес., что составляет 6,93%  от среднедушевого дохода населения.

Величина прожиточного минимума по Асиновскому городскому поселению за 4 квартал 2011г. составила 6816 руб. на душу населения, что выше аналогичного показателя по Томской области – 6541 руб. Доля коммунальных услуг в потребительской корзине МО составляет 12,44%.

  - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги рассчитывается как отношение оплачиваемого объема оплаты за коммунальные услуги к начисленному (таблица 3.2.).

Таблица 3.2

Информация по оплате коммунальных услуг населением за 2010-2011г.г.

| Номенклатура коммунальных услуг | Уровень собираемости платежей | Средний % собираемости |
| --- | --- | --- |
|  | 2010г. | 2011г. |  |
|  | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % |  |
| Холодная вода | 8944,6 | 87,39% | 9657,6 | 83,71% | 85,44% |
| Горячая вода | 29281,4 | 104,79% | 32046,6 | 93,09% | 98,33% |
| Водоотведение | 16722,5 | 91,63% | 17988,7 | 88,99% | 90,24% |
| Отопление | 124863,8 | 92,56% | 138385,7 | 101,04% | 96,83% |
| Содержание и текущий ремонт | 22771,7 | 90,98% | 24211,6 | 96,73% | 93,86% |
| Вывоз и утилизация ТБО | 2391,5 | 88,79% | 3120,5 | 96,20% | 92,84% |
| Электроэнергия | 19876,8 | 94,36% | 22935,9 | 97,32% | 95,92% |
| Итого | 93,64% | 97,40% | - |

Примечание: расчет учитывает оплату  коммунальных услуг только по жилищному фонду, подключенных к централизованным системам энергоснабжения

  - доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения рассчитывается как общее количество семей, получающих субсидии к общему числу семей МО (таблица 3.3.)

Таблица 3.3

Информация по субсидиям за коммунальные услуги за 2010-2011г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество семей в МО | чел. | 14881 | 14881 |
| Количество семей, получающих субсидии за ком.услуги | чел. | 3464 | 3571 |
| Доля получателей субсидий | % | 23,28 | 24,0 |

Данные показатели доступности коммунальных услуг рассчитываются на основании Приказа Минрегиона РФ от 23.08.2010г. №378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги». Оценим полученные критерии с нормативными значениями (таблица 3.4.).

Таблица 3.4

Значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги

| Критерий | Уровень доступности |
| --- | --- |
|  | высокий | доступный | недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи,% |
| Российская Федерация (Приказ Минрегиона РФ от 23.08.2010г. №378) | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Асиновское городское поселение (Постановление АТО от 25.08.2011г. №253а) | менее 10 | от 10 до 13 | свыше 13 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги,% |
| Российская Федерация (Приказ Минрегиона РФ от 23.08.2010г. №378) | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Асиновское городское поселение (Постановление АТО от 25.08.2011г. №253а) | выше 92 | от 85 до 92 | менее 85 |
| Доля получателей субсидий на плату коммунальных услуг в общей численности населения |
| Российская Федерация (Приказ Минрегиона РФ от 23.08.2010г. №378) | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |
| Асиновское городское поселение (Постановление АТО от 25.08.2011г. №253а) | менее 17 | от 17 до 25 | свыше 25 |

Таким образом, за 2011г. доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи для Асиновского городского поселения имеет высокий уровень доступности (Постановление АТО). Проведенный анализ критериев выявил достаточный уровень платежеспособной возможности населения Асиновского городского поселения за 2010-2011г.г.

Рассмотрим изменение данных показателей с учетом Генерального плана развития Асиновского городского поселения (таблица 3.4., рис.3.1.,3.2.).

Прогноз объема потребления коммунальных услуг сделан с учетом фактических по видам коммунальных услуг, потребляемых в многоквартирных домах и не учитывает данные по потреблению электроэнергии и печного топлива частным сектором.

Объем потребления тепловой энергии учитывает ввод в действие жилой площади в квадратных метрах. Прогноз по электроэнергии, холодной и горячей воде, стокам сделан также с учетом ввода жилой площади, только переведенной на людей с учетом минимальных размеров площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма – 27,5 кв.м. общей площади на семью из двух человек (разнополые взрослые родственники, родитель и ребенок разного пола) на основании Решения Совета Асиновского городского поселения от 08.02.2007г. №73.

Потребление энергоресурсов вновь вводимой жилой площади определялось на основании средних объемов потребления за 2010-2011г.г. на кв.м. или на 1 чел.

Прогноз численности населения к 2020г. сделан  учетом данных Генерального плана, доля трудоспособного населения принята от 60-61%.

Динамика заработанной платы и величины пенсии спрогнозирована также на основании 2010-2011г.г.

На основании полученного прогноза самым доступным видом коммунального ресурса является холодная вода и электроэнергия.

Таким образом, коммунальные услуги для граждан Асиновского городского населения будут доступными до 2020г. Данный расчет требует корректировки при газификации МО.

Таблица 3.4

Прогнозные значения  по платежеспособности граждан Асиновского городского поселения

| Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 25063 | 25174 | 25359 | 25730 | 26181 | 26719 | 27345 | 28059 | 29400 |
| Трудоспособное население, чел. | 15038 | 15218 | 15401 | 15594 | 15859 | 16176 | 16580 | 16995 | 17845 |
| Численность населения, получающих пенсии, чел. | 7835 | 7856 | 7877 | 7898 | 7919 | 7940 | 7961 | 7982 | 8003 |
| Число семей, чел. | 14787 | 14853 | 14962 | 15181 | 15447 | 15764 | 16134 | 16555 | 17346 |
| Число семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг, чел. | 3584 | 3600 | 3626 | 3679 | 3744 | 3821 | 3910 | 4012 | 4204 |
| Средняя заработная плата, руб. | 18128,55 | 19982,87 | 22026,86 | 24279,93 | 26763,46 | 29501,03 | 32518,61 | 35844,85 | 39511,33 |
| Средний размер пенсий, руб. | 8136,95 | 8706,54 | 9316,00 | 9968,12 | 10665,89 | 11412,50 | 12211,37 | 13066,17 | 13980,80 |
| Среднедушевой доход, руб./мес. | 13420,84 | 14796,93 | 16271,06 | 17774,95 | 19437,95 | 21251,69 | 23272,02 | 25427,76 | 27788,03 |
| Потребление коммунальных услуг, тыс. руб. | 277645,7 | 292623,4 | 323749,0 | 361381,6 | 407195,7 | 463371,9 | 532932,8 | 619952,5 | 729916,7 |
| Объем оплаченных платежей за ком. услуги, тыс. руб. | 251432,61 | 274015,0 | 303161,2 | 338400,7 | 381301,4 | 433905,2 | 499042,6 | 580528,6 | 683500,0 |
| Доля расходов на коммунальные услуги на 1 чел. в мес. | 6,88% | 6,55% | 6,54% | 6,58% | 6,67% | 6,80% | 6,98% | 7,24% | 7,45% |
| Уровень собираемости платежей за ком. услуги, тыс. руб. | 90,56% | 93,64% | 93,64% | 93,64% | 93,64% | 93,64% | 93,64% | 93,64% | 93,64% |
| Доля получателей субсидий на плату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 24,24% | 24,24% | 24,23% | 24,23% | 24,24% | 24,24% | 24,23% | 24,23% | 24,24% |
| Ввод в эксплуатацию жилой площади, кв.м. | 4093 | 4080 | 4757 | 5821 | 7042 | 8449 | 10137 | 12162 | 14592 |
| Количество граждан, имеющих возможность получения вновь вводимой в эксплуатацию жилой площади, чел. | 298 | 297 | 346 | 423 | 512 | 614 | 737 | 885 | 1061 |
| Средний объем потребления ТЭ в год, Гкал/кв. м. | 0,1953 | 0,2011 | 0,2011 | 0,2011 | 0,2011 | 0,2011 | 0,2011 | 0,2011 | 0,2011 |
| Потребление ТЭ в МКД, Гкал | 63523,77 | 63691,93 | 64648,56 | 65819,16 | 67235,31 | 68934,40 | 70972,95 | 73418,73 | 76353,18 |
| Средний объем потребления ЭЭ в год, кВтч/чел. | 1545,02 | 1545,02 | 1545,02 | 1545,02 | 1545,02 | 1545,02 | 1545,02 | 1545,02 | 1545,02 |
| Потребление ЭЭ в МКД, тыс. кВтч | 17221,13 | 17127,63 | 17662,20 | 18315,74 | 19106,79 | 20055,43 | 21194,11 | 22561,45 | 24200,71 |
| Средний объем потребления ХВ в год, куб.м/чел. | 42,98 | 35,55 | 31,98 | 31,98 | 31,98 | 31,98 | 31,98 | 31,98 | 31,98 |
| Потребление ХВ в МКД, куб.м | 405299,23 | 396883,11 | 407948,19 | 421475,73 | 437849,49 | 457485,21 | 481054,47 | 509356,77 | 543287,55 |
| Средний объем потребления ГВ в год, куб.м/чел. | 26,982 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 |
| Потребление ГВ в МКД, куб.м | 254324,05 | 246983,95 | 256092,75 | 267228,64 | 280707,56 | 296871,72 | 316273,98 | 339572,49 | 367504,38 |
| Средний объем сброса сточных вод в год, куб.м/чел. | 69,97 | 61,87 | 58,31 | 58,31 | 58,31 | 58,31 | 58,31 | 58,31 | 58,31 |
| Объем сброса сточных вод в МКД, куб.м | 659623,28 | 643867,06 | 664040,94 | 688704,37 | 718557,05 | 754356,93 | 797328,45 | 848929,26 | 910791,93 |
| Содержание и текущий ремонт, тыс.руб. | 26424,72 | 27895,8 | 29448,82 | 31088,27 | 32819,00 | 34646,07 | 36574,87 | 38611,04 | 40760,56 |
| Вывоз и утилизация ТБО, тыс.руб. | 3452,0 | 3915,2 | 4440,66 | 5036,60 | 5712,51 | 6479,13 | 7348,63 | 8334,81 | 9453,34 |
| а) электроэнергия | б) тепловая энергия |
| в) горячая вода | г) холодная вода |

д) стоки

Рис.3.1. – Соотношение объема потребления и доли доступности коммунальных услуг

Рис.3.2. – Распределение коммунальных услуг по степени доступности

# Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

## Системы теплоснабжения

Эффективность работы системы теплоснабжения Асиновского городского поселения характеризуют следующие показатели (таблица 4.1).

Таблица 4.1

Целевые показатели системы теплоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спрос на коммунальный ресурс | % | 43,63 | 48,53 | 53,43 | 58,33 | 63,23 | 68,13 | 73,03 | 77,93 | 82,83 | 87,73 |
| Доступность коммунального ресурса относительного среднего дохода | % | 7,73 | 7,6 | 7,33 | 7,21 | 7,19 | 7,22 | 7,31 | 7,46 | 7,69 | 8,02 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 72,91 | 72,91 | 74,41 | 74,41 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 |
| Фактическая мощность | Гкал/ч | 53,5 | 53,5 | 55 | 55 | 62,18 | 62,18 | 62,18 | 62,18 | 62,18 | 62,18 |
| Выработка ТЭ | тыс. Гкал | 132,625 | 132,625 | 137,625 | 137,625 | 138,111 | 138,111 | 138,111 | 138,111 | 138,111 | 138,111 |
| Потери в сетях | % | 25,18 | 25,18 | 24,88 | 24,58 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 |
| Расход ТЭ на собственные нужды | % | 1,53 | 1,53 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Протяженность сетей | км | 59,95 | 59,95 | 61,95 | 63,95 | 68,95 | 68,95 | 68,95 | 68,95 | 68,95 | 68,95 |
| Ветхие аварийные сети | км | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| Аварийность сетей | инц./км | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Общее количество котельных | шт. | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Количество котельных, имеющих резервный источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - по электроснабжению | шт. | 3 | 3 | 7 | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| - по водоснабжению | шт | 1 | 2 | 7 | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Доля оснащенности обязательных общедомовых ПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - население | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - коммунальная инфраструктура | % | 26,67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средний объем потребления ТЭ в жилищном секторе | Гкал/м2 в мес. | 0,0165 | 0,0163 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 |

* Доля МКД, подключенных к центральным системам энергоснабжения относительного общего количества МКД (698 домов)

## Системы водоснабжения

Эффективность работы системы водоснабжения Асиновского городского поселения характеризуют следующие показатели (таблица 4.2-4.3.).

Таблица 4.2

Целевые показатели системы холодного водоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спрос на коммунальный ресурс | % | 43,63 | 48,53 | 53,43 | 58,33 | 63,23 | 68,13 | 73,03 | 77,93 | 82,83 | 87,73 |
| Доступность коммунального ресурса относительного среднего дохода | % | 0,61 | 0,63 | 0,59 | 0,6 | 0,62 | 0,65 | 0,69 | 0,73 | 0,78 | 0,85 |
| Отпуск воды | м3 | 519,54 | 524,74 | 529,98 | 535,28 | 540,64 | 546,04 | 551,50 | 557,02 | 562,59 | 568,21 |
| Потери в сетях | % | 37,48 | 37,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 |
| Протяженность сетей | км | 80,5 | 80,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| Ветхие аварийные сети | км | 8,497 | 8,497 | 7,997 | 7,997 | 7,997 | 7,997 | 7,997 | 7,997 | 7,997 | 7,997 |
| Аварийность сетей | инц./км | 8,497 | 8,497 | 7,997 | 7,997 | 7,997 | 7,997 | 7,997 | 7,997 | 7,997 | 7,997 |
| Доля оснащенности обязательных общедомовых ПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - население | % | 5,9 | 30,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - коммунальная инфраструктура | % | 86,67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средний объем потребления ТЭ в жилищном секторе | м3/чел в мес. | 2,66 | 3,58 | 2,96 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |

* Доля МКД, подключенных к центральным системам энергоснабжения относительного общего количества МКД (698 домов)

Таблица 4.3

Целевые показатели системы горячего водоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спрос на коммунальный ресурс | % | 23,43 | 28,33 | 33,23 | 38,13 | 43,03 | 47,93 | 52,83 | 57,73 | 62,63 | 67,53 |
| Доступность коммунального ресурса относительного среднего дохода | % | 2,62 | 2,8 | 2,6 | 2,87 | 3,2 | 3,61 | 4,1 | 4,7 | 5,45 | 6,38 |
| Доля оснащенности обязательных общедомовых ПУ жилищного фонда | % | 6,6 | 31,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средний объем потребления ТЭ в жилищном секторе | м3/чел в мес. | 2,18 | 2,25 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |

* Доля МКД, подключенных к центральным системам энергоснабжения относительного общего количества МКД (698 домов)

## Системы водоотведения

Эффективность работы системы водоотведения Асиновского городского поселения характеризуют следующие показатели (таблица 4.4).

Таблица 4.4

Целевые показатели системы водоотведения

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спрос на коммунальный ресурс | % | 43,63 | 48,53 | 53,43 | 58,33 | 63,23 | 68,13 | 73,03 | 77,93 | 82,83 | 87,73 |
| Доступность коммунального ресурса относительного среднего дохода | % | 1,55 | 1,62 | 1,5 | 1,54 | 1,61 | 1,68 | 1,78 | 1,9 | 2,04 | 2,23 |
| Прием стоков | м3 | 248,23** | 743,34 | 750,77 | 758,28 | 765,86 | 773,52 | 781,26 | 789,07 | 796,96 | 804,93 |
| Протяженность сетей | км | 77,12 | 77,922 | 77,922 | 77,922 | 77,922 | 77,922 | 77,922 | 77,922 | 77,922 | 77,922 |
| Ветхие аварийные сети | км | 3,39 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Аварийность сетей | инц./км | 8,39 | 9,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 |
| Средний объем сброса сточных вод в жилищном секторе | м3/чел в мес. | 4,84 | 5,83 | 5,16 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 |

* Доля МКД, подключенных к центральным системам энергоснабжения относительного общего количества МКД (698 домов)

** Данные представлены только за 4 квартал 2011г.

## Системы электроснабжения

Эффективность работы системы электроснабжения Асиновского городского поселения характеризуют следующие показатели (таблица 4.5).

Таблица 4.5

Целевые показатели системы электроснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спрос на коммунальный ресурс | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доступность коммунального ресурса относительного среднего дохода | % | 1,19 | 1,23 | 1,19 | 1,21 | 1,24 | 1,28 | 1,34 | 1,41 | 1,5 | 1,61 |
| Средний объем потребления ЭЭ в жилищном секторе | кВтч/чел в мес. | 125,63 | 128,75 | 128,75 | 128,75 | 128,75 | 128,75 | 128,75 | 128,75 | 128,75 | 128,75 |
| Доля оснащенности обязательных общедомовых ПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - население | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - коммунальная инфраструктура | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

* Доля МКД, подключенных к центральным системам энергоснабжения относительного общего количества МКД (698 домов)

# Перспективные схемы развития коммунальной инфраструктуры

## Системы газоснабжения

Согласно программе газификации Томской области газификация Асиновского городского поселения планируется начаться в 2014г., которая начнется с реализации следующих мероприятий:

- строительство газопроводов низкого давления на территории городского поселения суммарной протяженностью 77 км, диаметром 325 мм (2013-2014г.г.);

- строительство ГРС;

- первоочередная газификация микрорайонов низкой плотности - усадебной застройки

- строительство газопровода высокого давления к промышленным и коммунальным потребителям в промышленных зонах;

- газификация котельных МО.

## Системы теплоснабжения

В связи со строительством новых жилых микрорайонов на территории МО система теплоснабжения предусматривает проведения ряда мероприятий:

- Проведение централизации теплоснабжения посредством объединения котельных и их систем.

- Строительство новых теплотрасс, для обеспечения теплом микрорайона «Южная площадка.

- Проведение реконструкции и модернизации схем теплоснабжения города Асино на современные энергоэффективные теплопроводы с заглублением их в грунт.

- Проведение мероприятий по гидравлическому расчету систем теплоснабжения и на основе полученных результатов провести модернизацию тепловых сетей с использованием современных материалов.

- Для повышения надежности теплоснабжения котельные должны быть обеспеченны в полном объеме резервными источниками электро – и водоснабжения.

- Для обеспечения теплоснабжением строящегося  лесоперерабатывабщего комплекса планируется использовать мощности новой ТЭЦ, строительство которой запланировано на территории промышленной площадки.

- Проработать проекты модернизации городских котельных с учётом перевода их на сжигание природного газа и внедрения на них максимальной автоматизации процесса горения природного газа на котельных установках (автоматическое регулирование производительности, экономичности процесса горения и разряжения в топке котла, автоматическое регулирование питания).

- Произвести внедрение максимальной автоматизации процесса производства и распределения ТЭ по жилым, промышленным и прочим объектам, обеспечиваемым тепловой энергией от котельных города.

- Для снижения негативного воздействия на окружающую среду предусмотреть комплекс мероприятий по сокращению выбросов вредных веществ.

- Применение для нового индивидуального жилья широкой номенклатуры 2-х функциональных АИТ, работающих на газовом топливе.

При газификации МО в 2014г. данный перечень мероприятий корректируется.

## Системы водоснабжения

Согласно Генерального плана развития МО схема развития системы водоснабжения направлена на:

- обеспечение населения качественной питьевой водой в необходимом количестве;

- поддержку оптимальных условий водопользования, качества поверхностных и подземных вод в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим требованиям;

- предотвращение загрязнения и истощения запасов поверхностных и подземных вод с целью обеспечения перспективы нормального водоснабжения качественной питьевой водой;

- обеспечение 100% охвата территории МО централизованной системой водоснабжения.

Для реализации поставленных задач необходимо осуществление следующего ряда мероприятий:

- Расширение Орловского водозабора (строительство 3-х скважин общей производительностью ~3,4 тыс. м3/сутки)

- Разработка проектов зон санитарной охраны источника водоснабжения, утверждение, обустройство зон санитарной охраны и соблюдение в их границах всех нормативных регламентов.

- Реконструкция водопроводных очистных сооружений

- Выявление и реконструкция изношенных участков водопроводной сети

- Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода в районах нового жилищного строительства для подключения к централизованным системам водоснабжения

- Развитие систем локального водоснабжения в районах промпредприятий

- Оборудование  водозабора поверхностных вод для технического водоснабжения, мойки улиц и полива территории

## Системы водоотведения

В перспективе развития системы водоотведения планируются существенные изменения. Для повышения качества предоставляемых услуг планируется реализация мероприятий:

- Замена изношенного оборудования КОС.

- Модернизация насосного и воздуходувного оборудования КОС.

- Строительство нового узла обработки осадков сточных вод.

- Выявление и перекладка участков изношенных канализационных линий.

- Строительство второй нитки сети канализации от КНС "Гора" до очистных сооружений.

- Реконструкция самотечного канализационного коллектора от мкр. ТРЗ до КНС на пересечении ул. АВПУ и ул. Войкова.

## Системы электроснабжения

Развитие системы электроснабжения и обеспечение надёжности электроснабжения потребителей городского поселения предусматривает:

- строительство двух ВЛ-10 кВ или две КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Асино», распределительного пункта РП-10 кВ и необходимое число трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в микрорайоне Западной площадки;

- реконструкция существующих сетей 10 кВ, и строительство необходимого  числа трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в микрорайоне Южной площадки;

- использование мощности существующих ТПА 23-4 и ТПА 21-4 с увеличением мощности установленных трансформаторов  для электроснабжения нового, средневысотного строительства по улицам Хвойная и им. Чернышевского;

- для энергоснабжения нового индивидуального жилья по улицам Хвойная и им. Чернышевского использовать мощности существующей ТПА 23-4 , а для индивидуального жилья по ул. им. Тимирязева и южной части микрорайона использовать мощности существующих  ТПА 23-3 и ТПА 25-1;

- строительство новой ТПА (мощность трансформаторов составит 100-160 кВА) в западной части микрорайона «Южная площадка» для энергоснабжения нового индивидуального и среднеэтажного жилья;

- реконструкцию ПС 110/10/6 кВ «ДОК», установив на ней два трансформатора мощностью 40 МВА, реконструкцию существующей ВЛ-110 кВ ПС 220/110/10 «Асино»-ПС 110/10/6 «ДОК» и строительство дополнительной ВЛ-110 кВ от ПС 220/110/10 «Асино» Для  электроснабжения Асиновского ЛПК. Дополнительно потребуется реконструкция ЗРУ- 10 кВ с установкой защиты и т.д., ОРУ – 110 с установкой выключателей;

- перспективный НПЗ с установленной электрической мощностью 150 кВт планируется запитать от ближайшей ПС с соответствующей модернизацией оборудования, резервное питание планируется от дизель генератора;

- строительство второй ВЛ-220 кВ ПС «Томская-500»- ПС «Асино»;

- проведение оценки технического состояния оборудования электроподстанций 6/10 кВ для установления сроков замены или сроков дальнейшей службы трансформаторного оборудования, проведения ремонтных и профилактических работ в проектный период до 2030 года;

- реконструкция физически и морально устаревших сетей городского поселения.

# Список литературы

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204  «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. №378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги».

- Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

- Постановление Администрации Томской области от 25 августа 2011 г. №253а «Об установлении системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги на 2012 год по муниципальным образованиям томской области».

- Постановление Администрации Томской области от 20 августа 2012 г. №321а  «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2015 годы»».

- Программа «Социально-экономическое развитие Асиновского городского поселения на период 2008-2015 годы», утвержденная Решением Совета Асиновского городского поселения от  6 сентября  2012 г. №432

- Проект генерального плана муниципального образования «Асиновское городское поселение» Томской области, Инв.№ 4507 НС, 2011г.

- Сайт Администрации Асиновского городского поселения http://www.gorod.asino.ru/ (электронный ресурс).

# Приложение 1

Система теплоснабжения

| Улица | Дом | Лит | Площадь, кв.м. | Потребление ТЭ, Гкал | Удельный расход ТЭ, Гкал/кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Потребление ТЭ в МКД по приборам учета |
| 9 Мая | 70 |  | 3987,61 | 927,62 | 723,62 | 240,84 | 0,2326 | 0,1815 | 0,1812 |
| АВПУ | 6 |  | 359,05 | 95,67 | 83,81 | 27,92 | 0,2665 | 0,2334 | 0,2333 |
| АВПУ | 25 | 1 | 644,03 | 120,51 | 133,59 | 44,44 | 0,1871 | 0,2074 | 0,2070 |
| Боровая | 2 |  | 863,01 | 127,96 | 114,79 | 38,36 | 0,1483 | 0,1330 | 0,1333 |
| Боровая | 19 |  | 1071,13 | 185,83 | 159,05 | 52,96 | 0,1735 | 0,1485 | 0,1483 |
| Боровая | 4 |  | 860,39 | 186,67 | 170,53 | 56,88 | 0,2170 | 0,1982 | 0,1983 |
| Боровая | 7 |  | 4134,89 | 571,05 | 517,6 | 172,52 | 0,1381 | 0,1252 | 0,1252 |
| В. Липатова | 8 |  | 962,8 | 174,16 | 196,09 | 58,16 | 0,1809 | 0,2037 | 0,1812 |
| В. Липатова | 34 |  | 1539,96 | 245,22 | 289,3 | 81,56 | 0,1592 | 0,1879 | 0,1589 |
| В. Липатова | 6 | А | 2629,52 | 444,87 | 499,61 | 148,24 | 0,1692 | 0,1900 | 0,1691 |
| В. Липатова | 6 |  | 3111,13 | 563,44 | 633,44 | 187,88 | 0,1811 | 0,2036 | 0,1812 |
| Гагарина | 4 |  | 3251,69 | 535,13 | 470 | 156,48 | 0,1646 | 0,1445 | 0,1444 |
| Гагарина | 6 |  | 4352,5 | 703,36 | 925,49 | 234,52 | 0,1616 | 0,2126 | 0,1616 |
| Гагарина | 8 |  | 3972,41 | 734,51 | 536,43 | 178,08 | 0,1849 | 0,1350 | 0,1345 |
| Гончарова | 3 |  | 1521,1 | 278,98 | 260,13 | 86,72 | 0,1834 | 0,1710 | 0,1710 |
| Гончарова | 156 |  | 2484,71 | 302,71 | 295,76 | 101,92 | 0,1218 | 0,1190 | 0,1231 |
| Довгалюка | 2 |  | 3162,88 | 551,89 | 583,28 | 183,8 | 0,1745 | 0,1844 | 0,1743 |
| Довгалюка | 4 |  | 4386,4 | 900,32 | 817,35 | 272,41 | 0,2053 | 0,1863 | 0,1863 |
| И. Буева | 80 | Б | 276,05 | 21,75 | 25,69 | 8,76 | 0,0788 | 0,0931 | 0,0952 |
| И. Буева | 80 | А | 300,26 | 23,73 | 27,89 | 9,52 | 0,0790 | 0,0929 | 0,0951 |
| И. Буева | 62 |  | 1516,84 | 214,53 | 251,11 | 71,9 | 0,1414 | 0,1655 | 0,1422 |
| И. Буева | 40 |  | 1797,77 | 227,81 | 255,19 | 76,08 | 0,1267 | 0,1419 | 0,1270 |
| И. Буева | 68 |  | 1084,81 | 236,96 | 246,72 | 79 | 0,2184 | 0,2274 | 0,2185 |
| И. Буева | 36 |  | 3261,76 | 492,1 | 486,04 | 174,14 | 0,1509 | 0,1490 | 0,1602 |
| И. Буева | 60 |  | 3810,85 | 564,3 | 526,36 | 175,32 | 0,1481 | 0,1381 | 0,1380 |
| И. Черных | 18 |  | 1763,85 | 313,35 | 244,79 | 81,68 | 0,1777 | 0,1388 | 0,1389 |
| И. Черных | 14 |  | 1764,99 | 329,2 | 287,96 | 95,92 | 0,1865 | 0,1632 | 0,1630 |
| Крупская | 21 |  | 716,43 | 141,99 | 128,54 | 42,76 | 0,1982 | 0,1794 | 0,1791 |
| Крупская | 17 |  | 710 | 145,75 | 147,53 | 48,64 | 0,2053 | 0,2078 | 0,2055 |
| Л.Толстого | 41 |  | 1549,91 | 253,63 | 227,76 | 75,96 | 0,1636 | 0,1470 | 0,1470 |
| Ленина | 91 |  | 740,83 | 61,78 | 45,13 | 15,4 | 0,0834 | 0,0609 | 0,0624 |
| Ленина | 137 |  | 562,85 | 97,87 | 84,19 | 28,08 | 0,1739 | 0,1496 | 0,1497 |
| Ленина | 8 |  | 545,35 | 109,7 | 91,69 | 30,48 | 0,2012 | 0,1681 | 0,1677 |
| Ленина | 11 |  | 516,1 | 113,09 | 95,64 | 31,88 | 0,2191 | 0,1853 | 0,1853 |
| Ленина | 93 |  | 1311,69 | 138,08 | 169,19 | 58,28 | 0,1053 | 0,1290 | 0,1333 |
| Ленина | 92 |  | 877,92 | 155,1 | 237,71 | 56,29 | 0,1767 | 0,2708 | 0,1924 |
| Ленина | 73 |  | 952,53 | 180,72 | 172,81 | 57,56 | 0,1897 | 0,1814 | 0,1813 |
| Ленина | 81 |  | 1338,14 | 217,57 | 200,65 | 66,92 | 0,1626 | 0,1499 | 0,1500 |
| Ленина | 35 | А | 2503,57 | 435,27 | 445,7 | 145,48 | 0,1739 | 0,1780 | 0,1743 |
| Ленина | 30 |  | 2658,63 | 463,45 | 459,45 | 153,21 | 0,1743 | 0,1728 | 0,1729 |
| Ленина | 89 |  | 2648,48 | 491,12 | 567,9 | 168,88 | 0,1854 | 0,2144 | 0,1913 |
| Ленина | 90 |  | 2572,67 | 500,36 | 398,43 | 135,84 | 0,1945 | 0,1549 | 0,1584 |
| Ленина | 45 |  | 3142,7 | 511,87 | 489,24 | 163,13 | 0,1629 | 0,1557 | 0,1557 |
| Ленина | 92 | А | 2725,71 | 514,15 | 460,33 | 153,56 | 0,1886 | 0,1689 | 0,1690 |
| Ленина | 47 |  | 2657,95 | 515,7 | 426,07 | 144,79 | 0,1940 | 0,1603 | 0,1634 |
| Ленина | 4 |  | 3226,13 | 522,98 | 546,79 | 174,56 | 0,1621 | 0,1695 | 0,1623 |
| Ленина | 88 | А | 2680,13 | 534,98 | 504,04 | 168 | 0,1996 | 0,1881 | 0,1881 |
| Ленина | 1 |  | 2614,47 | 553,07 | 524,72 | 174,84 | 0,2115 | 0,2007 | 0,2006 |
| Ленина | 31 | А | 4050,6 | 581,81 | 670,15 | 193,88 | 0,1436 | 0,1654 | 0,1436 |
| Ленина | 71 |  | 4508,81 | 632,1 | 572,98 | 191,84 | 0,1402 | 0,1271 | 0,1276 |
| Ленина | 50 |  | 5411,2 | 810,98 | 800,46 | 426,04 | 0,1499 | 0,1479 | 0,2362 |
| Ленина | 31 |  | 6304,58 | 854,47 | 871,25 | 284,8 | 0,1355 | 0,1382 | 0,1355 |
| Ленина | 2 |  | 5193,89 | 880,29 | 942,17 | 293,07 | 0,1695 | 0,1814 | 0,1693 |
| Ленина | 88 |  | 6776,22 | 1168,29 | 991,91 | 331,13 | 0,1724 | 0,1464 | 0,1466 |
| О.Кошевого | 27 |  | 1786,57 | 357,41 | 361,16 | 120,32 | 0,2001 | 0,2022 | 0,2020 |
| Октябрьская | 39 |  | 961,12 | 188,49 | 213,67 | 62,96 | 0,1961 | 0,2223 | 0,1965 |
| Партизанская | 70 |  | 2741,04 | 386,88 | 330,36 | 110,04 | 0,1411 | 0,1205 | 0,1204 |
| Партизанская | 40 |  | 2928 | 450,2 | 404,85 | 135,24 | 0,1538 | 0,1383 | 0,1386 |
| Партизанская | 72 |  | 2991,08 | 524,75 | 496,76 | 155,24 | 0,1754 | 0,1661 | 0,1557 |
| Пер. Северный | 10 |  | 362,73 | 50,93 | 53,14 | 17 | 0,1404 | 0,1465 | 0,1406 |
| Рабочая | 104 |  | 1473,08 | 252,89 | 280,68 | 84,04 | 0,1717 | 0,1905 | 0,1712 |
| Рабочая | 91 |  | 2654,61 | 374,03 | 216,37 | 72,24 | 0,1409 | 0,0815 | 0,0816 |
| Сельская | 31 | А | 86,7 | 14,95 | 7,88 | 2,72 | 0,1724 | 0,0909 | 0,0941 |
| Сельская | 42 |  | 705,4 | 132,03 | 136,72 | 46,96 | 0,1872 | 0,1938 | 0,1997 |
| Сельская | 31 | В | 1061,07 | 198,53 | 206,14 | 71 | 0,1871 | 0,1943 | 0,2007 |
| Сельская | 31 | Б | 1116,57 | 209,15 | 216,5 | 74,59 | 0,1873 | 0,1939 | 0,2004 |
| Сельская | 44 | А | 1966,64 | 260,91 | 324,73 | 108,24 | 0,1327 | 0,1651 | 0,1651 |
| Сельская | 49 |  | 4049,36 | 758,72 | 754,78 | 251,65 | 0,1874 | 0,1864 | 0,1864 |
| Советская | 19 |  | 2308,79 | 376,43 | 301,7 | 100,68 | 0,1630 | 0,1307 | 0,1308 |
| Стадионная | 20 |  | 2975,49 | 528,78 | 454,99 | 151,72 | 0,1777 | 0,1529 | 0,1530 |
| Стадионная | 15 |  | 2377,53 | 537,41 | 446,94 | 172,24 | 0,2260 | 0,1880 | 0,2173 |
| Стадионная | 20 | А | 2744,78 | 605,72 | 387,48 | 127,86 | 0,2207 | 0,1412 | 0,1397 |
| Стадионная | 22 |  | 3203,8 | 622,92 | 507,87 | 169,08 | 0,1944 | 0,1585 | 0,1583 |
| Станционная | 24 |  | 985,77 | 171,21 | 167,34 | 55,8 | 0,1737 | 0,1698 | 0,1698 |
| Станционная | 22 |  | 2628,92 | 479,55 | 274,76 | 139,37 | 0,1824 | 0,1045 | 0,1590 |
| Станционная | 56 |  | 2668,22 | 485,28 | 443,46 | 147,84 | 0,1819 | 0,1662 | 0,1662 |
| Станционная | 52 |  | 2967,45 | 517,02 | 480,47 | 160,12 | 0,1742 | 0,1619 | 0,1619 |
| Станционная | 32 |  | 4734,74 | 625,28 | 420,67 | 140,21 | 0,1321 | 0,0888 | 0,0888 |
| Тельмана | 38 |  | 2783,36 | 548,99 | 497,17 | 165,64 | 0,1972 | 0,1786 | 0,1785 |
| Тимирязева | 17 | 1 | 438,45 | 94,36 | 77,95 | 25,96 | 0,2152 | 0,1778 | 0,1776 |
| Транспортная | 4 | А | 1766,68 | 265,79 | 262,97 | 87,6 | 0,1504 | 0,1488 | 0,1488 |
| Транспортная | 1 |  | 4057,18 | 568 | 345,83 | 115,13 | 0,1400 | 0,0852 | 0,0851 |
| Фурманова | 56 |  | 424,86 | 43,85 | 39,17 | 13,04 | 0,1032 | 0,0922 | 0,0921 |
| Фурманова | 62 |  | 1079,89 | 173,76 | 189,27 | 60,14 | 0,1609 | 0,1753 | 0,1671 |
| Чапаева | 23 |  | 1394,89 | 231,9 | 143,52 | 49,48 | 0,1662 | 0,1029 | 0,1064 |
| Чернышевского | 17 | А | 1479,86 | 280,9 | 241,61 | 80,52 | 0,1898 | 0,1633 | 0,1632 |
| Щорса | 41 |  | 1141,9 | 194,39 | 168,39 | 56,12 | 0,1702 | 0,1475 | 0,1474 |
| Щорса | 43 |  | 2629,07 | 443,63 | 383,61 | 127,8 | 0,1687 | 0,1459 | 0,1458 |
| Электрический | 2 |  | 729,09 | 179,74 | 108,54 | 36,04 | 0,2465 | 0,1489 | 0,1483 |
| Итого | - | - | 198774,57 | 33794,58 | 31381,5 | 10405,94 | 0,1700 | 0,1579 | 0,1571 |
| Потребление ТЭ в МКД по нормативу |
| 370 Стр. дивизии | 3 |  | 237,95 | 33,89 | 34,45 | 11,52 | 0,1424 | 0,1448 | 0,1452 |
| 370 Стр. дивизии | 26 | 1 | 442,05 | 131,61 | 137,31 | 45,96 | 0,2977 | 0,3106 | 0,3119 |
| 370 Стр. дивизии | 26 | 2 | 432,73 | 126,3 | 134,23 | 45 | 0,2919 | 0,3102 | 0,3120 |
| 370 Стр. дивизии | 28 |  | 573,57 | 175,55 | 178,74 | 59,76 | 0,3061 | 0,3116 | 0,3126 |
| 370 Стр. дивизии | 28 | 1 | 1999,62 | 607,93 | 622,14 | 208,04 | 0,3040 | 0,3111 | 0,3121 |
| 370 Стр. дивизии | 28 | 2 | 431,51 | 131,98 | 134,25 | 44,88 | 0,3059 | 0,3111 | 0,3120 |
| 370 Стр. дивизии | 28 | 3 | 438,09 | 115,89 | 117,83 | 39,4 | 0,2645 | 0,2690 | 0,2698 |
| 370 Стр. дивизии | 30 |  | 308,68 | 94,49 | 96,07 | 32,12 | 0,3061 | 0,3112 | 0,3122 |
| 370 Стр. дивизии | 34 |  | 306,8 | 93,85 | 95,35 | 31,88 | 0,3059 | 0,3108 | 0,3117 |
| 370 Стр. дивизии | 36 |  | 303,39 | 92,94 | 94,52 | 31,6 | 0,3063 | 0,3115 | 0,3125 |
| 370 Стр. дивизии | 38 |  | 305,12 | 93,43 | 94,98 | 31,76 | 0,3062 | 0,3113 | 0,3123 |
| 370 Стр. дивизии | 40 |  | 400,13 | 123,17 | 126,09 | 42,14 | 0,3078 | 0,3151 | 0,3159 |
| 370 Стр. дивизии | 41 |  | 253,69 | 38,96 | 39,81 | 13,4 | 0,1536 | 0,1569 | 0,1585 |
| 370 Стр. дивизии | 43 |  | 259,08 | 59,91 | 60,9 | 20,36 | 0,2312 | 0,2351 | 0,2358 |
| 370 Стр. дивизии | 46 |  | 971,19 | 297,14 | 302,24 | 101,04 | 0,3060 | 0,3112 | 0,3121 |
| 370 Стр. дивизии | 54 |  | 433,57 | 132,62 | 134,84 | 45,08 | 0,3059 | 0,3110 | 0,3119 |
| 370 Стр. дивизии | 56 |  | 431,4 | 132,01 | 133,79 | 44,92 | 0,3060 | 0,3101 | 0,3124 |
| 9 Мая | 60 |  | 354,3 | 107,88 | 110,82 | 37,48 | 0,3045 | 0,3128 | 0,3174 |
| 9 Мая | 62 |  | 965,11 | 285,27 | 299,92 | 100,4 | 0,2956 | 0,3108 | 0,3121 |
| 9 Мая | 64 |  | 967,02 | 278,29 | 283,47 | 94,94 | 0,2878 | 0,2931 | 0,2945 |
| АВПУ | 2 |  | 999,23 | 301,42 | 307,67 | 103,8 | 0,3017 | 0,3079 | 0,3116 |
| АВПУ | 4 |  | 987,53 | 302,93 | 306,67 | 102,64 | 0,3068 | 0,3105 | 0,3118 |
| АВПУ | 14 |  | 645,09 | 192,16 | 200,48 | 67,12 | 0,2979 | 0,3108 | 0,3121 |
| АВПУ | 14 | 1 | 841,46 | 251,88 | 262,2 | 88,72 | 0,2993 | 0,3116 | 0,3163 |
| АВПУ | 14 | 2 | 654,33 | 194,82 | 203,39 | 68,12 | 0,2977 | 0,3108 | 0,3123 |
| АВПУ | 16 | 1 | 853,75 | 255,45 | 264,78 | 89,56 | 0,2992 | 0,3101 | 0,3147 |
| АВПУ | 23 |  | 644,79 | 191,94 | 200,28 | 67,04 | 0,2977 | 0,3106 | 0,3119 |
| АВПУ | 23 | 1 | 430,75 | 128,49 | 134,15 | 44,92 | 0,2983 | 0,3114 | 0,3128 |
| АВПУ | 23 | 2 | 434,07 | 129,3 | 128,97 | 45,16 | 0,2979 | 0,2971 | 0,3121 |
| АВПУ | 27 |  | 659,3 | 196,46 | 204,51 | 68,44 | 0,2980 | 0,3102 | 0,3114 |
| АВПУ | 27 | 1 | 439,54 | 130,75 | 135,98 | 45,64 | 0,2975 | 0,3094 | 0,3115 |
| АВПУ | 27 | 3 | 440,58 | 131,13 | 136,82 | 45,8 | 0,2976 | 0,3105 | 0,3119 |
| АВПУ | 27 | А | 434,93 | 133,41 | 135,01 | 45,16 | 0,3067 | 0,3104 | 0,3115 |
| АВПУ | 29 |  | 429,63 | 127,94 | 133,73 | 44,76 | 0,2978 | 0,3113 | 0,3125 |
| АВПУ | 31 |  | 389,02 | 102,57 | 104,93 | 35 | 0,2637 | 0,2697 | 0,2699 |
| АВПУ | 32 |  | 389,64 | 118,81 | 117,74 | 37,36 | 0,3049 | 0,3022 | 0,2877 |
| АВПУ | 33 |  | 997,54 | 305,47 | 310,73 | 103,84 | 0,3062 | 0,3115 | 0,3123 |
| АВПУ | 35 |  | 393,44 | 120,08 | 104,68 | 35,16 | 0,3052 | 0,2661 | 0,2681 |
| Боровая | 6 |  | 859,35 | 262,98 | 267,13 | 89,28 | 0,3060 | 0,3109 | 0,3117 |
| Боровая | 8 |  | 110,4 | 17,18 | 17,51 | 5,84 | 0,1556 | 0,1586 | 0,1587 |
| Броневского | 18 |  | 257,7 | 79,28 | 80,28 | 26,76 | 0,3076 | 0,3115 | 0,3115 |
| В. Липатова | 22 |  | 283,29 | 87,88 | 88,53 | 29,52 | 0,3102 | 0,3125 | 0,3126 |
| В. Липатова | 23 |  | 372,04 | 115,43 | 116,16 | 38,72 | 0,3103 | 0,3122 | 0,3122 |
| В. Липатова | 25 |  | 355,36 | 110,08 | 110,76 | 36,92 | 0,3098 | 0,3117 | 0,3117 |
| В. Липатова | 27 |  | 844,17 | 261,31 | 261,5 | 87,6 | 0,3095 | 0,3098 | 0,3113 |
| В. Липатова | 29 |  | 346,49 | 107,37 | 107,64 | 35,88 | 0,3099 | 0,3107 | 0,3107 |
| Войкова | 80 | 1 | 500,25 | 149,01 | 154,85 | 51,84 | 0,2979 | 0,3095 | 0,3109 |
| Войкова | 86 |  | 620,96 | 184,84 | 193,13 | 64,72 | 0,2977 | 0,3110 | 0,3127 |
| Дзержинского | 1 |  | 257,11 | 76,32 | 79,86 | 26,72 | 0,2968 | 0,3106 | 0,3118 |
| Дзержинского | 3 |  | 270,91 | 78,99 | 82,15 | 27,48 | 0,2916 | 0,3032 | 0,3043 |
| Дзержинского | 4 |  | 109,94 | 10,96 | 11,47 | 3,84 | 0,0997 | 0,1043 | 0,1048 |
| Дзержинского | 5 |  | 265,23 | 78,71 | 82,37 | 27,56 | 0,2968 | 0,3106 | 0,3117 |
| Дзержинского | 7 |  | 266,1 | 78,96 | 82,63 | 27,64 | 0,2967 | 0,3105 | 0,3116 |
| Дзержинского | 9 |  | 265,84 | 76,77 | 82,24 | 27,52 | 0,2888 | 0,3094 | 0,3106 |
| Дзержинского | 11 |  | 267,59 | 79,5 | 83,19 | 27,84 | 0,2971 | 0,3109 | 0,3121 |
| Дзержинского | 12 |  | 52,96 | 15,66 | 16,38 | 5,48 | 0,2957 | 0,3093 | 0,3104 |
| Дзержинского | 13 |  | 257,25 | 76,42 | 79,96 | 26,76 | 0,2971 | 0,3108 | 0,3121 |
| Дзержинского | 14 |  | 149,8 | 32,55 | 34,08 | 11,4 | 0,2173 | 0,2275 | 0,2283 |
| И. Буева | 12 |  | 1052,34 | 318,84 | 327,21 | 109,36 | 0,3030 | 0,3109 | 0,3118 |
| Кирова | 16 |  | 493,96 | 151,18 | 149,67 | 51,36 | 0,3061 | 0,3030 | 0,3119 |
| Крупская | 19 |  | 299,86 | 92,34 | 93,47 | 31,4 | 0,3079 | 0,3117 | 0,3141 |
| Крупская | 22 |  | 521,35 | 160,78 | 160,62 | 54,28 | 0,3084 | 0,3081 | 0,3123 |
| Куйбышева | 3 |  | 522,79 | 137,4 | 150,6 | 50,92 | 0,2628 | 0,2881 | 0,2922 |
| Куйбышева | 5 |  | 503,63 | 154,06 | 152,47 | 52,32 | 0,3059 | 0,3027 | 0,3117 |
| Куйбышева | 6 |  | 739,16 | 226,56 | 230,13 | 77 | 0,3065 | 0,3113 | 0,3125 |
| Куйбышева | 7 |  | 225,75 | 69,21 | 68,16 | 23,52 | 0,3066 | 0,3019 | 0,3126 |
| Куйбышева | 8 |  | 728,07 | 223,07 | 226,78 | 75,88 | 0,3064 | 0,3115 | 0,3127 |
| Куйбышева | 10 |  | 496,98 | 152,2 | 154,49 | 51,68 | 0,3062 | 0,3109 | 0,3120 |
| Л.Толстого | 43 |  | 265,26 | 81,58 | 82,56 | 27,52 | 0,3075 | 0,3112 | 0,3112 |
| Л.Толстого | 45 |  | 272,27 | 65,07 | 65,56 | 21,68 | 0,2390 | 0,2408 | 0,2389 |
| Л.Толстого | 47 |  | 234,66 | 72,29 | 73,2 | 24,4 | 0,3081 | 0,3119 | 0,3119 |
| Л.Толстого | 49 |  | 253,99 | 78,32 | 79,32 | 26,44 | 0,3084 | 0,3123 | 0,3123 |
| Л.Толстого | 63 |  | 264,76 | 81,8 | 82,56 | 27,52 | 0,3090 | 0,3118 | 0,3118 |
| Л.Толстого | 64 | А | 190,3 | 58,66 | 59,22 | 19,8 | 0,3083 | 0,3112 | 0,3121 |
| Ленина | 3 |  | 347,49 | 107,68 | 108,36 | 36,18 | 0,3099 | 0,3118 | 0,3124 |
| Ленина | 5 |  | 357,29 | 110,78 | 111,48 | 37,16 | 0,3101 | 0,3120 | 0,3120 |
| Ленина | 7 |  | 248,8 | 77,16 | 77,64 | 25,88 | 0,3101 | 0,3121 | 0,3121 |
| Ленина | 9 |  | 913,32 | 283,23 | 285,19 | 95,08 | 0,3101 | 0,3123 | 0,3123 |
| Ленина | 14 |  | 436,6 | 108,76 | 109,44 | 36,48 | 0,2491 | 0,2507 | 0,2507 |
| Ленина | 16 |  | 64,4 | 19,92 | 20,04 | 6,68 | 0,3093 | 0,3112 | 0,3112 |
| Ленина | 23 |  | 316,5 | 76,32 | 76,8 | 25,6 | 0,2411 | 0,2427 | 0,2427 |
| Ленина | 33 |  | 2160,51 | 606,4 | 675,37 | 222,94 | 0,2807 | 0,3126 | 0,3096 |
| Ленина | 127 | А | 79,4 | 24,61 | 24,86 | 8,32 | 0,3099 | 0,3131 | 0,3144 |
| Ленина | 127 | Б | 81,81 | 25,12 | 25,34 | 8,48 | 0,3071 | 0,3097 | 0,3110 |
| Ленина | 127 | В | 12,01 | 3,62 | 3,71 | 1,24 | 0,3014 | 0,3089 | 0,3097 |
| Ленина | 129 |  | 521,65 | 159,28 | 161,86 | 54,16 | 0,3053 | 0,3103 | 0,3115 |
| Ленина | 129 | В | 408,64 | 125,42 | 126,08 | 42,16 | 0,3069 | 0,3085 | 0,3095 |
| Ленина | 129 | Г | 309,83 | 62,86 | 63,35 | 21,2 | 0,2029 | 0,2045 | 0,2053 |
| Ленина | 131 |  | 578,47 | 160,2 | 154,77 | 54,08 | 0,2769 | 0,2676 | 0,2805 |
| Ленина | 133 |  | 561,31 | 173,2 | 174,76 | 58,48 | 0,3086 | 0,3113 | 0,3126 |
| Ленина | 135 |  | 558,7 | 170,46 | 174,58 | 58,48 | 0,3051 | 0,3125 | 0,3140 |
| Лесозаводская | 24 |  | 504,04 | 153,52 | 157,06 | 52,56 | 0,3046 | 0,3116 | 0,3128 |
| Лесозаводская | 26 |  | 507,44 | 155,78 | 158,64 | 53,44 | 0,3070 | 0,3126 | 0,3159 |
| Лесозаводская | 28 |  | 508,07 | 155,35 | 153,5 | 52,36 | 0,3058 | 0,3021 | 0,3092 |
| Лесозаводская | 29 |  | 501,78 | 153,66 | 156,02 | 52,2 | 0,3062 | 0,3109 | 0,3121 |
| Лесозаводская | 30 |  | 514,19 | 157,28 | 155,59 | 53,4 | 0,3059 | 0,3026 | 0,3116 |
| Лесозаводская | 31 |  | 494,05 | 151,19 | 149,64 | 51,36 | 0,3060 | 0,3029 | 0,3119 |
| Мирная | 28 |  | 717,97 | 219,82 | 223,18 | 74,68 | 0,3062 | 0,3108 | 0,3120 |
| Мирная | 30 |  | 497,83 | 152,37 | 154,71 | 51,76 | 0,3061 | 0,3108 | 0,3119 |
| Мирная | 34 |  | 49,02 | 2,46 | 2,51 | 0,84 | 0,0502 | 0,0512 | 0,0514 |
| Мирная | 41 |  | 49,05 | 15,06 | 15,3 | 3,21 | 0,3070 | 0,3119 | 0,1963 |
| Мирная | 43 |  | 79,44 | 24,36 | 24,74 | 8,28 | 0,3066 | 0,3114 | 0,3127 |
| Мирная | 45 |  | 490,4 | 150,14 | 152,42 | 51 | 0,3062 | 0,3108 | 0,3120 |
| Мичурина | 9 |  | 537,14 | 150,38 | 152,19 | 51,28 | 0,2800 | 0,2833 | 0,2864 |
| Мичурина | 11 |  | 491,51 | 152,59 | 152,43 | 50,91 | 0,3105 | 0,3101 | 0,3107 |
| Мичурина | 13 |  | 435,84 | 135,29 | 135,95 | 45,56 | 0,3104 | 0,3119 | 0,3136 |
| Мичурина | 21 |  | 436,92 | 99,35 | 99,44 | 33,28 | 0,2274 | 0,2276 | 0,2285 |
| О.Кошевого | 1 | А | 900,21 | 270,75 | 296,97 | 44,61 | 0,3008 | 0,3299 | 0,1487 |
| П Морозова | 1 |  | 990,28 | 302,65 | 307,89 | 103,08 | 0,3056 | 0,3109 | 0,3123 |
| П Морозова | 2 |  | 830,38 | 253,09 | 258,8 | 86,61 | 0,3048 | 0,3117 | 0,3129 |
| П Морозова | 3 |  | 970,93 | 296,59 | 301,42 | 101 | 0,3055 | 0,3104 | 0,3121 |
| П Морозова | 4 |  | 950,42 | 268,67 | 281,19 | 88,92 | 0,2827 | 0,2959 | 0,2807 |
| П Морозова | 5 |  | 199,19 | 60,83 | 61,9 | 20,72 | 0,3054 | 0,3108 | 0,3121 |
| Партизанская | 45 |  | 384,01 | 114,01 | 106,2 | 35,4 | 0,2969 | 0,2766 | 0,2766 |
| Партизанская | 68 |  | 97,77 | 30,3 | 30,48 | 10,16 | 0,3099 | 0,3118 | 0,3118 |
| Партизанская | 79 |  | 292,2 | 62,11 | 68,4 | 22,8 | 0,2126 | 0,2341 | 0,2341 |
| Партизанская | 81 |  | 289,58 | 82,05 | 90,08 | 30,12 | 0,2833 | 0,3111 | 0,3120 |
| Первомайская | 9 | А | 221,94 | 68,89 | 68,84 | 22,92 | 0,3104 | 0,3102 | 0,3098 |
| Первомайская | 14 |  | 433,66 | 134,73 | 135,79 | 45,48 | 0,3107 | 0,3131 | 0,3146 |
| Песочная | 1 |  | 116,2 | 27,5 | 27,99 | 9,36 | 0,2367 | 0,2409 | 0,2417 |
| Песочная | 2 |  | 255,69 | 26,33 | 39,28 | -1,5 | 0,1030 | 0,1536 | -0,0176 |
| Пионерская | 2 |  | 140,7 | 42,74 | 43,96 | 14,72 | 0,3038 | 0,3124 | 0,3139 |
| Пионерская | 2 | А | 115,99 | 35,54 | 35,97 | 12,04 | 0,3064 | 0,3101 | 0,3114 |
| Рабочая | 103 |  | 722 | 204,53 | 225,24 | 75,08 | 0,2833 | 0,3120 | 0,3120 |
| Сельская | 46 |  | 211,16 | 64,86 | 65,88 | 21,96 | 0,3072 | 0,3120 | 0,3120 |
| Сентябрьская | 42 |  | 222,92 | 68,25 | 69,39 | 23,2 | 0,3062 | 0,3113 | 0,3122 |
| Сентябрьская | 44 |  | 221,14 | 50,96 | 51,81 | 17,32 | 0,2304 | 0,2343 | 0,2350 |
| Сентябрьская | 48 |  | 1825,89 | 549,66 | 471,42 | 159,23 | 0,3010 | 0,2582 | 0,2616 |
| Сентябрьская | 67 |  | 651,88 | 194,01 | 202,44 | 67,76 | 0,2976 | 0,3105 | 0,3118 |
| Сентябрьская | 73 |  | 307,64 | 94,13 | 95,6 | 32,04 | 0,3060 | 0,3108 | 0,3124 |
| Советская | 52 |  | 133,72 | 15,82 | 15,88 | 5,36 | 0,1183 | 0,1188 | 0,1203 |
| Сплавная | 1 |  | 76,6 | 26,66 | 29,29 | 9,8 | 0,3480 | 0,3824 | 0,3838 |
| Сплавная | 2 |  | 91,17 | 27,8 | 28,18 | 9,4 | 0,3049 | 0,3091 | 0,3093 |
| Сплавная | 8 |  | 58,85 | 17,95 | 18,29 | 6,12 | 0,3050 | 0,3108 | 0,3120 |
| Сплавная | 11 |  | 42,5 | 12,93 | 13,27 | 4,44 | 0,3042 | 0,3122 | 0,3134 |
| Стадионная | 45 |  | 433,82 | 134,37 | 135,19 | 44,43 | 0,3097 | 0,3116 | 0,3072 |
| Станционная | 9 |  | 653,37 | 201,8 | 206,93 | 73,04 | 0,3089 | 0,3167 | 0,3354 |
| Станционная | 23 |  | 458,95 | 69,9 | 70,48 | 23,56 | 0,1523 | 0,1536 | 0,1540 |
| Станционная | 25 |  | 244,53 | 63,83 | 64,56 | 21,52 | 0,2610 | 0,2640 | 0,2640 |
| Строителей | 3 |  | 865,62 | 260,95 | 268,33 | 89,85 | 0,3015 | 0,3100 | 0,3114 |
| Строителей | 7 | А | 848,13 | 255,69 | 263,54 | 85,12 | 0,3015 | 0,3107 | 0,3011 |
| Строителей | 9 |  | 2435,24 | 661,85 | 655 | 236,56 | 0,2718 | 0,2690 | 0,2914 |
| Тельмана | 34 | А | 111,2 | 34,36 | 34,53 | 11,56 | 0,3090 | 0,3105 | 0,3119 |
| Тимирязева | 17 | 2 | 441,56 | 135,14 | 129,44 | 39,8 | 0,3061 | 0,2931 | 0,2704 |
| Тимирязева | 19 |  | 258,09 | 59,55 | 60,72 | 20,24 | 0,2307 | 0,2353 | 0,2353 |
| Тимирязева | 21 |  | 267,81 | 35,54 | 36,24 | 12,08 | 0,1327 | 0,1353 | 0,1353 |
| Транспортная | 2 |  | 849,61 | 259,8 | 263,92 | 88,24 | 0,3058 | 0,3106 | 0,3116 |
| Транспортная | 4 |  | 329,3 | 50,35 | 51,38 | 17,16 | 0,1529 | 0,1560 | 0,1563 |
| Транспортная | 12 |  | 893,15 | 268,19 | 277,97 | 93 | 0,3003 | 0,3112 | 0,3124 |
| Фурманова | 60 |  | 289,32 | 57,98 | 63,66 | 21,28 | 0,2004 | 0,2200 | 0,2207 |
| Центральная | 1 |  | 108,4 | 33,09 | 33,62 | 11,19 | 0,3053 | 0,3101 | 0,3097 |
| Центральная | 3 |  | 141,46 | 34,53 | 35,41 | 11,84 | 0,2441 | 0,2503 | 0,2511 |
| Центральная | 6 |  | 630,03 | 192,61 | 195,44 | 65,32 | 0,3057 | 0,3102 | 0,3110 |
| Центральная | 8 |  | 468,36 | 143,03 | 145,28 | 48,6 | 0,3054 | 0,3102 | 0,3113 |
| Центральная | 9 |  | 436,8 | 133,58 | 131,56 | 45,52 | 0,3058 | 0,3012 | 0,3126 |
| Центральная | 10 |  | 133,86 | 12,94 | 6,55 | 1,65 | 0,0967 | 0,0489 | 0,0370 |
| Центральная | 11 |  | 633,61 | 193,78 | 196,9 | 65,88 | 0,3058 | 0,3108 | 0,3119 |
| Чапаева | 21 | А | 382,26 | 107,76 | 118,53 | 39,48 | 0,2819 | 0,3101 | 0,3098 |
| Челюскина | 13 |  | 722,05 | 202,69 | 225,28 | 75,08 | 0,2807 | 0,3120 | 0,3119 |
| Челюскина | 15 |  | 367,47 | 104,05 | 114,6 | 38,2 | 0,2832 | 0,3119 | 0,3119 |
| Чернышевского | 6 | А | 412,75 | 122,1 | 114,15 | 38,16 | 0,2958 | 0,2766 | 0,2774 |
| Чернышевского | 15 |  | 989,07 | 301,87 | 307,71 | 102,88 | 0,3052 | 0,3111 | 0,3121 |
| Чернышевского | 17 |  | 537,72 | 38,27 | 38,89 | 13 | 0,0712 | 0,0723 | 0,0725 |
| Шевченко | 1 | А | 100,05 | 30,62 | 31,08 | 10,4 | 0,3060 | 0,3106 | 0,3118 |
| Шевченко | 2 |  | 487,71 | 148,81 | 151,89 | 50,84 | 0,3051 | 0,3114 | 0,3127 |
| Шевченко | 3 |  | 208,84 | 48,86 | 51,63 | 16,6 | 0,2340 | 0,2472 | 0,2385 |
| Шевченко | 5 |  | 499,77 | 152,88 | 155,06 | 51,88 | 0,3059 | 0,3103 | 0,3114 |
| Шевченко | 6 |  | 496,68 | 152,04 | 154,35 | 51,64 | 0,3061 | 0,3108 | 0,3119 |
| Шевченко | 6 | А | 46,01 | 15,99 | 19,36 | 6,48 | 0,3475 | 0,4208 | 0,4225 |
| Шевченко | 8 |  | 484,17 | 148,15 | 150,42 | 50,36 | 0,3060 | 0,3107 | 0,3120 |
| Шевченко | 8 | А | 198,63 | 50,11 | 49,89 | 16,61 | 0,2523 | 0,2512 | 0,2509 |
| Шевченко | 9 | А | 76,53 | 23,43 | 23,79 | 7,96 | 0,3062 | 0,3109 | 0,3120 |
| Шевченко | 10 |  | 495,51 | 151,65 | 154 | 51,52 | 0,3060 | 0,3108 | 0,3119 |
| Шевченко | 12 |  | 151,14 | 46,28 | 46,98 | 15,72 | 0,3062 | 0,3108 | 0,3120 |
| Щорса | 25 |  | 265,5 | 1,22 | 0 | 0 | 0,0046 | 0 | 0 |
| Щорса | 27 |  | 292,28 | 81,26 | 90,82 | 30,36 | 0,2780 | 0,3107 | 0,3116 |
| Электрический | 14 |  | 270,81 | 83,96 | 84,44 | 28,04 | 0,3100 | 0,3118 | 0,3106 |
| Итого | - | - | 81600,7 | 23604,5 | 24080,63 | 8003,84 | 0,2893 | 0,2951 | 0,2943 |

По данным МУП «АЕРЦ»

| Улица | Дом | Лит | Площадь, кв.м. | Потребление ТЭ, Гкал | Удельный расход ТЭ, Гкал/кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
|  |  |  |  | ПУ | норматив | ПУ | норматив | ПУ | норматив |  |  |  |
| 370 Стр. дивизии | 26 | 3 | 1902,54 | 0 | 551,37 | 0 | 575,6 | 114,96 | 48,2 | 0,2898 | 0,3025 | 0,2573 |
| 370 Стр. дивизии | 52 |  | 433,35 | 0 | 132,63 | 63,82 | 22,54 | 28,84 | 0 | 0,3061 | 0,1993 | 0,1997 |
| 9 Мая | 62 | А | 1019,53 | 0 | 289,68 | 227,51 | 9,08 | 75,8 | 3,04 | 0,2841 | 0,2321 | 0,2320 |
| 9 Мая | 66 |  | 997,28 | 0 | 252,03 | 185,77 | 0 | 60,64 | 0 | 0,2527 | 0,1863 | 0,1824 |
| АВПУ | 27 | 2 | 445,31 | 0 | 135,35 | 64,13 | 22,93 | 29,76 | 0 | 0,3039 | 0,1955 | 0,2005 |
| АВПУ | 27 | 4 | 621,96 | 0 | 192,87 | 98,49 | 15,94 | 39,2 | 0 | 0,3101 | 0,1840 | 0,1891 |
| АВПУ | 29 | 1 | 631,91 | 0 | 189,57 | 142,3 | 32,92 | 52,8 | 0 | 0,3000 | 0,2773 | 0,2507 |
| АВПУ | 33 | А | 436,4 | 0 | 133,87 | 0 | 135,51 | 26,31 | 11,34 | 0,3068 | 0,3105 | 0,2588 |
| В. Липатова | 36 |  | 1375,24 | 232,94 | 35,76 | 247,19 | 0 | 82,68 | 0 | 0,1954 | 0,1797 | 0,1804 |
| Гагарина | 3 |  | 2622,42 | 9,64 | 665,87 | 446,77 | 0 | 123,61 | 0 | 0,2576 | 0,1704 | 0,1414 |
| И. Буева | 24 |  | 5083,58 | 860,8 | 130,82 | 680,17 | 0 | 226,92 | 0 | 0,1951 | 0,1338 | 0,1339 |
| Крупская | 18 |  | 1084,54 | 0 | 334,25 | 49,35 | 277,61 | 86,76 | 0 | 0,3082 | 0,3015 | 0,2400 |
| Крупская | 20 |  | 1058,53 | 0 | 326,36 | 181,52 | 27,54 | 69,4 | 0 | 0,3083 | 0,1975 | 0,1967 |
| Крупская | 16 | Б | 977,28 | 214,29 | 0 | 17,89 | 287,09 | 78,22 | 0 | 0,2193 | 0,3121 | 0,2401 |
| Л.Толстого | 69 |  | 1020,32 | 0 | 315,01 | 169,2 | 26,52 | 65,88 | 0 | 0,3087 | 0,1918 | 0,1937 |
| Ленина | 32 |  | 1607,94 | 0 | 473,12 | 291,15 | 139,18 | 124,6 | 0 | 0,2942 | 0,2676 | 0,2325 |
| Ленина | 33 | А | 2362,14 | 0 | 661,16 | 370,27 | 61,47 | 144,8 | 0 | 0,2799 | 0,1828 | 0,1839 |
| Мирная | 26 |  | 438,64 | 0 | 134,33 | 0 | 136,41 | 35 | 0 | 0,3062 | 0,3110 | 0,2394 |
| Сельская | 53 |  | 385,37 | 0 | 116,7 | 9,89 | 98,59 | 30,96 | 0 | 0,3028 | 0,2815 | 0,2410 |
| Сельская | 55 |  | 386,96 | 0 | 117,17 | 5,49 | 109,03 | 31 | 0 | 0,3028 | 0,2959 | 0,2403 |
| Станционная | 11 |  | 706,69 | 0 | 211,19 | 9 | 162,91 | 52,76 | 0 | 0,2988 | 0,2433 | 0,2240 |
| Строителей | 5 |  | 878,29 | 30,39 | 223,28 | 130,55 | 0 | 43,56 | 0 | 0,2888 | 0,1486 | 0,1488 |
| Тельмана | 41 |  | 387,03 | 20,72 | 98,91 | 84,24 | 0 | 28,04 | 0 | 0,3091 | 0,2177 | 0,2173 |
| Транспортная | 8 |  | 849,1 | 0 | 256,03 | 168,38 | 0 | 56,52 | 0 | 0,3015 | 0,1983 | 0,1997 |
| Шевченко | 11 |  | 488,92 | 0 | 149,66 | 0 | 151,95 | 39,16 | 0 | 0,3061 | 0,3108 | 0,2403 |
| Итого | - | - | 28201,27 | 1368,78 | 6126,99 | 3643,08 | 2292,82 | 1748,18 | 62,58 | 0,2658 | 0,2105 | 0,1926 |

По данным МУП «АЕРЦ»

Система электроснабжения

| Улица | Дом | Лит. | Корпус | Прописано, чел. | Потребление ЭЭ по ОДПУ за 2010г., кВтч | Прописано, чел. | Потребление ЭЭ по ОДПУ за 2011г., кВтч | Уд. расход ЭЭ, кВтч/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 |
| 370 Стрелковой Дивизии ул | 26 |  | 1 | 16 | 96 407 | 17 | 41 727 | 6025,44 | 2454,53 |
| 370 Стрелковой Дивизии ул | 28 |  | 1 | 18 | 66 195 | 14 | 129 420 | 3677,50 | 9244,29 |
| 370 Стрелковой Дивизии ул | 26 |  | 2 | 16 | 40 765 | 17 | 37 594 | 2547,81 | 2211,41 |
| 370 Стрелковой Дивизии ул | 28 |  | 2 | 26 | 54 332 | 22 | 28 927 | 2089,69 | 1314,86 |
| 370 Стрелковой Дивизии ул | 26 |  | 3 | 73 | 60 903 | 70 | 117 548 | 834,29 | 1679,26 |
| 370 Стрелковой Дивизии ул | 28 |  | 3 | 79 | 94 519 | 74 | 34 934 | 1196,44 | 472,08 |
| 370 Стрелковой Дивизии ул | 28 |  |  | 20 | 38 850 | 22 | 32 696 | 1942,50 | 1486,18 |
| 370 Стрелковой Дивизии ул | 30 |  |  | 12 | 22 550 | 16 | 21 552 | 1879,17 | 1347,00 |
| 370 Стрелковой Дивизии ул | 34 |  |  | 13 | 22 214 | 11 | 17 647 | 1708,77 | 1604,27 |
| 370 Стрелковой Дивизии ул | 36 |  |  | 19 | 28 148 | 21 | 27 360 | 1481,47 | 1302,86 |
| 370 Стрелковой Дивизии ул | 38 |  |  | 10 | 17 104 | 9 | 17 296 | 1710,40 | 1921,78 |
| 370 Стрелковой Дивизии ул | 40 |  |  | 15 | 19 921 | 16 | 14 222 | 1328,07 | 888,88 |
| 370 Стрелковой Дивизии ул | 42 |  |  | 37 | 64 370 | 33 | 59 153 | 1739,73 | 1792,52 |
| 370 Стрелковой Дивизии ул | 46 |  |  | 41 | 59 023 | 40 | 45 233 | 1439,59 | 1130,83 |
| 370 Стрелковой Дивизии ул | 52 |  |  | 18 | 24 373 | 19 | 22 562 | 1354,06 | 1187,47 |
| 370 Стрелковой Дивизии ул | 54 |  |  | 12 | 20 221 | 12 | 18 641 | 1685,08 | 1553,42 |
| 370 Стрелковой Дивизии ул | 56 |  |  | 14 | 20 488 | 11 | 18 546 | 1463,43 | 1686,00 |
| 9 Мая ул | 62 |  | А | 41 | 57 042 | 40 | 62 372 | 1391,27 | 1559,30 |
| 9 Мая ул | 60 |  |  | 18 | 37 419 | 16 | 38 641 | 2078,83 | 2415,06 |
| 9 Мая ул | 62 |  |  | 36 | 66 446 | 34 | 57 962 | 1845,72 | 1704,76 |
| 9 Мая ул | 64 |  |  | 38 | 75 888 | 37 | 71 522 | 1997,05 | 1933,03 |
| 9 Мая ул | 66 |  |  | 39 | 56 869 | 40 | 54 829 | 1458,18 | 1370,73 |
| 9 Мая ул | 70 |  |  | 147 | 289 620 | 141 | 261 540 | 1970,20 | 1854,89 |
| АВПУ ул | 14 |  | 1 | 21 | 55 694 | 21 | 64 961 | 2652,10 | 3093,38 |
| АВПУ ул | 16 |  | 1 | 19 | 39 623 | 25 | 40 332 | 2085,42 | 1613,28 |
| АВПУ ул | 23 |  | 1 | 13 | 38 175 | 14 | 34 254 | 2936,54 | 2446,71 |
| АВПУ ул | 25 |  | 1 | 31 | 54 963 | 30 | 50 318 | 1773,00 | 1677,27 |
| АВПУ ул | 27 |  | 1 | 21 | 31 225 | 23 | 25 951 | 1486,90 | 1128,30 |
| АВПУ ул | 29 |  | 1 | 30 | 36 717 | 32 | 49 968 | 1223,90 | 1561,50 |
| АВПУ ул | 14 |  | 2 | 23 | 47 316 | 20 | 46 288 | 2057,22 | 2314,40 |
| АВПУ ул | 23 |  | 2 | 17 | 33 070 | 15 | 27 793 | 1945,29 | 1852,87 |
| АВПУ ул | 27 |  | 2 | 20 | 29 549 | 18 | 22 555 | 1477,45 | 1253,06 |
| АВПУ ул | 27 |  | 3 | 15 | 34 712 | 13 | 26 986 | 2314,13 | 2075,85 |
| АВПУ ул | 27 |  | 4 | 17 | 33 257 | 15 | 45 115 | 1956,29 | 3007,67 |
| АВПУ ул | 27 |  | А | 25 | 38 283 | 25 | 34 778 | 1531,32 | 1391,12 |
| АВПУ ул | 33 |  | А | 24 | 47 626 | 22 | 32 969 | 1984,42 | 1498,59 |
| АВПУ ул | 2 |  |  | 43 | 65 370 | 39 | 60 000 | 1520,23 | 1538,46 |
| АВПУ ул | 4 |  |  | 37 | 55 397 | 38 | 53 351 | 1497,22 | 1403,97 |
| АВПУ ул | 6 |  |  | н/д | 10 265 | н/д | 10 134 | - | - |
| АВПУ ул | 14 |  |  | 21 | 52 626 | 21 | 45 920 | 2506,00 | 2186,67 |
| АВПУ ул | 23 |  |  | 22 | 37 932 | 26 | 42 820 | 1724,18 | 1646,92 |
| АВПУ ул | 27 |  |  | 23 | 44 787 | 21 | 40 928 | 1947,26 | 1948,95 |
| АВПУ ул | 29 |  |  | 15 | 28 812 | 15 | 24 172 | 1920,80 | 1611,47 |
| АВПУ ул | 31 |  |  | 10 | 25 049 | 9 | 20 939 | 2504,90 | 2326,56 |
| АВПУ ул | 32 |  |  | 14 | 18 812 | 14 | 18 493 | 1343,71 | 1320,93 |
| АВПУ ул | 33 |  |  | 33 | 56 140 | 32 | 61 183 | 1701,21 | 1911,97 |
| АВПУ ул | 35 |  |  | 16 | 13 109 | 18 | 13 449 | 819,31 | 747,17 |
| Боровая ул | 2 |  |  | 30 | 72 251 | 35 | 68 525 | 2408,37 | 1957,86 |
| Боровая ул | 4 |  |  | 27 | 33 237 | 33 | 31 994 | 1231,00 | 969,52 |
| Боровая ул | 6 |  |  | 34 | 42 178 | 37 | 41 545 | 1240,53 | 1122,84 |
| Боровая ул | 7 |  |  | 157 | 154 848 | 163 | 131 518 | 986,29 | 806,86 |
| Боровая ул | 19 |  |  | 33 | 55 999 | 32 | 61 671 | 1696,94 | 1927,22 |
| Войкова ул | 86 |  |  | 32 | 55 241 | 30 | 41 427 | 1726,28 | 1380,90 |
| Гагарина ул | 3 |  |  | 109 | 153 008 | 104 | 147 567 | 1403,74 | 1418,91 |
| Гагарина ул | 4 |  |  | 138 | 166 017 | 135 | 167 820 | 1203,02 | 1243,11 |
| Гагарина ул | 6 |  |  | 162 | 225 420 | 166 | 218 700 | 1391,48 | 1317,47 |
| Гагарина ул | 8 |  |  | 156 | 240 540 | 153 | 236 586 | 1541,92 | 1546,31 |
| Гончарова ул | 3 |  |  | 46 | 80 650 | 48 | 80 790 | 1753,26 | 1683,13 |
| Гончарова ул | 156 |  |  | 95 | 120 574 | 96 | 112 828 | 1269,20 | 1175,29 |
| Довгалюка ул | 2 |  |  | 107 | 120 909 | 105 | 119 181 | 1129,99 | 1135,06 |
| Довгалюка ул | 4 |  |  | 167 | 246 377 | 172 | 219 853 | 1475,31 | 1278,22 |
| И.Черных ул | 14 |  |  | 64 | 72 386 | 58 | 73 336 | 1131,03 | 1264,41 |
| И.Черных ул | 18 |  |  | 65 | 105 421 | 60 | 91 746 | 1621,86 | 1529,10 |
| Ивана Буева ул | 12 |  |  | 46 | 77 472 | 46 | 78 529 | 1684,17 | 1707,15 |
| Ивана Буева ул | 24 |  |  | 188 | 295 667 | 182 | 264 510 | 1572,70 | 1453,35 |
| Ивана Буева ул | 36 |  |  | 115 | 148 224 | 111 | 141 004 | 1288,90 | 1270,31 |
| Ивана Буева ул | 40 |  |  | 74 | 90 305 | 75 | 78 907 | 1220,34 | 1052,09 |
| Ивана Буева ул | 60 |  |  | 148 | 191 606 | 156 | 188 000 | 1294,64 | 1205,13 |
| Ивана Буева ул | 62 |  |  | 58 | 88 617 | 55 | 70 585 | 1527,88 | 1283,36 |
| Ивана Буева ул | 68 |  |  | 43 | 48 400 | 43 | 48 384 | 1125,58 | 1125,21 |
| Кирова ул | 16 |  |  | 19 | 36 238 | 15 | 34 343 | 1907,26 | 2289,53 |
| Кошевого ул | 1 |  | А | н/д | 70 061 | н/д | 70 190 | - | - |
| Кошевого ул | 27 |  |  | н/д | 98 314 | н/д | 85 960 | - | - |
| Крупской ул | 16 |  | Б | 36 | 56 552 | 37 | 51 365 | 1570,89 | 1388,24 |
| Крупской ул | 17 |  |  | 34 | 31 034 | 29 | 28 790 | 912,76 | 992,76 |
| Крупской ул | 18 |  |  | 49 | 52 988 | 48 | 50 577 | 1081,39 | 1053,69 |
| Крупской ул | 19 |  |  | 21 | 21 159 | 16 | 24 638 | 1007,57 | 1539,88 |
| Крупской ул | 20 |  |  | 40 | 61 498 | 43 | 58 615 | 1537,45 | 1363,14 |
| Крупской ул | 21 |  |  | 32 | 32 431 | 30 | 29 148 | 1013,47 | 971,60 |
| Крупской ул | 22 |  |  | 12 | 24 362 | 14 | 19 715 | 2030,17 | 1408,21 |
| Куйбышева ул | 3 |  |  | 26 | 37 295 | 22 | 28 737 | 1434,42 | 1306,23 |
| Куйбышева ул | 5 |  |  | 16 | 22 081 | 17 | 25 420 | 1380,06 | 1495,29 |
| Куйбышева ул | 6 |  |  | 17 | 60 644 | 20 | 56 847 | 3567,29 | 2842,35 |
| Куйбышева ул | 8 |  |  | 25 | 43 258 | 24 | 45 016 | 1730,32 | 1875,67 |
| Куйбышева ул | 10 |  |  | 15 | 25 777 | 14 | 28 359 | 1718,47 | 2025,64 |
| Ленина ул | 31 |  | А | 161 | 337 142 | 151 | 167 928 | 2094,05 | 1112,11 |
| Ленина ул | 33 |  | А | 98 | 196 485 | 99 | 139 123 | 2004,95 | 1405,28 |
| Ленина ул | 92 |  | А | 89 | 88 384 | 92 | 121 160 | 993,08 | 1316,96 |
| Ленина ул | 1 |  |  | 100 | 275 150 | 99 | 189 518 | 2751,50 | 1914,32 |
| Ленина ул | 2 |  |  | 174 | 323 702 | 163 | 257 902 | 1860,36 | 1582,22 |
| Ленина ул | 3 |  |  | 11 | 18 779 | 11 | 21 409 | 1707,18 | 1946,27 |
| Ленина ул | 4 |  |  | 123 | 168 360 | 112 | 148 920 | 1368,78 | 1329,64 |
| Ленина ул | 5 |  |  | 10 | 17 968 | 10 | 13 722 | 1796,80 | 1372,20 |
| Ленина ул | 8 |  |  | 21 | 49 617 | 19 | 29 560 | 2362,71 | 1555,79 |
| Ленина ул | 9 |  |  | 33 | 41 814 | 34 | 41 135 | 1267,09 | 1209,85 |
| Ленина ул | 11 |  |  | 13 | 24 347 | 17 | 18 274 | 1872,85 | 1074,94 |
| Ленина ул | 13 |  |  | н/д | 16 017 | н/д | 20 548 | - | - |
| Ленина ул | 14 |  |  | 14 | 51 770 | 15 | 35 416 | 3697,86 | 2361,07 |
| Ленина ул | 23 |  |  | 10 | 16 344 | 10 | 16 218 | 1634,40 | 1621,80 |
| Ленина ул | 30 |  |  | 93 | 99 588 | 85 | 97 480 | 1070,84 | 1146,82 |
| Ленина ул | 31 |  |  | 240 | 257 920 | 243 | 379 022 | 1074,67 | 1559,76 |
| Ленина ул | 32 |  |  | 59 | 133 899 | 64 | 120 628 | 2269,47 | 1884,81 |
| Ленина ул | 33 |  |  | 73 | 184 323 | 79 | 190 501 | 2524,97 | 2411,41 |
| Ленина ул | 35 |  |  | н/д | 160 461 | н/д | 137 280 | - | - |
| Ленина ул | 45 |  |  | 97 | 128 715 | 101 | 122 439 | 1326,96 | 1212,27 |
| Ленина ул | 47 |  |  | 289 | 284 784 | 254 | 279 387 | 985,41 | 1099,95 |
| Ленина ул | 50 |  |  | 172 | 309 242 | 169 | 258 464 | 1797,92 | 1529,37 |
| Ленина ул | 71 |  |  | 170 | 96 607 | 168 | 70 240 | 568,28 | 418,10 |
| Ленина ул | 73 |  |  | 36 | 37 800 | 29 | 33 889 | 1050,00 | 1168,59 |
| Ленина ул | 81 |  |  | 36 | 75 488 | 37 | 65 548 | 2096,89 | 1771,57 |
| Ленина ул | 88 |  |  | 88 | 357 417 | 85 | 326 120 | 4061,56 | 3836,71 |
| Ленина ул | 88 | А |  | 260 | 125 443 | 248 | 108 972 | 482,47 | 439,40 |
| Ленина ул | 89 |  |  | 88 | 212 564 | 87 | 174 922 | 2415,50 | 2010,60 |
| Ленина ул | 90 |  |  | 92 | 124 355 | 89 | 112 720 | 1351,68 | 1266,52 |
| Ленина ул | 91 |  |  | 32 | 40 526 | 27 | 36 347 | 1266,44 | 1346,19 |
| Ленина ул | 92 |  |  | 35 | 90 146 | 30 | 44 899 | 2575,60 | 1496,63 |
| Ленина ул | 93 |  |  | 46 | 62 999 | 45 | 60 107 | 1369,54 | 1335,71 |
| Ленина ул | 131 |  |  | 27 | 24 538 | 19 | 22 914 | 908,81 | 1206,00 |
| Ленина ул | 133 |  |  | 26 | 37 852 | 30 | 36 810 | 1455,85 | 1227,00 |
| Ленина ул | 135 |  |  | 20 | 29 433 | 19 | 30 077 | 1471,65 | 1583,00 |
| Ленина ул | 137 |  |  | 26 | 39 587 | 22 | 2 509 | 1522,58 | 114,05 |
| Лесная ул | 39 |  |  | н/д | 72 890 | н/д | 76 097 | - | - |
| Лесозаводская ул | 24 |  |  | 18 | 26 485 | 18 | 24 574 | 1471,39 | 1365,22 |
| Лесозаводская ул | 26 |  |  | 21 | 35 875 | 28 | 30 074 | 1708,33 | 1074,07 |
| Лесозаводская ул | 28 |  |  | 26 | 27 298 | 24 | 25 395 | 1049,92 | 1058,13 |
| Лесозаводская ул | 29 |  |  | 16 | 27 389 | 13 | 32 820 | 1711,81 | 2524,62 |
| Лесозаводская ул | 30 |  |  | 28 | 37 763 | 23 | 40 786 | 1348,68 | 1773,30 |
| Лесозаводская ул | 31 |  |  | 15 | 31 706 | 14 | 31 466 | 2113,73 | 2247,57 |
| Липатова Виля ул | 6 |  | А | 81 | 122 573 | 92 | 86 620 | 1513,25 | 941,52 |
| Липатова Виля ул | 6 |  |  | 96 | 115 021 | 90 | 130 980 | 1198,14 | 1455,33 |
| Липатова Виля ул | 8 |  |  | 24 | 45 922 | 22 | 37 138 | 1913,42 | 1688,09 |
| Липатова Виля ул | 12 |  |  | н/д | 22 609 | н/д | 21 952 | - | - |
| Липатова Виля ул | 14 |  |  | н/д | 17 657 | н/д | 21 881 | - | - |
| Липатова Виля ул | 16 |  |  | н/д | 7 255 | н/д | 8 801 | - | - |
| Липатова Виля ул | 22 |  |  | 11 | 15 475 | 10 | 12 095 | 1406,82 | 1209,50 |
| Липатова Виля ул | 23 |  |  | 13 | 11 195 | 13 | 13 198 | 861,15 | 1015,23 |
| Липатова Виля ул | 25 |  |  | 14 | 12 721 | 10 | 10 134 | 908,64 | 1013,40 |
| Липатова Виля ул | 27 |  |  | 33 | 32 460 | 35 | 29 654 | 983,64 | 847,26 |
| Липатова Виля ул | 29 |  |  | 10 | 11 613 | 9 | 14 007 | 1161,30 | 1556,33 |
| Липатова Виля ул | 34 |  |  | 50 | 82 454 | 50 | 70 760 | 1649,08 | 1415,20 |
| Липатова Виля ул | 36 |  |  | 49 | 53 775 | 44 | 47 183 | 1097,45 | 1072,34 |
| Мирная ул | 26 |  |  | 19 | 26 492 | 16 | 19 344 | 1394,32 | 1209,00 |
| Мирная ул | 28 |  |  | 21 | 42 139 | 16 | 39 832 | 2006,62 | 2489,50 |
| Мирная ул | 30 |  |  | 14 | 35 815 | 16 | 35 066 | 2558,21 | 2191,63 |
| Мирная ул | 45 |  |  | 17 | 31 282 | 15 | 30 773 | 1840,12 | 2051,53 |
| Мичурина ул | 3 |  |  | 42 | 139 723 | 40 | 175 445 | 3326,74 | 4386,13 |
| Мичурина ул | 9 |  |  | 25 | 25 894 | 23 | 21 126 | 1035,76 | 918,52 |
| Мичурина ул | 11 |  |  | 25 | 35 093 | 24 | 33 802 | 1403,72 | 1408,42 |
| Мичурина ул | 13 |  |  | 26 | 31 956 | 23 | 29 683 | 1229,08 | 1290,57 |
| Мичурина ул | 21 |  |  | 15 | 26 848 | 15 | 21 541 | 1789,87 | 1436,07 |
| Морозова П. ул | 1 |  |  | 30 | 47 894 | 30 | 47 885 | 1596,47 | 1596,17 |
| Морозова П. ул | 2 |  |  | 35 | 62 006 | 32 | 63 817 | 1771,60 | 1994,28 |
| Морозова П. ул | 3 |  |  | 39 | 64 178 | 44 | 61 238 | 1645,59 | 1391,77 |
| Морозова П. ул | 4 |  |  | 38 | 46 796 | 41 | 38 135 | 1231,47 | 930,12 |
| Октябрьская ул | 39 |  |  | 34 | 49 683 | 37 | 47 822 | 1461,26 | 1292,49 |
| Партизанская ул | 37 |  |  | н/д | 11 863 | н/д | 10 027 | - | - |
| Партизанская ул | 39 |  |  | н/д | 16 823 | н/д | 22 211 | - | - |
| Партизанская ул | 40 |  |  | 103 | 143 106 | 104 | 123 946 | 1389,38 | 1191,79 |
| Партизанская ул | 41 |  |  | н/д | 8 793 | н/д | 16 134 | - | - |
| Партизанская ул | 43 |  |  | н/д | 12 351 | н/д | 16 376 | - | - |
| Партизанская ул | 45 |  |  | 10 | 16 093 | 9 | 9 290 | 1609,30 | 1032,22 |
| Партизанская ул | 68 |  |  | 8 | 16 281 | 8 | 14 420 | 2035,13 | 1802,50 |
| Партизанская ул | 70 |  |  | 98 | 136 207 | 91 | 125 520 | 1389,87 | 1379,34 |
| Партизанская ул | 72 |  |  | 121 | 172 489 | 117 | 153 586 | 1425,53 | 1312,70 |
| Первомайская ул. | 14 |  |  | 13 | 23 224 | 15 | 26 580 | 1786,46 | 1772,00 |
| Рабочая ул | 91 |  |  | 89 | 153 280 | 86 | 138 668 | 1722,25 | 1612,42 |
| Рабочая ул | 103 |  |  | 27 | 39 188 | 26 | 31 770 | 1451,41 | 1221,92 |
| Рабочая ул | 104 |  |  | 51 | 64 880 | 48 | 63 911 | 1272,16 | 1331,48 |
| Сельская ул. | 44 |  | А | 59 | 90 250 | 54 | 86 641 | 1529,66 | 1604,47 |
| Сельская ул. | 31 |  | Б | 41 | 51 925 | 39 | 34 636 | 1266,46 | 888,10 |
| Сельская ул. | 31 |  | В | 38 | 60 667 | 40 | 63 168 | 1596,50 | 1579,20 |
| Сельская ул. | 42 |  |  | 33 | 37 841 | 32 | 32 742 | 1146,70 | 1023,19 |
| Сельская ул. | 49 |  |  | 136 | 171 860 | 128 | 163 040 | 1263,68 | 1273,75 |
| Сельская ул. | 53 |  |  | 15 | 14 743 | 12 | 11 404 | 982,87 | 950,33 |
| Сентябрьская ул. | 48 |  |  | 71 | 134 991 | 66 | 96 688 | 1901,28 | 1464,97 |
| Сентябрьская ул. | 67 |  |  | 31 | 61 297 | 29 | 49 338 | 1977,32 | 1701,31 |
| Сентябрьская ул. | 73 |  |  | 14 | 18 895 | 17 | 19 488 | 1349,64 | 1146,35 |
| Советская ул. | 19 |  |  | 70 | 103 988 | 66 | 105 023 | 1485,54 | 1591,26 |
| Стадионная ул | 15 |  |  | 87 | 56 963 | 83 | 20 347 | 654,75 | 245,14 |
| Стадионная ул | 19 | А |  | н/д | 42 921 | н/д | 21 008 | - | - |
| Стадионная ул | 20 |  |  | 110 | 171 087 | 112 | 154 740 | 1555,34 | 1381,61 |
| Стадионная ул | 20 | А |  | 68 | 65 100 | 68 | 99 360 | 957,35 | 1461,18 |
| Стадионная ул | 21 |  |  | н/д | 11 890 | н/д | 13 738 | - | - |
| Стадионная ул | 22 |  |  | 111 | 175 005 | 102 | 165 254 | 1576,62 | 1620,14 |
| Стадионная ул | 25 |  |  | н/д | 8 477 | н/д | 17 131 | - | - |
| Стадионная ул | 29 |  |  | н/д | 9 185 | н/д | 20 754 | - | - |
| Стадионная ул | 31 |  |  | н/д | 10 575 | н/д | 18 230 | - | - |
| Стадионная ул | 33 |  |  | н/д | 11 177 | н/д | 13 865 | - | - |
| Станционная ул | 9 |  |  | 24 | 40 734 | 24 | 45 403 | 1697,25 | 1891,79 |
| Станционная ул | 11 |  |  | 25 | 43 107 | 27 | 54 548 | 1724,28 | 2020,30 |
| Станционная ул | 22 |  |  | 88 | 144 541 | 86 | 132 344 | 1642,51 | 1538,88 |
| Станционная ул | 24 |  |  | 43 | 66 632 | 40 | 48 800 | 1549,58 | 1220,00 |
| Станционная ул | 32 |  |  | 204 | 231 694 | 187 | 242 307 | 1135,75 | 1295,76 |
| Станционная ул | 52 |  |  | 95 | 222 771 | 80 | 253 704 | 2344,96 | 3171,30 |
| Станционная ул | 56 |  |  | 99 | 187 737 | 95 | 115 029 | 1896,33 | 1210,83 |
| Строителей ул. | 7 |  | А | 28 | 56 698 | 29 | 51 011 | 2024,93 | 1759,00 |
| Строителей ул. | 3 |  |  | 40 | 48 185 | 38 | 43 304 | 1204,63 | 1139,58 |
| Строителей ул. | 5 |  |  | 38 | 36 704 | 36 | 34 408 | 965,89 | 955,78 |
| Строителей ул. | 9 |  |  | 157 | 323 886 | 165 | 417 906 | 2062,97 | 2532,76 |
| Тельмана | 38 |  |  | 112 | 210 029 | 109 | 249 261 | 1875,26 | 2286,80 |
| Тельмана | 41 |  |  | 16 | 23 628 | 13 | 21 364 | 1476,75 | 1643,38 |
| Тимирязева | 17 |  | 1 | 17 | 21 994 | 11 | 17 953 | 1293,76 | 1632,09 |
| Тимирязева | 17 |  | 2 | 20 | 20 772 | 18 | 21 068 | 1038,60 | 1170,44 |
| Толстого Л. ул. | 41 |  |  | 60 | 72 531 | 56 | 64 460 | 1208,85 | 1151,07 |
| Толстого Л. ул. | 63 |  |  | 8 | 14 492 | 8 | 14 958 | 1811,50 | 1869,75 |
| Толстого Л. ул. | 69 |  |  | 33 | 64 300 | 30 | 48 806 | 1948,48 | 1626,87 |
| Транспортная ул. | 4 |  | А | 74 | 78 240 | 71 | 98 520 | 1057,30 | 1387,61 |
| Транспортная ул. | 1 |  |  | 173 | 239 904 | 169 | 221 340 | 1386,73 | 1309,70 |
| Транспортная ул. | 2 |  |  | 31 | 48 144 | 28 | 44 582 | 1553,03 | 1592,21 |
| Транспортная ул. | 4 |  |  | 8 | 8 290 | 8 | 9 397 | 1036,25 | 1174,63 |
| Транспортная ул. | 8 |  |  | 37 | 49 418 | 34 | 38 123 | 1335,62 | 1121,26 |
| Транспортная ул. | 12 |  |  | 36 | 47 207 | 36 | 43 999 | 1311,31 | 1222,19 |
| Фурманова ул. | 62 |  |  | 33 | 56 902 | 33 | 44 920 | 1724,30 | 1361,21 |
| Центральная ул. | 6 |  |  | 21 | 27 142 | 21 | 19 257 | 1292,48 | 917,00 |
| Центральная ул. | 8 |  |  | 17 | 13 586 | 17 | 10 352 | 799,18 | 608,94 |
| Центральная ул. | 9 |  |  | 21 | 26 030 | 19 | 25 683 | 1239,52 | 1351,74 |
| Центральная ул. | 11 |  |  | 25 | 35 182 | 25 | 29 700 | 1407,28 | 1188,00 |
| Чапаева ул. | 21 |  | А | 18 | 28 425 | 18 | 22 316 | 1579,17 | 1239,78 |
| Чапаева ул. | 23 |  |  | 46 | 80 893 | 43 | 69 866 | 1758,54 | 1624,79 |
| Челюскина ул. | 13 |  |  | 26 | 45 221 | 25 | 40 759 | 1739,27 | 1630,36 |
| Челюскина ул. | 15 |  |  | 11 | 18 108 | 11 | 15 122 | 1646,18 | 1374,73 |
| Челюскина ул. | 27 |  |  | н/д | 20 407 | н/д | 17 805 | - | - |
| Чернышевского | 6 |  | А | 9 | 22 075 | 8 | 16 699 | 2452,78 | 2087,38 |
| Чернышевского | 17 |  | А | 58 | 76 155 | 57 | 86 297 | 1313,02 | 1513,98 |
| Чернышевского | 15 |  |  | 47 | 66 172 | 44 | 56 259 | 1407,91 | 1278,61 |
| Чернышевского | 17 |  |  | 38 | 39 802 | 34 | 24 914 | 1047,42 | 732,76 |
| Шевченко пер. | 2 |  |  | 18 | 20 990 | 16 | 22 632 | 1166,11 | 1414,50 |
| Шевченко ул | 5 |  |  | 26 | 35 498 | 23 | 35 039 | 1365,31 | 1523,43 |
| Шевченко ул | 6 |  |  | 22 | 49 885 | 22 | 45 944 | 2267,50 | 2088,36 |
| Шевченко ул | 8 |  |  | 19 | 24 632 | 18 | 20 928 | 1296,42 | 1162,67 |
| Шевченко ул | 10 |  |  | 19 | 34 383 | 19 | 31 441 | 1809,63 | 1654,79 |
| Шевченко ул | 11 |  |  | 22 | 42 990 | 23 | 30 001 | 1954,09 | 1304,39 |
| Школьная ул | 1 | а |  | н/д | 64 528 | н/д | 41 017 | - | - |
| Школьная ул | 1 |  |  | н/д | 29 448 | н/д | 22 062 | - | - |
| Щорса ул. | 41 |  |  | 54 | 64 538 | 48 | 54 420 | 1195,15 | 1133,75 |
| Щорса ул. | 43 |  |  | 94 | 162 828 | 95 | 144 300 | 1732,21 | 1518,95 |
| Электрический пер. | 2 |  |  | 26 | 45 282 | 22 | 46 813 | 1741,62 | 2127,86 |
| Электрический пер. | 14 |  |  | 8 | 12 179 | 8 | 8 668 | 1522,38 | 1083,50 |
| Итого | - | - | - | 10999 | 17405049,96 | 10690 | 16116381,46 | 1582,42 | 1507,61 |

По данным ОАО «Томскэнергосбыт»

Система холодного водоснабжения

| Улица | Дом | Лит | 2010 | 2011 | 2012 | Удельный расход, куб.м/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Прописано, чел. | ПУ | норматив | Прописано, чел. | норматив | ПУ | Прописано, чел. | ПУ | норматив | 2010 | 2011 | 2012 |
| Потребление холодной воды в МКД по нормативу |
| 370 Стр. дивизии | 3 |  | 8 | 237,95 | 0 | 303,36 | 8 | 53 | 298,52 | 10 | 22 | 37,92 | 43,94 | 32,80 |
| 370 Стр. дивизии | 43 |  | 11 | 259,08 | 0 | 366,56 | 11 | 0 | 174,91 | 7 | 0 | 33,32 | 15,90 | 36,21 |
| 370 Стр. дивизии | 42 |  | 37 | 260,35 | 0 | 489,96 | 33 | 0 | 525,92 | 25 | 0 | 13,24 | 15,94 | 19,52 |
| 370 Стр. дивизии | 30 |  | 12 | 308,68 | 0 | 671,65 | 16 | 0 | 791,76 | 18 | 0 | 55,97 | 49,49 | 52,57 |
| 370 Стр. дивизии | 40 |  | 15 | 400,13 | 0 | 805,05 | 16 | 0 | 786,96 | 15 | 0 | 53,67 | 49,19 | 50,81 |
| 370 Стр. дивизии | 26 | 1 | 16 | 442,05 | 0 | 823,44 | 17 | 0 | 822,8 | 15 | 0 | 51,47 | 48,40 | 51,17 |
| 370 Стр. дивизии | 26 | 2 | 16 | 432,73 | 0 | 857,39 | 17 | 0 | 818,45 | 14 | 0 | 53,59 | 48,14 | 51,62 |
| АВПУ | 31 |  | 10 | 389,02 | 0 | 521,76 | 9 | 0 | 463,47 | 9 | 0 | 52,18 | 51,50 | 52,56 |
| АВПУ | 23 | 1 | 13 | 430,75 | 0 | 639,48 | 14 | 0 | 735,23 | 14 | 0 | 49,19 | 52,52 | 50,68 |
| АВПУ | 32 |  | 14 | 389,64 | 0 | 729,72 | 14 | 0 | 695,26 | 13 | 0 | 52,12 | 49,66 | 52,56 |
| АВПУ | 23 | 2 | 17 | 434,07 | 0 | 806,41 | 15 | 34 | 717,89 | 13 | 40 | 47,44 | 50,13 | 49,66 |
| АВПУ | 27 | А | 17 | 434,93 | 0 | 876 | 15 | 0 | 797,16 | 15 | 0 | 51,53 | 53,14 | 52,56 |
| АВПУ | 14 |  | 21 | 645,09 | 0 | 1048,18 | 21 | 0 | 1086,47 | 22 | 0 | 49,91 | 51,74 | 52,56 |
| АВПУ | 27 | 1 | 21 | 439,54 | 0 | 1147,56 | 23 | 0 | 1129,54 | 20 | 0 | 54,65 | 49,11 | 51,25 |
| АВПУ | 25 | 1 | 31 | 644,03 | 0 | 1690,68 | 30 | 0 | 1641,22 | 31 | 0 | 54,54 | 54,71 | 51,29 |
| Броневского | 18 |  | 11 | 257,7 | 0 | 417,12 | 11 | 0 | 370,04 | 8 | 0 | 37,92 | 33,64 | 36,16 |
| Дзержинского | 2 |  | 2 | 27,52 | 0 | 36,48 | 2 | 0 | 68,48 | 2 | 0 | 18,24 | 34,24 | 18,24 |
| Дзержинского | 14 |  | 9 | 149,8 | 0 | 82,08 | 5 | 0 | 85,12 | 4 | 0 | 9,12 | 17,02 | 18,24 |
| Дзержинского | 8 |  | 11 | 54,4 | 0 | 123,63 | 11 | 0 | 151,44 | 7 | 0 | 11,24 | 13,77 | 18,24 |
| Дзержинского | 10 |  | 10 | 54,2 | 0 | 132,24 | 12 | 0 | 158,08 | 11 | 0 | 13,22 | 13,17 | 16,58 |
| Дзержинского | 1 |  | 4 | 257,11 | 0 | 176,96 | 5 | 0 | 189,6 | 5 | 0 | 44,24 | 37,92 | 41,71 |
| Дзержинского | 6 |  | 12 | 141,65 | 0 | 262,88 | 13 | 0 | 259,68 | 13 | 0 | 21,91 | 19,98 | 18,59 |
| Дзержинского | 4 |  | 14 | 109,94 | 0 | 322,32 | 13 | 0 | 312,64 | 14 | 0 | 23,02 | 24,05 | 22,01 |
| Дзержинского | 7 |  | 8 | 266,1 | 0 | 339,36 | 7 | 0 | 246,88 | 5 | 0 | 42,42 | 35,27 | 37,92 |
| Дзержинского | 11 |  | 10 | 267,59 | 0 | 400,76 | 13 | 0 | 451,88 | 10 | 0 | 40,08 | 34,76 | 37,92 |
| И. Буева | 80 | А | 7 | 300,26 | 0 | 265,44 | 7 | 1,18 | 297,04 | 9 | 34 | 37,92 | 42,60 | 40,83 |
| Кирова | 16 |  | 19 | 493,96 | 0 | 598,52 | 15 | 0 | 525,54 | 14 | 0 | 31,50 | 35,04 | 36,56 |
| Куйбышева | 7 |  | 9 | 225,75 | 0 | 344,52 | 9 | 0 | 315,81 | 8 | 0 | 38,28 | 35,09 | 38,28 |
| Куйбышева | 10 |  | 15 | 496,98 | 0 | 561,44 | 14 | 0 | 673,09 | 21 | 0 | 37,43 | 48,08 | 37,73 |
| Куйбышева | 6 |  | 17 | 739,16 | 0 | 721,52 | 20 | 0 | 842,16 | 23 | 0 | 42,44 | 42,11 | 38,28 |
| Куйбышева | 3 |  | 26 | 522,79 | 0 | 874,06 | 22 | 0 | 759,22 | 17 | 0 | 33,62 | 34,51 | 38,28 |
| Куйбышева | 8 |  | 25 | 728,07 | 0 | 947,43 | 24 | 0 | 891,99 | 24 | 0 | 37,90 | 37,17 | 37,08 |
| Л.Толстого | 64 | А | 11 | 190,3 | 0 | 338,12 | 8 | 0 | 320,96 | 9 | 0 | 30,74 | 40,12 | 36,05 |
| Л.Толстого | 49 |  | 15 | 253,99 | 0 | 549,84 | 15 | 0 | 597,24 | 16 | 0 | 36,66 | 39,82 | 37,92 |
| Ленина | 127 | Б | 3 | 81,81 | 0 | 43,56 | 5 | 0 | 103,68 | 2 | 0 | 14,52 | 20,74 | 23,04 |
| Ленина | 127 | А | 4 | 79,4 | 0 | 68,33 | 4 | 0 | 103,68 | 5 | 0 | 17,08 | 25,92 | 23,04 |
| Ленина | 16 |  | 2 | 64,4 | 0 | 94,56 | 2 | 0 | 92,56 | 2 | 0 | 47,28 | 46,28 | 38,28 |
| Ленина | 3 |  | 11 | 347,49 | 0 | 417,12 | 11 | 0 | 419,94 | 11 | 0 | 37,92 | 38,18 | 36,20 |
| Ленина | 135 |  | 20 | 558,7 | 0 | 737,58 | 19 | 0 | 729,95 | 18 | 0 | 36,88 | 38,42 | 38,45 |
| Лесозаводская | 24 |  | 18 | 504,04 | 0 | 498,45 | 18 | 0 | 685,85 | 17 | 0 | 27,69 | 38,10 | 36,59 |
| Лесозаводская | 29 |  | 16 | 501,78 | 0 | 635,12 | 13 | 0 | 540,48 | 13 | 0 | 39,70 | 41,58 | 41,58 |
| Мирная | 41 |  | 2 | 49,05 | 0 | 46,08 | 2 | 0 | 46,08 | 2 | 0 | 23,04 | 23,04 | 23,04 |
| Мирная | 43 |  | 2 | 79,44 | 0 | 46,08 | 2 | 0 | 46,08 | 2 | 0 | 23,04 | 23,04 | 23,04 |
| Мирная | 34 |  | 6 | 49,02 | 0 | 138,24 | 6 | 0 | 116,49 | 6 | 0 | 23,04 | 19,42 | 20,64 |
| Мирная | 30 |  | 14 | 497,83 | 0 | 582,1 | 16 | 0 | 626,76 | 14 | 0 | 41,58 | 39,17 | 44,09 |
| Мирная | 45 |  | 17 | 490,4 | 0 | 624,3 | 15 | 0 | 500,83 | 12 | 0 | 36,72 | 33,39 | 45,46 |
| Мирная | 26 |  | 19 | 438,64 | 0 | 724,13 | 16 | 0 | 622,05 | 18 | 0 | 38,11 | 38,88 | 34,03 |
| Мирная | 28 |  | 21 | 717,97 | 0 | 739,76 | 16 | 0 | 622,05 | 17 | 0 | 35,23 | 38,88 | 38,28 |
| Мичурина | 21 |  | 15 | 436,92 | 0 | 665,34 | 15 | 0 | 501,45 | 11 | 0 | 44,36 | 33,43 | 40,89 |
| Островского | 22 | А | 8 | 242,99 | 0 | 420,48 | 8 | 0 | 420,48 | 8 | 0 | 52,56 | 52,56 | 54,20 |
| Островского | 23 |  | 12 | 242,81 | 0 | 630,72 | 12 | 0 | 617,58 | 9 | 0 | 52,56 | 51,47 | 52,56 |
| Партизанская | 45 |  | 10 | 384,01 | 0 | 362,97 | 9 | 0 | 340,57 | 9 | 0 | 36,30 | 37,84 | 37,92 |
| Песочная | 2 |  | 22 | 255,69 | 0 | 164,9 | 21 | 0 | 304,48 | 7 | 0 | 7,50 | 14,50 | 0,00 |
| Песочная | 1 |  | 16 | 116,2 | 0 | 302,64 | 15 | 0 | 283,2 | 15 | 0 | 18,92 | 18,88 | 18,24 |
| Пионерская | 1 | б | 2 | 0 | 0 | 46,08 | 2 | 0 | 46,08 | 2 | 0 | 23,04 | 23,04 | 23,04 |
| Пионерская | 2 | А | 3 | 115,99 | 0 | 175,68 | 5 | 0 | 244,84 | 5 | 0 | 58,56 | 48,97 | 52,56 |
| Сельская | 57 |  | 4 | 33,94 | 0 | 72,96 | 4 | 0 | 72,96 | 4 | 0 | 18,24 | 18,24 | 18,24 |
| Сельская | 46 |  | 15 | 211,16 | 0 | 355,52 | 16 | 0 | 354,24 | 16 | 0 | 23,70 | 22,14 | 22,14 |
| Сентябрьская | 73 |  | 14 | 307,64 | 0 | 782,51 | 17 | 0 | 834,93 | 14 | 0 | 55,89 | 49,11 | 49,74 |
| Советская | 52 |  | 8 | 133,72 | 0 | 106,4 | 6 | 0 | 114 | 9 | 0 | 13,30 | 19,00 | 14,19 |
| Советская | 51 |  | 9 | 261 | 0 | 328,57 | 9 | 0 | 315,81 | 8 | 0 | 36,51 | 35,09 | 38,28 |
| Сплавная | 2 |  | 2 | 91,17 | 0 | 32,64 | 1 | 0 | 32,64 | 6 | 0 | 16,32 | 32,64 | 23,04 |
| Сплавная | 1 |  | 2 | 76,6 | 0 | 46,08 | 2 | 0 | 46,08 | 2 | 0 | 23,04 | 23,04 | 23,04 |
| Сплавная | 10 |  | 2 | 43,2 | 0 | 46,08 | 2 | 0 | 46,08 | 2 | 0 | 23,04 | 23,04 | 22,76 |
| Сплавная | 8 |  | 4 | 58,85 | 0 | 92,16 | 4 | 0 | 92,16 | 4 | 0 | 23,04 | 23,04 | 22,76 |
| Станционная | 25 |  | 7 | 244,53 | 0 | 137,28 | 7 | 0 | 150,96 | 11 | 0 | 19,61 | 21,57 | 19,11 |
| Станционная | 23 |  | 21 | 458,95 | 0 | 360,24 | 18 | 0 | 355,68 | 25 | 0 | 17,15 | 19,76 | 16,05 |
| Станционная | 9 |  | 24 | 653,37 | 0 | 900,62 | 22 | 0 | 999,2 | 25 | 0 | 37,53 | 45,42 | 39,43 |
| Тимирязева | 19 |  | 9 | 258,09 | 0 | 374,28 | 9 | 0 | 400,56 | 9 | 0 | 41,59 | 44,51 | 44,51 |
| Центральная | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 23,04 | 1 | 0 | 23,04 | 1 | 0 | 23,04 | 23,04 | 23,04 |
| Центральная | 1 |  | 5 | 108,4 | 0 | 196,7 | 6 | 0 | 206,48 | 5 | 0 | 39,34 | 34,41 | 38,14 |
| Центральная | 8 |  | 17 | 468,36 | 0 | 644,64 | 17 | 0 | 622,52 | 16 | 0 | 37,92 | 36,62 | 36,14 |
| Центральная | 9 |  | 21 | 436,8 | 0 | 783,68 | 19 | 0 | 769,2 | 19 | 0 | 37,32 | 40,48 | 37,92 |
| Чернышевского | 17 |  | 38 | 537,72 | 0 | 54,72 | 34 | 0 | 50,16 | 39 | 0 | 1,44 | 1,48 | 2,81 |
| Шевченко | 9 | А | 3 | 76,53 | 0 | 65,28 | 2 | 0 | 46,08 | 2 | 0 | 21,76 | 23,04 | 23,04 |
| Шевченко | 12 |  | 2 | 151,14 | 0 | 108,46 | 4 | 0 | 156,31 | 5 | 0 | 54,23 | 39,08 | 38,28 |
| Шевченко | 6 | А | 5 | 46,01 | 0 | 174,24 | 5 | 0 | 174,24 | 5 | 0 | 34,85 | 34,85 | 34,85 |
| Шевченко | 3 |  | 15 | 208,84 | 0 | 342,4 | 14 | 0 | 335,93 | 15 | 0 | 22,83 | 24,00 | 27,58 |
| Шевченко | 2 |  | 18 | 487,71 | 0 | 669,6 | 16 | 0 | 625,8 | 14 | 0 | 37,20 | 39,11 | 50,57 |
| Шевченко | 8 |  | 19 | 484,17 | 0 | 701,8 | 18 | 0 | 752,84 | 19 | 0 | 36,94 | 41,82 | 36,77 |
| Шевченко | 10 |  | 19 | 495,51 | 0 | 770,16 | 19 | 0 | 709,55 | 18 | 0 | 40,53 | 37,34 | 40,66 |
| Шевченко | 6 |  | 22 | 496,68 | 0 | 851,73 | 22 | 0 | 842,16 | 22 | 0 | 38,72 | 38,28 | 39,59 |
| Сплавная | 11 |  | 1 | 42,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18,24 | 1 | 0 | 0,00 | 18,24 | 18,00 |
| Л.Толстого | 48 |  | 8 | 93,76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 62,89 | 3 | 0 | 0,00 | 20,96 | 21,12 |
| Лесозаводская | 22 |  | 6 | 141,89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 68,4 | 5 | 0 | 0,00 | 13,68 | 18,24 |
| Потребление холодной воды в МКД по нормативу и по приборам учета |
| 370 Стр. дивизии | 28 | 3 | 18 | 438,09 | 0 | 911,04 | 14 | 0,37 | 700,8 | 13 | 4 | 50,61 | 50,08 | 54,49 |
| 370 Стр. дивизии | 36 |  | 19 | 303,39 | 0 | 1014,09 | 21 | 67 | 983,89 | 20 | 48 | 53,37 | 50,04 | 53,19 |
| АВПУ | 14 | 2 | 23 | 654,33 | 0 | 1213,26 | 20 | 32 | 1181,41 | 20 | 31,97 | 52,75 | 60,67 | 58,01 |
| Мичурина | 13 |  | 26 | 435,84 | 0 | 912,26 | 23 | 0,86 | 558,69 | 14 | 8 | 35,09 | 24,33 | 34,53 |
| Мичурина | 11 |  | 25 | 491,51 | 0 | 1149,61 | 24 | 4,92 | 1093,87 | 24 | 16 | 45,98 | 45,78 | 44,26 |
| 370 Стр. дивизии | 54 |  | 12 | 433,57 | 0 | 428,39 | 12 | 27,74 | 390,71 | 12 | 12 | 35,70 | 34,87 | 33,03 |
| Ленина | 129 | Г | 14 | 309,83 | 0 | 538,15 | 17 | 11 | 432,75 | 16 | 9 | 38,44 | 26,10 | 29,68 |
| Лесозаводская | 31 |  | 15 | 494,05 | 0 | 626,46 | 14 | 80,86 | 495,72 | 13 | 53 | 41,76 | 41,18 | 49,39 |
| Центральная | 10 |  | 4 | 133,86 | 0 | 158 | 5 | 0 | 142,2 | 0 | 0 | 39,50 | 28,44 | #ДЕЛ/0! |
| Щорса | 25 |  | 9 | 265,5 | 92 | 153,14 | 8 | 88 | 75,84 | 8 | 33 | 27,24 | 20,48 | 21,86 |
| АВПУ | 27 | 3 | 15 | 440,58 | 0 | 739,9 | 13 | 0 | 713,24 | 15 | 20,56 | 49,33 | 54,86 | 46,16 |
| Лесозаводская | 28 |  | 26 | 508,07 | 0 | 982,7 | 24 | 0 | 912,34 | 21 | 6,64 | 37,80 | 38,01 | 36,49 |
| Л.Толстого | 64 |  | 1 | 190,3 |  |  | 1 | 0 | 37,92 | 1 | 0 | 0,00 | 37,92 | 37,92 |
| Партизанская | 81 |  | 12 | 289,58 | 77 | 262,41 | 13 | 119,73 | 214,5 | 12 | 47,86 | 28,28 | 25,71 | 24,61 |
| И. Буева | 80 | Б | 13 | 276,05 | 144 | 297,18 | 12 | 138 | 300,2 | 11 | 43 | 33,94 | 36,52 | 35,86 |
| Крупская | 23 |  | 19 | 510,85 | 297 | 133,02 | 16 | 311 | 163,75 | 21 | 99,12 | 22,63 | 29,67 | 20,48 |
| Ленина | 5 |  | 10 | 357,29 | 37 | 271,76 | 10 | 35,09 | 300,2 | 11 | 40 | 30,88 | 33,53 | 35,04 |
| Партизанская | 79 |  | 9 | 292,2 | 67,16 | 216,51 | 9 | 12 | 233,59 | 10 | 4 | 31,52 | 27,29 | 31,01 |
| Сентябрьская | 44 |  | 8 | 221,14 | 85 | 136,53 | 10 | 35 | 239,32 | 9 | 11 | 27,69 | 27,43 | 30,12 |
| Фурманова | 60 |  | 11 | 289,32 | 37 | 180,12 | 10 | 19 | 202,24 | 9 | 5 | 19,74 | 22,12 | 31,16 |
| Челюскина | 15 |  | 11 | 367,47 | 89 | 306,52 | 11 | 91 | 303,36 | 11 | 39 | 35,96 | 35,85 | 35,63 |
| Щорса | 27 |  | 7 | 292,28 | 38 | 170,64 | 9 | 41 | 265,44 | 9 | 13 | 29,81 | 34,05 | 33,83 |
| 370 Стр. дивизии | 41 |  | 7 | 253,69 | 53 | 191,32 | 7 | 51 | 194,47 | 6 | 17 | 34,90 | 35,07 | 36,22 |
| 370 Стр. дивизии | 38 |  | 10 | 305,12 | 36 | 240,97 | 9 | 36 | 265,63 | 9 | 12 | 27,70 | 33,51 | 30,63 |
| 370 Стр. дивизии | 28 |  | 20 | 573,57 | 209,2 | 386,09 | 22 | 209,8 | 404,02 | 21 | 72 | 29,76 | 27,90 | 29,41 |
| 370 Стр. дивизии | 52 |  | 18 | 433,35 | 154 | 401,32 | 19 | 163 | 436,08 | 19 | 50 | 30,85 | 31,53 | 29,85 |
| 370 Стр. дивизии | 56 |  | 14 | 431,4 | 43 | 443,8 | 11 | 157 | 218,96 | 16 | 58 | 34,77 | 34,18 | 21,96 |
| 370 Стр. дивизии | 46 |  | 41 | 971,19 | 159 | 1118,64 | 40 | 192 | 944,84 | 36 | 47 | 31,16 | 28,42 | 27,09 |
| 370 Стр. дивизии | 28 | 1 | 79 | 1999,62 | 443 | 3053,44 | 74 | 430,62 | 2886,42 | 71 | 185,98 | 44,26 | 44,82 | 45,43 |
| 370 Стр. дивизии | 26 | 3 | 73 | 1902,54 | 198 | 3440,45 | 70 | 180,33 | 3441,92 | 78 | 61 | 49,84 | 51,75 | 47,46 |
| 9 Мая | 60 |  | 18 | 354,3 | 42 | 783,78 | 16 | 96 | 435,67 | 20 | 21 | 45,88 | 33,23 | 50,45 |
| 9 Мая | 64 |  | 38 | 967,02 | 133 | 1629,36 | 37 | 121 | 1541,76 | 31 | 33 | 46,38 | 44,94 | 50,24 |
| 9 Мая | 62 |  | 36 | 965,11 | 81 | 1657,52 | 34 | 48,1 | 1548,2 | 36 | 28 | 48,29 | 46,95 | 50,72 |
| 9 Мая | 62 | А | 41 | 1019,53 | 63 | 1956,11 | 40 | 12,41 | 1997,28 | 41 | 15,5 | 49,25 | 50,24 | 47,93 |
| 9 Мая | 66 |  | 39 | 997,28 | 31 | 1977,08 | 40 | 63 | 1791,42 | 35 | 23 | 51,49 | 46,36 | 47,40 |
| 9 Мая | 70 |  | 147 | 3987,61 | 1291,71 | 4735,65 | 141 | 1201 | 4479,65 | 139 | 350 | 41,00 | 40,29 | 40,64 |
| АВПУ | 29 |  | 15 | 429,63 | 51 | 683,28 | 15 | 137 | 656,49 | 14 | -66,8 | 48,95 | 52,90 | 22,29 |
| АВПУ | 27 | 2 | 20 | 445,31 | 72 | 695,18 | 18 | 43,45 | 610,48 | 19 | 34 | 38,36 | 36,33 | 38,56 |
| АВПУ | 35 |  | 16 | 393,44 | 63 | 766,5 | 18 | 70 | 787,07 | 18 | 13 | 51,84 | 47,62 | 45,97 |
| АВПУ | 16 | 1 | 19 | 853,75 | 112,45 | 810,74 | 25 | 162 | 919,71 | 26 | 27 | 48,59 | 43,27 | 43,04 |
| АВПУ | 33 | А | 24 | 436,4 | 141 | 902,28 | 22 | 196 | 638,95 | 21 | 60 | 43,47 | 37,95 | 38,61 |
| АВПУ | 27 | 4 | 25 | 621,96 | 190 | 1012,51 | 25 | 201 | 989,11 | 23 | 62 | 48,10 | 47,60 | 49,22 |
| АВПУ | 27 |  | 23 | 659,3 | 1 | 1156,32 | 21 | 27,67 | 805,41 | 16 | 35,59 | 50,32 | 39,67 | 41,17 |
| АВПУ | 4 |  | 37 | 987,53 | 204 | 1372,38 | 38 | 61,86 | 1502,04 | 39 | 42 | 42,60 | 41,16 | 44,92 |
| АВПУ | 29 | 1 | 30 | 631,91 | 87 | 1405,98 | 32 | 105 | 1357,21 | 30 | 31 | 49,77 | 45,69 | 46,90 |
| АВПУ | 33 |  | 33 | 997,54 | 3 | 1731,69 | 32 | 49 | 1631 | 35 | 16 | 52,57 | 52,50 | 49,80 |
| АВПУ | 14 | 1 | 34 | 841,46 | 0 | 1783,82 | 36 | 28,17 | 1778,28 | 31 | 26 | 52,47 | 50,18 | 51,25 |
| АВПУ | 2 |  | 43 | 999,23 | 120 | 1877,15 | 39 | 241 | 1607,24 | 42 | 40,76 | 46,45 | 47,39 | 49,17 |
| Боровая | 8 |  | 8 | 110,4 | 0 | 148,8 | 8 | 0 | 297,94 | 7 | 0 | 18,60 | 37,24 | 23,04 |
| Боровая | 4 |  | 27 | 860,39 | 144 | 801,68 | 33 | 244,57 | 878,68 | 32 | 94,5 | 35,03 | 34,04 | 33,74 |
| Боровая | 19 |  | 33 | 1071,13 | 60 | 1082,4 | 32 | 118,06 | 997,36 | 32 | 19,61 | 34,62 | 34,86 | 30,28 |
| Боровая | 6 |  | 34 | 859,35 | 94,31 | 1140,76 | 37 | 188,8 | 944,84 | 35 | 55 | 36,33 | 30,64 | 28,28 |
| Боровая | 2 |  | 30 | 863,01 | 37 | 1167,41 | 35 | 89 | 1116,65 | 37 | 40 | 40,15 | 34,45 | 37,28 |
| Боровая | 7 |  | 157 | 4134,89 | 917 | 3738,85 | 163 | 960,8 | 3578,78 | 161 | 369,68 | 29,66 | 27,85 | 27,50 |
| В. Липатова | 22 |  | 11 | 283,29 | 190 | 113,48 | 10 | 119 | 118,27 | 10 | 68 | 27,59 | 23,73 | 30,62 |
| В. Липатова | 23 |  | 13 | 372,04 | 126 | 227,34 | 13 | 226 | 173,8 | 11 | 105,84 | 27,18 | 30,75 | 40,93 |
| В. Липатова | 29 |  | 10 | 346,49 | 0 | 313,62 | 9 | 0 | 286,66 | 6 | 0 | 31,36 | 31,85 | 37,92 |
| В. Липатова | 25 |  | 14 | 355,36 | 11 | 387,21 | 10 | 11 | 303,36 | 10 | 7,14 | 28,44 | 31,44 | 26,79 |
| В. Липатова | 8 |  | 24 | 962,8 | 95,03 | 708,58 | 22 | 95 | 644,64 | 22 | 32 | 33,48 | 33,62 | 33,16 |
| В. Липатова | 36 |  | 49 | 1375,24 | 375 | 799,48 | 44 | 308,84 | 681,37 | 43 | 120,5 | 23,97 | 22,50 | 22,52 |
| В. Липатова | 34 |  | 50 | 1539,96 | 558,66 | 824,76 | 50 | 496,78 | 865,84 | 52 | 178 | 27,67 | 27,25 | 27,04 |
| В. Липатова | 27 |  | 33 | 844,17 | 151 | 998,56 | 35 | 168 | 992,24 | 37 | 80 | 34,84 | 33,15 | 32,61 |
| В. Липатова | 6 | А | 81 | 2629,52 | 371 | 2170,92 | 92 | 612,39 | 2029,15 | 82 | 238,04 | 31,38 | 28,71 | 31,02 |
| В. Липатова | 6 |  | 96 | 3111,13 | 643 | 2501,67 | 90 | 659,9 | 2492,23 | 95 | 268,64 | 32,76 | 35,02 | 30,06 |
| Войкова | 80 | 1 | 27 | 500,25 | 100 | 1085,57 | 27 | 80 | 1248,3 | 29 | 29 | 43,91 | 49,20 | 43,33 |
| Войкова | 86 |  | 32 | 620,96 | 163 | 1151,94 | 30 | 130,8 | 1088,1 | 29 | 31 | 41,09 | 40,63 | 36,08 |
| Гагарина | 3 |  | 109 | 2622,42 | 202 | 3474,82 | 104 | 122,44 | 3372,33 | 98 | 55,29 | 33,73 | 33,60 | 33,72 |
| Гагарина | 4 |  | 138 | 3251,69 | 723 | 3565,57 | 135 | 567,87 | 3525,63 | 129 | 217,03 | 31,08 | 30,32 | 30,77 |
| Гагарина | 8 |  | 156 | 3972,41 | 912,6 | 3585,64 | 153 | 1216,84 | 3122,28 | 154 | 387,57 | 28,83 | 28,36 | 30,27 |
| Гагарина | 6 |  | 162 | 4352,5 | 776,8 | 3663,37 | 166 | 1056,6 | 3616,07 | 156 | 388 | 27,41 | 28,15 | 30,31 |
| Гончарова | 3 |  | 46 | 1521,1 | 157,6 | 1096,55 | 48 | 135,9 | 1325,72 | 50 | 51,56 | 27,26 | 30,45 | 30,79 |
| Гончарова | 156 |  | 95 | 2484,71 | 671,6 | 1944,3 | 96 | 757,17 | 1776,5 | 93 | 225,64 | 27,54 | 26,39 | 25,63 |
| Дзержинского | 5 |  | 5 | 265,23 | 3 | 201,28 | 5 | 9 | 183,48 | 5 | 11 | 40,86 | 38,50 | 36,94 |
| Дзержинского | 12 |  | 11 | 52,96 | 0 | 253,44 | 11 | 0 | 238,08 | 10 | 0 | 23,04 | 21,64 | 23,04 |
| Дзержинского | 3 |  | 18 | 270,91 | 0 | 274 | 15 | 0 | 572,36 | 12 | 0 | 15,22 | 38,16 | 37,92 |
| Дзержинского | 9 |  | 10 | 265,84 | 12 | 350,45 | 10 | 36 | 265,44 | 10 | 13 | 36,25 | 30,14 | 30,44 |
| Дзержинского | 13 |  | 12 | 257,25 | 41 | 378,41 | 12 | 27 | 360,22 | 11 | 8 | 34,95 | 32,27 | 33,21 |
| Довгалюка | 2 |  | 107 | 3162,88 | 744 | 2423,05 | 105 | 987,56 | 2480,6 | 118 | 436,25 | 29,60 | 33,03 | 30,53 |
| Довгалюка | 4 |  | 167 | 4386,4 | 1119,47 | 3668,75 | 172 | 1169,55 | 3757,78 | 173 | 440,88 | 28,67 | 28,65 | 29,62 |
| И. Буева | 62 |  | 58 | 1516,84 | 485 | 834,67 | 55 | 433,86 | 812,12 | 51 | 142,73 | 22,75 | 22,65 | 23,45 |
| И. Буева | 68 |  | 43 | 1084,81 | 312 | 1181,7 | 43 | 269,27 | 1129,4 | 44 | 154,45 | 34,74 | 32,53 | 34,88 |
| И. Буева | 40 |  | 74 | 1797,77 | 598,2 | 1238,72 | 75 | 805,98 | 944,84 | 75 | 261 | 24,82 | 23,34 | 21,82 |
| И. Буева | 12 |  | 46 | 1052,34 | 220 | 1893,43 | 46 | 682,91 | 1123,46 | 40 | 242,5 | 45,94 | 39,27 | 43,15 |
| И. Буева | 36 |  | 115 | 3261,76 | 753,56 | 2259,6 | 111 | 711,08 | 2501,67 | 123 | 269 | 26,20 | 28,94 | 29,22 |
| И. Буева | 60 |  | 148 | 3810,85 | 1121,29 | 3175,5 | 156 | 1214,95 | 2979,08 | 151 | 467 | 29,03 | 26,88 | 26,13 |
| И. Буева | 24 |  | 188 | 5083,58 | 865 | 4815,87 | 182 | 1147,78 | 4142,76 | 183 | 449 | 30,22 | 29,07 | 28,50 |
| И. Черных | 18 |  | 65 | 1763,85 | 491,95 | 1124,96 | 60 | 438,68 | 979,6 | 53 | 130,6 | 24,88 | 23,64 | 24,21 |
| И. Черных | 14 |  | 64 | 1764,99 | 266,87 | 1704,56 | 58 | 272,97 | 1485,55 | 63 | 120,87 | 30,80 | 30,32 | 29,19 |
| Крупская | 17 |  | 34 | 710 | 593,32 | 227,52 | 29 | 536 | 179,6 | 29 | 168,32 | 24,14 | 24,68 | 22,64 |
| Крупская | 22 |  | 12 | 521,35 | 171 | 338,12 | 14 | 166 | 337,74 | 15 | 77,18 | 42,43 | 35,98 | 29,18 |
| Крупская | 19 |  | 21 | 299,86 | 24,3 | 542,44 | 16 | 4,22 | 434,64 | 11 | 12,76 | 26,99 | 27,43 | 34,51 |
| Крупская | 21 |  | 32 | 716,43 | 170 | 731,35 | 30 | 251 | 702,66 | 30 | 88,74 | 28,17 | 31,79 | 30,36 |
| Крупская | 16 | Б | 36 | 977,28 | 132 | 1050,44 | 37 | 154,5 | 1089,7 | 37 | 74,67 | 32,85 | 33,63 | 33,73 |
| Крупская | 18 |  | 49 | 1084,54 | 195 | 1106 | 48 | 349 | 677,59 | 42 | 112 | 26,55 | 21,39 | 23,12 |
| Крупская | 20 |  | 40 | 1058,53 | 221 | 1237,6 | 43 | 229,22 | 908,04 | 33 | 95 | 36,47 | 26,45 | 35,07 |
| Куйбышева | 5 |  | 16 | 503,63 | 49 | 577,39 | 17 | 93 | 516,78 | 16 | 43 | 39,15 | 35,87 | 36,77 |
| Л.Толстого | 45 |  | 11 | 272,27 | 124 | 151,68 | 11 | 127 | 151,68 | 10 | 24 | 25,06 | 25,33 | 22,37 |
| Л.Толстого | 47 |  | 7 | 234,66 | 34 | 227,52 | 7 | 1 | 214,88 | 6 | 0 | 37,36 | 30,84 | 37,92 |
| Л.Толстого | 43 |  | 8 | 265,26 | 40 | 234,79 | 6 | 45 | 29,29 | 6 | 11 | 34,35 | 12,38 | 27,62 |
| Л.Толстого | 63 |  | 8 | 264,76 | 0 | 303,36 | 8 | 0 | 255,96 | 6 | 0 | 37,92 | 32,00 | 37,92 |
| Л.Толстого | 69 |  | 33 | 1020,32 | 207 | 913,24 | 30 | 127 | 752,29 | 27 | 63,28 | 33,95 | 29,31 | 32,31 |
| Л.Толстого | 41 |  | 60 | 1549,91 | 459 | 947,4 | 56 | 626,29 | 962,82 | 59 | 207,89 | 23,44 | 28,38 | 24,88 |
| Ленина | 127 | В | 4 | 12,01 | 23 | 45,29 | 4 | 68 | 23,04 | 4 | 23 | 17,07 | 22,76 | 23,01 |
| Ленина | 7 |  | 7 | 248,8 | 125 | 113,76 | 7 | 177 | 105,97 | 5 | 62 | 34,11 | 40,42 | 44,78 |
| Ленина | 23 |  | 10 | 316,5 | 113 | 222,15 | 10 | 94 | 229,68 | 10 | 44 | 33,52 | 32,37 | 36,17 |
| Ленина | 8 |  | 21 | 545,35 | 237,1 | 240,23 | 19 | 243 | 195,92 | 18 | 93,9 | 22,73 | 23,10 | 24,08 |
| Ленина | 11 |  | 13 | 516,1 | 88 | 436,08 | 17 | 41 | 486,64 | 14 | 22 | 40,31 | 31,04 | 37,22 |
| Ленина | 131 |  | 27 | 578,47 | 33 | 625,18 | 19 | 24 | 548,7 | 16 | 7 | 24,38 | 30,14 | 32,77 |
| Ленина | 9 |  | 33 | 913,32 | 258 | 778,41 | 34 | 179 | 960,64 | 34 | 68,49 | 31,41 | 33,52 | 30,58 |
| Ленина | 137 |  | 26 | 562,85 | 26 | 861,82 | 22 | 15 | 739,42 | 21 | 1 | 34,15 | 34,29 | 34,90 |
| Ленина | 91 |  | 32 | 740,83 | 108 | 879,43 | 27 | 97,77 | 849,53 | 27 | 74 | 30,86 | 35,09 | 35,26 |
| Ленина | 133 |  | 26 | 561,31 | 77 | 906,73 | 30 | 3 | 880,78 | 29 | 13,71 | 37,84 | 29,46 | 33,13 |
| Ленина | 73 |  | 36 | 952,53 | 103 | 934,03 | 29 | 189,57 | 642,59 | 24 | 121,17 | 28,81 | 28,70 | 33,51 |
| Ленина | 92 |  | 35 | 877,92 | 131 | 982,5 | 30 | 155 | 692,35 | 27 | 68 | 31,81 | 28,25 | 31,43 |
| Ленина | 81 |  | 36 | 1338,14 | 90,48 | 1062,03 | 37 | 69 | 1047,54 | 32 | 34 | 32,01 | 30,18 | 32,23 |
| Ленина | 93 |  | 46 | 1311,69 | 212,32 | 1186,09 | 45 | 213 | 1197,64 | 41 | 70 | 30,40 | 31,35 | 31,48 |
| Ленина | 129 |  | 34 | 521,65 | 0 | 1338,87 | 40 | 0 | 1235,81 | 35 | 0 | 39,38 | 30,90 | 29,61 |
| Ленина | 88 | А | 88 | 2680,13 | 1102,5 | 1352,3 | 85 | 1004,33 | 1120,92 | 80 | 289 | 27,90 | 25,00 | 23,68 |
| Ленина | 32 |  | 59 | 1607,94 | 354,12 | 1635,05 | 64 | 472,84 | 1422 | 58 | 120 | 33,71 | 29,61 | 29,91 |
| Ленина | 90 |  | 92 | 2572,67 | 760 | 1652,68 | 89 | 763,52 | 1532,33 | 89 | 263 | 26,22 | 25,80 | 25,80 |
| Ленина | 30 |  | 93 | 2658,63 | 787 | 1773,47 | 85 | 735,81 | 1654,47 | 79 | 259,45 | 27,53 | 28,12 | 29,89 |
| Ленина | 92 | А | 89 | 2725,71 | 951,65 | 1914,96 | 92 | 870,61 | 1997,04 | 93 | 304,44 | 32,21 | 31,17 | 30,72 |
| Ленина | 89 |  | 88 | 2648,48 | 499,56 | 2243,85 | 87 | 484,98 | 2317,21 | 89 | 164 | 31,18 | 32,21 | 30,88 |
| Ленина | 33 |  | 73 | 2160,51 | 301 | 2251,17 | 79 | 354,86 | 2223,73 | 77 | 197,36 | 34,96 | 32,64 | 33,30 |
| Ленина | 4 |  | 123 | 3226,13 | 1037,63 | 2370,92 | 112 | 1024,5 | 2143,78 | 105 | 300 | 27,71 | 28,29 | 28,91 |
| Ленина | 1 |  | 100 | 2614,47 | 697 | 2371,76 | 99 | 594,91 | 2165,78 | 94 | 197 | 30,69 | 27,89 | 29,68 |
| Ленина | 35 | А | 94 | 2503,57 | 524 | 2548,7 | 92 | 507,7 | 2285,17 | 82 | 162,52 | 32,69 | 30,36 | 32,07 |
| Ленина | 33 | А | 98 | 2362,14 | 539 | 2631,38 | 99 | 554,75 | 2831,41 | 100 | 344,22 | 32,35 | 34,20 | 33,93 |
| Ленина | 71 |  | 170 | 4508,81 | 1477,21 | 2712,5 | 168 | 1805,84 | 2319,61 | 161 | 630 | 24,65 | 24,56 | 25,99 |
| Ленина | 31 | А | 161 | 4050,6 | 1435 | 2804,1 | 151 | 1448,23 | 2785,11 | 151 | 569,22 | 26,33 | 28,04 | 27,55 |
| Ленина | 45 |  | 97 | 3142,7 | 383,27 | 2808,69 | 101 | 453,45 | 2815,56 | 105 | 170,74 | 32,91 | 32,37 | 33,14 |
| Ленина | 88 |  | 260 | 6776,22 | 3052,86 | 3383,58 | 248 | 3186,6 | 3254,69 | 231 | 1216,32 | 24,76 | 25,97 | 27,98 |
| Ленина | 50 |  | 172 | 5411,2 | 1184,42 | 3987,16 | 169 | 1134,95 | 3854,65 | 184 | 776,21 | 30,07 | 29,52 | 32,77 |
| Ленина | 31 |  | 240 | 6304,58 | 1927,55 | 4006,94 | 243 | 2058 | 4442,72 | 235 | 716,93 | 24,73 | 26,75 | 28,05 |
| Ленина | 2 |  | 174 | 5193,89 | 1286,04 | 4428,37 | 163 | 1517,93 | 4020,06 | 170 | 507,96 | 32,84 | 33,98 | 32,13 |
| Лесозаводская | 30 |  | 28 | 514,19 | 196 | 727,32 | 23 | 178 | 704,99 | 24 | 70 | 32,98 | 38,39 | 39,06 |
| Лесозаводская | 26 |  | 21 | 507,44 | 158 | 759,22 | 28 | 165 | 787,93 | 21 | 54 | 43,68 | 34,03 | 42,35 |
| Мичурина | 9 |  | 25 | 537,14 | 24 | 887,73 | 23 | 26 | 905,83 | 23 | 9 | 36,47 | 40,51 | 33,17 |
| О.Кошевого | 1 | А | 29 | 900,21 | 8 | 1105,07 | 31 | 81,3 | 880,41 | 33 | 53 | 38,38 | 31,02 | 33,13 |
| О.Кошевого | 27 |  | 59 | 1786,57 | 553,1 | 1281,85 | 61 | 610 | 1305,08 | 55 | 198 | 31,10 | 31,39 | 33,90 |
| Октябрьская | 39 |  | 34 | 961,12 | 96 | 1058,6 | 37 | 208,32 | 831,08 | 34 | 92 | 33,96 | 28,09 | 26,80 |
| Островского | 24 |  | 12 | 250,47 | 17 | 461,65 | 12 | 23,1 | 486,18 | 12 | 8 | 39,89 | 42,44 | 41,42 |
| П Морозова | 5 |  | 14 | 199,19 | 0 | 221,42 | 14 | 0 | 226,1 | 11 | 0 | 15,82 | 16,15 | 18,24 |
| П Морозова | 2 |  | 35 | 830,38 | 277 | 994,56 | 32 | 308 | 1077,48 | 32 | 61 | 36,33 | 43,30 | 42,26 |
| П Морозова | 3 |  | 39 | 970,93 | 393,17 | 999,61 | 44 | 333,19 | 1270,2 | 46 | 148,86 | 35,71 | 36,44 | 37,28 |
| П Морозова | 1 |  | 30 | 990,28 | 51 | 1384,02 | 30 | 85 | 1489,39 | 34 | 32 | 47,83 | 52,48 | 49,74 |
| П Морозова | 4 |  | 38 | 950,42 | 150 | 1532,92 | 41 | 188,47 | 1550,52 | 37 | 57 | 44,29 | 42,41 | 42,27 |
| Партизанская | 68 |  | 8 | 97,77 | 0 | 182,45 | 8 | 0 | 164,8 | 6 | 0 | 22,81 | 20,60 | 24,00 |
| Партизанская | 70 |  | 98 | 2741,04 | 828,42 | 2247,8 | 91 | 932,07 | 1871,92 | 90 | 290,19 | 31,39 | 30,81 | 27,70 |
| Партизанская | 40 |  | 103 | 2928 | 396 | 2709,64 | 104 | 479,36 | 2594,36 | 101 | 173,4 | 30,15 | 29,56 | 30,22 |
| Партизанская | 72 |  | 121 | 2991,08 | 458,56 | 3043,15 | 117 | 618,25 | 2832,81 | 119 | 253,86 | 28,94 | 29,50 | 29,86 |
| Пер. Северный | 10 |  | 12 | 362,73 | 120 | 341,28 | 12 | 73 | 400,66 | 11 | 0 | 38,44 | 39,47 | 41,91 |
| Первомайская | 9 | А | 7 | 221,94 | 82,47 | 212,75 | 8 | 37,7 | 228,1 | 6 | 10,5 | 42,17 | 33,23 | 30,52 |
| Первомайская | 14 |  | 13 | 433,66 | 394,32 | 280,72 | 15 | 132 | 382,8 | 15 | 43 | 51,93 | 34,32 | 33,87 |
| Пионерская | 2 |  | 6 | 140,7 | 0 | 197,28 | 6 | 0 | 197,28 | 6 | 0 | 32,88 | 32,88 | 32,88 |
| Рабочая | 103 |  | 27 | 722 | 188 | 582,76 | 26 | 203 | 540,36 | 27 | 122,68 | 28,55 | 28,59 | 25,57 |
| Рабочая | 104 |  | 51 | 1473,08 | 177,1 | 1166,58 | 48 | 238,94 | 1093,36 | 45 | 73,5 | 26,35 | 27,76 | 26,18 |
| Рабочая | 91 |  | 89 | 2654,61 | 590,5 | 2251,68 | 86 | 722,53 | 1944,36 | 88 | 326 | 31,93 | 31,01 | 29,64 |
| Разведчиков Добровольцев | 18 |  | 16 | 707,99 | 164 | 432,23 | 16 | 150 | 266,62 | 12 | 38 | 37,26 | 26,04 | 31,62 |
| Сельская | 55 |  | 11 | 386,96 | 151 | 341,33 | 11 | 88,82 | 284,88 | 11 | 85 | 44,76 | 33,97 | 30,08 |
| Сельская | 53 |  | 15 | 385,37 | 95 | 353,97 | 12 | 65,6 | 414,5 | 12 | 20 | 29,93 | 40,01 | 36,60 |
| Сельская | 42 |  | 33 | 705,4 | 174,84 | 597,24 | 32 | 196,69 | 587,76 | 34 | 64 | 23,40 | 24,51 | 23,21 |
| Сельская | 31 | Б | 41 | 1116,57 | 123,79 | 988,92 | 39 | 101,57 | 1028,08 | 32 | 73,7 | 27,14 | 28,97 | 31,35 |
| Сельская | 31 | В | 38 | 1061,07 | 213,79 | 1017,52 | 40 | 202,44 | 995,4 | 43 | 72,6 | 32,40 | 29,95 | 27,55 |
| Сельская | 44 | А | 59 | 1966,64 | 462,7 | 1374,6 | 54 | 499,72 | 1216,6 | 55 | 192,97 | 31,14 | 31,78 | 32,24 |
| Сельская | 49 |  | 136 | 4049,36 | 1768,8 | 1883,82 | 128 | 1657,71 | 2014,71 | 132 | 499,15 | 26,86 | 28,69 | 26,00 |
| Сентябрьская | 42 |  | 10 | 222,92 | 85,92 | 208,84 | 9 | 88 | 190,89 | 10 | 29 | 29,48 | 30,99 | 31,67 |
| Сентябрьская | 67 |  | 31 | 651,88 | 112 | 1386,41 | 29 | 159,36 | 1146,73 | 26 | 53 | 48,34 | 45,04 | 44,52 |
| Сентябрьская | 48 |  | 71 | 1825,89 | 616 | 1950,11 | 66 | 556,71 | 1781,85 | 64 | 144,81 | 36,14 | 35,43 | 34,63 |
| Советская | 19 |  | 70 | 2308,79 | 482,17 | 1380,92 | 66 | 629 | 1200,8 | 68 | 204 | 26,62 | 27,72 | 27,12 |
| Стадионная | 45 |  | 18 | 433,82 | 48 | 626,94 | 18 | 63 | 596,25 | 19 | 14 | 37,50 | 36,63 | 34,14 |
| Стадионная | 20 | А | 68 | 2744,78 | 279,13 | 1785,4 | 68 | 325,92 | 1813,84 | 62 | 124 | 30,36 | 31,47 | 32,76 |
| Стадионная | 15 |  | 87 | 2377,53 | 570,26 | 2057,52 | 83 | 552,2 | 2212 | 81 | 235,71 | 30,20 | 33,30 | 34,67 |
| Стадионная | 22 |  | 111 | 3203,8 | 934 | 2215,16 | 102 | 966,19 | 1888,39 | 100 | 297 | 28,37 | 27,99 | 26,35 |
| Стадионная | 20 |  | 110 | 2975,49 | 674 | 2578,62 | 112 | 904,73 | 2237,42 | 103 | 282,65 | 29,57 | 28,05 | 28,64 |
| Станционная | 24 |  | 43 | 985,77 | 437,52 | 671,67 | 40 | 210 | 824,76 | 36 | 52,85 | 25,80 | 25,87 | 25,21 |
| Станционная | 11 |  | 25 | 706,69 | 71 | 761,46 | 27 | 159,9 | 819,83 | 27 | 55 | 33,30 | 36,29 | 31,63 |
| Станционная | 52 |  | 95 | 2967,45 | 732,04 | 1763,67 | 80 | 980,74 | 1583,54 | 84 | 260 | 26,27 | 32,05 | 26,71 |
| Станционная | 22 |  | 88 | 2628,92 | 636,2 | 1946,56 | 86 | 676,8 | 1497,65 | 73 | 194,3 | 29,35 | 25,28 | 28,63 |
| Станционная | 56 |  | 99 | 2668,22 | 710 | 2382,11 | 95 | 735,77 | 2247,7 | 89 | 272,01 | 31,23 | 31,40 | 32,24 |
| Станционная | 32 |  | 204 | 4734,74 | 1166,94 | 4337,25 | 187 | 1230,61 | 4243,07 | 178 | 443,72 | 26,98 | 29,27 | 29,97 |
| Строителей | 7 | А | 28 | 848,13 | 141 | 905,18 | 29 | 111,6 | 896,86 | 29 | 38,89 | 37,36 | 34,77 | 33,44 |
| Строителей | 5 |  | 38 | 878,29 | 115 | 1153,4 | 36 | 67 | 1096,52 | 37 | 25,9 | 33,38 | 32,32 | 31,67 |
| Строителей | 3 |  | 40 | 865,62 | 49 | 1330,36 | 38 | 63 | 1238,72 | 30 | 5 | 34,48 | 34,26 | 38,10 |
| Строителей | 9 |  | 157 | 2435,24 | 10 | 5333,9 | 165 | 4 | 5896,29 | 162 | 0 | 34,04 | 35,76 | 37,45 |
| Тельмана | 41 |  | 16 | 387,03 | 77 | 491,52 | 13 | 75 | 452,58 | 17 | 24 | 35,53 | 40,58 | 36,30 |
| Тельмана | 38 |  | 112 | 2783,36 | 894,24 | 2678,22 | 109 | 933,76 | 3538,94 | 114 | 390,17 | 31,90 | 41,03 | 42,66 |
| Тимирязева | 21 |  | 11 | 267,81 | 303 | 29,35 | 11 | 274 | 18,73 | 12 | 64 | 30,21 | 26,61 | 16,65 |
| Тимирязева | 17 | 1 | 17 | 438,45 | 131,26 | 424,86 | 11 | 82,86 | 385,36 | 18 | 33 | 32,71 | 42,57 | 26,57 |
| Тимирязева | 17 | 2 | 20 | 441,56 | 38 | 801,54 | 18 | 77 | 589,16 | 16 | 24 | 41,98 | 37,01 | 37,14 |
| Транспортная | 4 |  | 8 | 329,3 | 0 | 271,65 | 8 | 50,32 | 183,28 | 7 | 19 | 33,96 | 29,20 | 35,23 |
| Транспортная | 2 |  | 31 | 849,61 | 42 | 1074,66 | 28 | 42 | 1030,16 | 26 | 12 | 36,02 | 38,29 | 37,85 |
| Транспортная | 12 |  | 36 | 893,15 | 131 | 1129,84 | 36 | 93,47 | 1121,42 | 32 | 42,94 | 35,02 | 33,75 | 29,50 |
| Транспортная | 8 |  | 37 | 849,1 | 17,04 | 1144,9 | 34 | 77,83 | 1098,52 | 31 | 26 | 31,40 | 34,60 | 37,68 |
| Транспортная | 4 | А | 74 | 1766,68 | 336 | 2177,47 | 71 | 327,1 | 2159,15 | 72 | 106,5 | 33,97 | 35,02 | 34,65 |
| Транспортная | 1 |  | 173 | 4057,18 | 1048 | 4257,84 | 169 | 1085 | 3303,91 | 160 | 391,78 | 30,67 | 25,97 | 29,72 |
| Фурманова | 56 |  | 11 | 424,86 | 91 | 199,08 | 11 | 96,21 | 246,48 | 10 | 34 | 26,37 | 31,15 | 32,95 |
| Фурманова | 62 |  | 33 | 1079,89 | 375,68 | 518,53 | 33 | 231 | 654,47 | 30 | 71,19 | 27,10 | 26,83 | 26,00 |
| Центральная | 3 |  | 5 | 141,46 | 0 | 170,28 | 5 | 0 | 170,28 | 5 | 0 | 34,06 | 34,06 | 34,06 |
| Центральная | 6 |  | 21 | 630,03 | 101 | 587,76 | 21 | 80 | 604,82 | 19 | 12 | 32,80 | 32,61 | 31,83 |
| Центральная | 11 |  | 25 | 633,61 | 130 | 758,4 | 25 | 134,74 | 604,74 | 24 | 91 | 35,54 | 29,58 | 39,82 |
| Чапаева | 21 | А | 18 | 382,26 | 36 | 644,64 | 18 | 60 | 530,06 | 18 | 31 | 37,81 | 32,78 | 32,08 |
| Чапаева | 23 |  | 46 | 1394,89 | 318 | 1225,25 | 43 | 340 | 1197,09 | 49 | 100,41 | 33,55 | 35,75 | 30,05 |
| Челюскина | 13 |  | 26 | 722,05 | 172 | 483,89 | 25 | 191,61 | 407,64 | 26 | 71 | 25,23 | 23,97 | 19,13 |
| Чернышевского | 6 | А | 9 | 412,75 | 46 | 375,94 | 8 | 56 | 286,4 | 7 | 9 | 46,88 | 42,80 | 39,07 |
| Чернышевского | 17 | А | 58 | 1479,86 | 308 | 1730,69 | 57 | 413,62 | 1548,57 | 58 | 151,91 | 35,15 | 34,42 | 32,70 |
| Чернышевского | 15 |  | 47 | 989,07 | 27 | 1823,34 | 44 | 37 | 1812,15 | 38 | 20,96 | 39,37 | 42,03 | 42,08 |
| Шевченко | 1 | А | 5 | 100,05 | 0 | 134,4 | 6 | 0 | 138,24 | 6 | 0 | 26,88 | 23,04 | 23,04 |
| Шевченко | 11 |  | 22 | 488,92 | 234 | 451,07 | 23 | 180,2 | 484,88 | 28 | 45 | 31,14 | 28,92 | 28,06 |
| Шевченко | 5 |  | 26 | 499,77 | 52 | 813,45 | 23 | 64 | 727,32 | 23 | 19 | 33,29 | 34,41 | 34,10 |
| Щорса | 41 |  | 54 | 1141,9 | 341 | 1045,96 | 48 | 309,71 | 877,15 | 42 | 151 | 25,68 | 24,73 | 28,84 |
| Щорса | 43 |  | 94 | 2629,07 | 333 | 2714,29 | 95 | 408,6 | 2476,65 | 94 | 175,95 | 32,42 | 30,37 | 30,53 |
| Электрический | 14 |  | 8 | 270,81 | 107 | 151,68 | 8 | 52 | 126,4 | 3 | 9 | 32,34 | 22,30 | 46,92 |
| Электрический | 2 |  | 26 | 729,09 | 329,01 | 500,39 | 22 | 367,63 | 467,68 | 20 | 121 | 31,90 | 37,97 | 40,51 |
| 370 Стр. дивизии | 28 | 2 | 26 | 431,51 | 17 | 1185,84 | 22 | 0 | 1163,94 | 22 | 0 | 46,26 | 52,91 | 47,13 |
| АВПУ | 23 |  | 22 | 644,79 | 65 | 1042,44 | 26 | 0 | 1378,58 | 27 | 0 | 50,34 | 53,02 | 52,56 |
| Ленина | 47 |  | 289 | 2657,95 | 2214,17 | 1888,16 | 254 | 5463,29 | 0 | 254 | 1562,98 | 14,19 | 21,51 | 18,46 |
| 370 Стр. дивизии | 34 |  | 13 | 306,8 | 37 | 504,93 | 11 | 0 | 590,53 | 10 | 0 | 41,69 | 53,68 | 51,64 |
| Ленина | 129 | В | 16 | 408,64 | 16 | 552,51 | 16 | 0 | 510,61 | 16 | 0 | 35,53 | 31,91 | 29,16 |
| Ленина | 14 |  | 14 | 436,6 | 94 | 421,12 | 15 | 45,36 | 554,08 | 15 | 0 | 36,79 | 39,96 | 44,75 |
| Боровая | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 4 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 14,64 |
| Потребление холодной воды в МКД по приборам учета |
| Мичурина | 3 |  | 42 | 874,04 | 1032,57 | 0 | 40 | 1220,39 | 0 | 40 | 945,98 | 24,59 | 30,51 | 70,95 |

По данным МУП «АЕРЦ»

Система горячего водоснабжения

| Улица | Дом | Лит | 2010 | 2011 | 2012 | Удельный расход, куб.м/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Прописано, чел. | ПУ | норматив | Прописано, чел. | ПУ | норматив | Прописано, чел. | ПУ | норматив | 2010 | 2011 | 1кв.2012 |
| Потребление горячей воды в МКД по нормативу |
| Л.Толстого | 64 | А | 11 | 0 | 88,23 | 1 | 0 | 36,97 | 1 | 0 | 6,8 | 8,02 | 36,97 | 6,80 |
| Центральная | 1 |  | 5 | 0 | 106,8 | 6 | 0 | 87,33 | 5 | 0 | 11,19 | 21,36 | 14,56 | 2,24 |
| Тимирязева | 19 |  | 9 | 0 | 106,9 | 9 | 0 | 108,04 | 9 | 0 | 20,24 | 11,88 | 12,00 | 2,25 |
| Центральная | 10 |  | 4 | 0 | 148,78 | 5 | 0 | 133,22 | 0 | 0 | 1,65 | 37,20 | 26,64 | - |
| Центральная | 3 |  | 5 | 0 | 154,64 | 5 | 0 | 156,42 | 5 | 0 | 11,84 | 30,93 | 31,28 | 2,37 |
| Дзержинского | 1 |  | 4 | 0 | 164,97 | 5 | 0 | 179,26 | 5 | 0 | 26,72 | 41,24 | 35,85 | 5,34 |
| 370 Стр. дивизии | 43 |  | 11 | 0 | 341,77 | 11 | 0 | 180,28 | 7 | 0 | 20,36 | 31,07 | 16,39 | 2,91 |
| Дзержинского | 7 |  | 8 | 0 | 284,02 | 7 | 0 | 204,15 | 5 | 0 | 27,64 | 35,50 | 29,16 | 5,53 |
| Л.Толстого | 63 |  | 8 | 0 | 286,04 | 8 | 0 | 256,15 | 6 | 0 | 27,52 | 35,76 | 32,02 | 4,59 |
| В. Липатова | 29 |  | 10 | 0 | 301,66 | 9 | 0 | 279,72 | 6 | 0 | 35,88 | 30,17 | 31,08 | 5,98 |
| Ленина | 3 |  | 11 | 0 | 400 | 11 | 0 | 313,54 | 11 | 0 | 36,18 | 36,36 | 28,50 | 3,29 |
| Партизанская | 45 |  | 10 | 0 | 347,24 | 9 | 0 | 332,99 | 9 | 0 | 35,4 | 34,72 | 37,00 | 3,93 |
| Дзержинского | 13 |  | 12 | 0 | 328,88 | 12 | 0 | 339,93 | 11 | 0 | 26,76 | 27,41 | 28,33 | 2,43 |
| Броневского | 18 |  | 11 | 0 | 399,99 | 11 | 0 | 361,83 | 8 | 0 | 26,76 | 36,36 | 32,89 | 3,35 |
| Дзержинского | 11 |  | 10 | 0 | 351,27 | 13 | 0 | 418,81 | 10 | 0 | 27,84 | 35,13 | 32,22 | 2,78 |
| Дзержинского | 3 |  | 18 | 0 | 284,05 | 15 | 0 | 509,59 | 12 | 0 | 27,48 | 15,78 | 33,97 | 2,29 |
| Л.Толстого | 49 |  | 15 | 0 | 527,99 | 15 | 0 | 581,98 | 16 | 0 | 26,44 | 35,20 | 38,80 | 1,65 |
| Центральная | 8 |  | 17 | 0 | 605,17 | 17 | 0 | 590,56 | 16 | 0 | 48,6 | 35,60 | 34,74 | 3,04 |
| Центральная | 9 |  | 21 | 0 | 734,8 | 19 | 0 | 730,79 | 19 | 0 | 45,52 | 34,99 | 38,46 | 2,40 |
| Ленина | 135 |  | 20 | 0 | 720,22 | 19 | 0 | 734,15 | 18 | 0 | 58,48 | 36,01 | 38,64 | 3,25 |
| Ленина | 129 | Г | 14 | 0 | 0 | 17 | 0 | 908,77 | 16 | 0 | 21,2 | 0 | 53,46 | 1,33 |
| Сельская | 57 |  | 4 | 0 | 18,46 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4,62 | 0 | 0 |
| АВПУ | 23 |  | 22 | 0 | 7,97 | 26 | 0 | 0 | 27 | 0 | 67,04 | 0,36 | 0 | 2,48 |
| Электрический | 14 |  | 8 | 0 | 157,32 | 8 | 0 | 123,75 | 3 | 0 | 28,04 | 19,67 | 15,47 | 9,35 |
| Л.Толстого | 64 | А |  |  |  | 8 | 0 | 89,89 | 9 | 0 | 19,8 | - | 11,24 | 2,20 |
| 370 Стр. дивизии | 26 | 1 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45,96 | 0 | 0 | 3,06 |
| 370 Стр. дивизии | 26 | 2 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 14 | 0 | 45 | 0 | 0 | 3,21 |
| 370 Стр. дивизии | 28 |  | 20 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 21 | 0 | 59,76 | 0 | 0 | 2,85 |
| 370 Стр. дивизии | 28 | 1 | 79 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 71 | 0 | 208,04 | 0 | 0 | 2,93 |
| 370 Стр. дивизии | 28 | 2 | 26 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 44,88 | 0 | 0 | 2,04 |
| 370 Стр. дивизии | 28 | 3 | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 39,4 | 0 | 0 | 3,03 |
| 370 Стр. дивизии | 30 |  | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 32,12 | 0 | 0 | 1,78 |
| 370 Стр. дивизии | 34 |  | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 31,88 | 0 | 0 | 3,19 |
| 370 Стр. дивизии | 36 |  | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 31,6 | 0 | 0 | 1,58 |
| 370 Стр. дивизии | 38 |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 31,76 | 0 | 0 | 3,53 |
| 370 Стр. дивизии | 40 |  | 15 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 42,14 | 0 | 0 | 2,81 |
| 370 Стр. дивизии | 41 |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13,4 | 0 | 0 | 2,23 |
| 9 Мая | 60 |  | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 37,48 | 0 | 0 | 1,87 |
| 9 Мая | 62 |  | 36 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 100,4 | 0 | 0 | 2,79 |
| 9 Мая | 64 |  | 38 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 31 | 0 | 94,94 | 0 | 0 | 3,06 |
| АВПУ | 2 |  | 43 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 42 | 0 | 103,8 | 0 | 0 | 2,47 |
| АВПУ | 4 |  | 37 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 39 | 0 | 102,64 | 0 | 0 | 2,63 |
| АВПУ | 14 |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 22 | 0 | 67,12 | 0 | 0 | 3,05 |
| АВПУ | 14 | 1 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 31 | 0 | 88,72 | 0 | 0 | 2,86 |
| АВПУ | 14 | 2 | 23 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 68,12 | 0 | 0 | 3,41 |
| АВПУ | 16 | 1 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 26 | 0 | 89,56 | 0 | 0 | 3,44 |
| АВПУ | 23 | 1 | 13 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 44,92 | 0 | 0 | 3,21 |
| АВПУ | 23 | 2 | 17 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 45,16 | 0 | 0 | 3,47 |
| АВПУ | 27 |  | 23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 16 | 0 | 68,44 | 0 | 0 | 4,28 |
| АВПУ | 27 | 1 | 21 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 20 | 0 | 45,64 | 0 | 0 | 2,28 |
| АВПУ | 27 | 3 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45,8 | 0 | 0 | 3,05 |
| АВПУ | 27 | А | 17 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45,16 | 0 | 0 | 3,01 |
| АВПУ | 29 |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 44,76 | 0 | 0 | 3,20 |
| АВПУ | 31 |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 | 0 | 0 | 3,89 |
| АВПУ | 32 |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 37,36 | 0 | 0 | 2,87 |
| АВПУ | 35 |  | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 35,16 | 0 | 0 | 1,95 |
| Боровая | 8 |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5,84 | 0 | 0 | 0,83 |
| Войкова | 80 | 1 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 29 | 0 | 51,84 | 0 | 0 | 1,79 |
| Войкова | 86 |  | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 64,72 | 0 | 0 | 2,23 |
| Дзержинского | 4 |  | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3,84 | 0 | 0 | 0,27 |
| Дзержинского | 12 |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5,48 | 0 | 0 | 0,55 |
| Дзержинского | 14 |  | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11,4 | 0 | 0 | 2,85 |
| И. Буева | 12 |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 40 | 0 | 109,36 | 0 | 0 | 2,73 |
| Кирова | 16 |  | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 51,36 | 0 | 0 | 3,67 |
| Куйбышева | 3 |  | 26 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 17 | 0 | 50,92 | 0 | 0 | 3,00 |
| Куйбышева | 5 |  | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 52,32 | 0 | 0 | 3,27 |
| Куйбышева | 6 |  | 17 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 23 | 0 | 77 | 0 | 0 | 3,35 |
| Куйбышева | 7 |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23,52 | 0 | 0 | 2,94 |
| Куйбышева | 8 |  | 25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,88 | 0 | 0 | 3,16 |
| Куйбышева | 10 |  | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 21 | 0 | 51,68 | 0 | 0 | 2,46 |
| Ленина | 16 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,68 | 0 | 0 | 3,34 |
| Ленина | 23 |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25,6 | 0 | 0 | 2,56 |
| Ленина | 127 | А | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8,32 | 0 | 0 | 1,66 |
| Ленина | 127 | Б | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8,48 | 0 | 0 | 4,24 |
| Ленина | 127 | В | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1,24 | 0 | 0 | 0,31 |
| Ленина | 129 |  | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 35 | 0 | 54,16 | 0 | 0 | 1,55 |
| Ленина | 129 | В | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 42,16 | 0 | 0 | 2,64 |
| Лесозаводская | 24 |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 52,56 | 0 | 0 | 3,09 |
| Лесозаводская | 26 |  | 21 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 21 | 0 | 53,44 | 0 | 0 | 2,54 |
| Лесозаводская | 28 |  | 26 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 21 | 0 | 52,36 | 0 | 0 | 2,49 |
| Лесозаводская | 29 |  | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 52,2 | 0 | 0 | 4,02 |
| Мирная | 28 |  | 21 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 74,68 | 0 | 0 | 4,39 |
| Мирная | 30 |  | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 51,76 | 0 | 0 | 3,70 |
| Мирная | 34 |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,84 | 0 | 0 | 0,14 |
| Мирная | 41 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3,21 | 0 | 0 | 1,61 |
| Мирная | 43 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8,28 | 0 | 0 | 4,14 |
| Мирная | 45 |  | 17 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 51 | 0 | 0 | 4,25 |
| Мичурина | 11 |  | 25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50,91 | 0 | 0 | 2,12 |
| Мичурина | 13 |  | 26 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 14 | 0 | 45,56 | 0 | 0 | 3,25 |
| Мичурина | 21 |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33,28 | 0 | 0 | 3,03 |
| П Морозова | 1 |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 103,08 | 0 | 0 | 3,03 |
| П Морозова | 2 |  | 35 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 86,61 | 0 | 0 | 2,71 |
| П Морозова | 3 |  | 39 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 46 | 0 | 101 | 0 | 0 | 2,20 |
| П Морозова | 4 |  | 38 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 37 | 0 | 88,92 | 0 | 0 | 2,40 |
| П Морозова | 5 |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20,72 | 0 | 0 | 1,88 |
| Партизанская | 68 |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10,16 | 0 | 0 | 1,69 |
| Первомайская | 9 | А | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22,92 | 0 | 0 | 3,82 |
| Первомайская | 14 |  | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45,48 | 0 | 0 | 3,03 |
| Песочная | 1 |  | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9,36 | 0 | 0 | 0,62 |
| Пионерская | 2 |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14,72 | 0 | 0 | 2,45 |
| Пионерская | 2 | А | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12,04 | 0 | 0 | 2,41 |
| Сельская | 46 |  | 15 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 21,96 | 0 | 0 | 1,37 |
| Сентябрьская | 42 |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 23,2 | 0 | 0 | 2,32 |
| Сентябрьская | 44 |  | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17,32 | 0 | 0 | 1,92 |
| Сентябрьская | 48 |  | 71 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 64 | 0 | 159,23 | 0 | 0 | 2,49 |
| Сентябрьская | 67 |  | 31 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 67,76 | 0 | 0 | 2,61 |
| Сентябрьская | 73 |  | 14 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 14 | 0 | 32,04 | 0 | 0 | 2,29 |
| Советская | 52 |  | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5,36 | 0 | 0 | 0,60 |
| Сплавная | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9,8 | 0 | 0 | 4,90 |
| Сплавная | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9,4 | 0 | 0 | 1,57 |
| Сплавная | 8 |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,12 | 0 | 0 | 1,53 |
| Сплавная | 11 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,44 | 0 | 0 | 4,44 |
| Станционная | 9 |  | 24 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 25 | 0 | 73,04 | 0 | 0 | 2,92 |
| Станционная | 23 |  | 21 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 23,56 | 0 | 0 | 0,94 |
| Станционная | 25 |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21,52 | 0 | 0 | 1,96 |
| Строителей | 9 |  | 157 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 162 | 0 | 236,56 | 0 | 0 | 1,46 |
| Тельмана | 34 | А | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11,56 | 0 | 0 | 1,93 |
| Чернышевского | 17 |  | 38 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0,33 |
| Шевченко | 1 | А | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10,4 | 0 | 0 | 1,73 |
| Шевченко | 2 |  | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 50,84 | 0 | 0 | 3,63 |
| Шевченко | 3 |  | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16,6 | 0 | 0 | 1,11 |
| Шевченко | 5 |  | 26 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 51,88 | 0 | 0 | 2,26 |
| Шевченко | 6 |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 51,64 | 0 | 0 | 2,35 |
| Шевченко | 6 | А | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6,48 | 0 | 0 | 1,30 |
| Шевченко | 8 |  | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 50,36 | 0 | 0 | 2,65 |
| Шевченко | 8 | А | 15 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 19 | 0 | 16,61 | 0 | 0 | 0,87 |
| Шевченко | 9 | А | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,96 | 0 | 0 | 3,98 |
| Шевченко | 10 |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 51,52 | 0 | 0 | 2,86 |
| Шевченко | 12 |  | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15,72 | 0 | 0 | 3,14 |
| Потребление горячей воды в МКД по нормативу и приборам учета |
| 370 Стр. дивизии | 54 |  | 12 | 0 | 403,58 | 12 | 17,76 | 370,55 | 12 | 0 | 45,08 | 33,63 | 32,36 | 3,76 |
| 370 Стр. дивизии | 3 |  | 8 | 0 | 285,05 | 8 | 29 | 279,22 | 10 | 0 | 11,52 | 35,63 | 38,53 | 1,15 |
| 370 Стр. дивизии | 56 |  | 14 | 54,57 | 370,59 | 11 | 120,48 | 214,88 | 16 | 0 | 44,92 | 30,37 | 30,49 | 2,81 |
| 370 Стр. дивизии | 46 |  | 41 | 123,07 | 1069,6 | 40 | 154,08 | 885,75 | 36 | 0 | 101,04 | 29,09 | 26,00 | 2,81 |
| 370 Стр. дивизии | 52 |  | 18 | 74,42 | 288,62 | 19 | 109 | 223,45 | 19 | 28,84 | 0 | 20,17 | 17,50 | 1,52 |
| 370 Стр. дивизии | 26 | 3 | 73 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 78 | 114,96 | 48,2 | 0 | 0 | 2,09 |
| 9 Мая | 62 | А | 41 | 1 | 0 | 40 | 1 | 0 | 41 | 75,8 | 3,04 | 0,02 | 0,03 | 1,92 |
| АВПУ | 33 |  | 33 | 16,78 | 0 | 32 | 9 | 0 | 35 | 0 | 103,84 | 0,51 | 0,28 | 2,97 |
| АВПУ | 33 | А | 24 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 21 | 26,31 | 11,34 | 0 | 0 | 1,79 |
| Боровая | 6 |  | 34 | 117,64 | 1062,96 | 37 | 150,2 | 907,42 | 35 | 0 | 89,28 | 34,72 | 28,58 | 2,55 |
| Боровая | 2 |  | 30 | 39,43 | 1129,21 | 35 | 49 | 1119,41 | 37 | 38,36 | 0 | 38,95 | 33,38 | 1,04 |
| Боровая | 19 |  | 33 | 43,57 | 924,08 | 32 | 70,09 | 932,26 | 32 | 52,96 | 0 | 29,32 | 31,32 | 1,66 |
| Боровая | 4 |  | 27 | 173,06 | 738,75 | 33 | 253,6 | 820,4 | 32 | 56,88 | 0 | 33,77 | 32,55 | 1,78 |
| Боровая | 7 |  | 157 | 646,85 | 3618,26 | 163 | 860,31 | 3197,07 | 161 | 172,52 | 0 | 27,17 | 24,89 | 1,07 |
| В. Липатова | 25 |  | 14 | 19 | 374,17 | 10 | 26 | 295,98 | 10 | 0 | 36,92 | 28,08 | 32,20 | 3,69 |
| В. Липатова | 22 |  | 11 | 108,78 | 128,19 | 10 | 99 | 96,59 | 10 | 0 | 29,52 | 21,54 | 19,56 | 2,95 |
| В. Липатова | 27 |  | 33 | 135,14 | 956,73 | 35 | 164 | 955,55 | 37 | 0 | 87,6 | 33,09 | 31,99 | 2,37 |
| В. Липатова | 23 |  | 13 | 102,97 | 269,19 | 13 | 179 | 164,84 | 11 | 0 | 38,72 | 28,63 | 26,45 | 3,52 |
| В. Липатова | 8 |  | 24 | 64,83 | 671,54 | 22 | 67 | 640,39 | 22 | 58,16 | 0 | 30,68 | 32,15 | 2,64 |
| В. Липатова | 34 |  | 50 | 239,14 | 947,02 | 50 | 285 | 857,31 | 52 | 81,56 | 0 | 23,72 | 22,85 | 1,57 |
| В. Липатова | 36 |  | 49 | 347,14 | 715,14 | 44 | 380,38 | 544,14 | 43 | 82,68 | 0 | 21,68 | 21,01 | 1,92 |
| В. Липатова | 6 | А | 81 | 311,5 | 2071,25 | 92 | 341,42 | 1973,51 | 82 | 148,24 | 0 | 29,42 | 25,16 | 1,81 |
| В. Липатова | 6 |  | 96 | 356,26 | 2652,72 | 90 | 392,58 | 2446,86 | 95 | 187,88 | 0 | 31,34 | 31,55 | 1,98 |
| Гагарина | 3 |  | 109 | 219,43 | 2878,56 | 104 | 170,91 | 2579,08 | 98 | 123,61 | 0 | 28,42 | 26,44 | 1,26 |
| Гагарина | 4 |  | 138 | 506,43 | 3306,52 | 135 | 572,72 | 2860,88 | 129 | 156,48 | 0 | 27,63 | 25,43 | 1,21 |
| Гагарина | 8 |  | 156 | 805,55 | 3043,41 | 153 | 885,53 | 2620,5 | 154 | 178,08 | 0 | 24,67 | 22,92 | 1,16 |
| Гагарина | 6 |  | 162 | 631,36 | 3726,26 | 166 | 858,14 | 3170 | 156 | 234,52 | 0 | 26,90 | 24,27 | 1,50 |
| Гончарова | 3 |  | 46 | 27,26 | 297,19 | 48 | 38,6 | 239,65 | 50 | 86,72 | 0 | 7,05 | 5,80 | 1,73 |
| Гончарова | 156 |  | 95 | 485,52 | 1577,89 | 96 | 512,92 | 1284,53 | 93 | 101,92 | 0 | 21,72 | 18,72 | 1,10 |
| Дзержинского | 5 |  | 5 | 0 | 178 | 5 | 11 | 158,72 | 5 | 0 | 27,56 | 35,60 | 33,94 | 5,51 |
| Дзержинского | 9 |  | 10 | 21 | 228,05 | 10 | 60 | 250,98 | 10 | 0 | 27,52 | 24,91 | 31,10 | 2,75 |
| Довгалюка | 2 |  | 107 | 636,12 | 2211,68 | 105 | 801,77 | 2295,59 | 118 | 183,8 | 0 | 26,61 | 29,50 | 1,56 |
| Довгалюка | 4 |  | 167 | 834,18 | 3453,82 | 172 | 820,19 | 3670,9 | 173 | 272,41 | 0 | 25,68 | 26,11 | 1,57 |
| И. Буева | 80 | А | 7 | 0 | 195,1 | 7 | 24,27 | 134,55 | 9 | 9,52 | 0 | 27,87 | 22,69 | 1,06 |
| И. Буева | 80 | Б | 13 | 13,08 | 218,38 | 12 | 4,13 | 218,94 | 11 | 8,76 | 0 | 17,80 | 18,59 | 0,80 |
| И. Буева | 62 |  | 58 | 451,48 | 898,51 | 55 | 376 | 826,72 | 51 | 71,9 | 0 | 23,28 | 21,87 | 1,41 |
| И. Буева | 40 |  | 74 | 314,47 | 954 | 75 | 575,01 | 835,14 | 75 | 76,08 | 0 | 17,14 | 18,80 | 1,01 |
| И. Буева | 68 |  | 43 | 219,63 | 1151,07 | 43 | 219,5 | 1144,23 | 44 | 79 | 0 | 31,88 | 31,71 | 1,80 |
| И. Буева | 36 |  | 115 | 695,17 | 2123,16 | 111 | 706,67 | 2354,95 | 123 | 174,14 | 0 | 24,51 | 27,58 | 1,42 |
| И. Буева | 60 |  | 148 | 869,67 | 2981,12 | 156 | 926,12 | 2823,11 | 151 | 175,32 | 0 | 26,02 | 24,03 | 1,16 |
| И. Буева | 24 |  | 188 | 774,7 | 4010,39 | 182 | 957,13 | 3815,77 | 183 | 226,92 | 0 | 25,45 | 26,22 | 1,24 |
| И. Черных | 18 |  | 65 | 349,05 | 1178,77 | 60 | 356,62 | 990,88 | 53 | 81,68 | 0 | 23,50 | 22,46 | 1,54 |
| И. Черных | 14 |  | 64 | 238,4 | 1511,68 | 58 | 309,65 | 1331,77 | 63 | 95,92 | 0 | 27,35 | 28,30 | 1,52 |
| Крупская | 23 |  | 19 | 136,07 | 138,5 | 16 | 133 | 136,44 | 21 | 0 | 0 | 14,45 | 16,84 | 0 |
| Крупская | 19 |  | 21 | 26,86 | 592,66 | 16 | 31,61 | 423,94 | 11 | 0 | 31,4 | 29,50 | 28,47 | 2,85 |
| Крупская | 22 |  | 12 | 48,86 | 343,31 | 14 | 61 | 372,9 | 15 | 0 | 54,28 | 32,68 | 30,99 | 3,62 |
| Крупская | 21 |  | 32 | 147,15 | 702,76 | 30 | 126,12 | 680,14 | 30 | 42,76 | 0 | 26,56 | 26,88 | 1,43 |
| Крупская | 17 |  | 34 | 326,38 | 223,75 | 29 | 271 | 175,29 | 29 | 48,64 | 0 | 16,18 | 15,39 | 1,68 |
| Крупская | 20 |  | 40 | 151,84 | 1188,69 | 43 | 210,34 | 885,12 | 33 | 69,4 | 0 | 33,51 | 25,48 | 2,10 |
| Крупская | 16 | Б | 36 | 158,9 | 885,7 | 37 | 173,57 | 906,55 | 37 | 78,22 | 0 | 29,02 | 29,19 | 2,11 |
| Крупская | 18 |  | 49 | 226,34 | 1063,39 | 48 | 306,47 | 676,36 | 42 | 86,76 | 0 | 26,32 | 20,48 | 2,07 |
| Л.Толстого | 47 |  | 7 | 0 | 254,54 | 7 | 40 | 194,42 | 6 | 0 | 24,4 | 36,36 | 33,49 | 4,07 |
| Л.Толстого | 43 |  | 8 | 26,71 | 224,27 | 6 | 20,54 | 52,29 | 6 | 0 | 27,52 | 31,37 | 12,14 | 4,59 |
| Л.Толстого | 45 |  | 11 | 74,5 | 145,46 | 11 | 68,8 | 147,88 | 10 | 0 | 21,68 | 20,00 | 19,70 | 2,17 |
| Л.Толстого | 69 |  | 33 | 146,38 | 825,64 | 30 | 169,9 | 668,19 | 27 | 65,88 | 0 | 29,46 | 27,94 | 2,44 |
| Л.Толстого | 41 |  | 60 | 280,42 | 826,45 | 56 | 408,57 | 890,5 | 59 | 75,96 | 0 | 18,45 | 23,20 | 1,29 |
| Ленина | 47 |  | 289 | 3707,6 | 1155,27 | 254 | 5145,5 | 0 | 254 | 144,79 | 0 | 16,83 | 20,26 | 0,57 |
| Ленина | 14 |  | 14 | 13,93 | 180,54 | 15 | 7 | 181,18 | 15 | 0 | 36,48 | 13,89 | 12,55 | 2,43 |
| Ленина | 131 |  | 27 | 48,71 | 502,3 | 19 | 48 | 437,39 | 16 | 0 | 54,08 | 20,41 | 25,55 | 3,38 |
| Ленина | 5 |  | 10 | 36,71 | 207,33 | 10 | 49,61 | 215,61 | 11 | 0 | 37,16 | 24,40 | 26,52 | 3,38 |
| Ленина | 133 |  | 26 | 53,57 | 912,18 | 30 | 51,01 | 886,42 | 29 | 0 | 58,48 | 37,14 | 31,25 | 2,02 |
| Ленина | 7 |  | 7 | 45,71 | 109,09 | 7 | 59 | 103,12 | 5 | 0 | 25,88 | 22,11 | 23,16 | 5,18 |
| Ленина | 9 |  | 33 | 120 | 816,04 | 34 | 127 | 893,82 | 34 | 0 | 95,08 | 28,36 | 30,02 | 2,80 |
| Ленина | 33 |  | 73 | 260,76 | 2009,05 | 79 | 296,8 | 2075,41 | 77 | 0 | 222,94 | 31,09 | 30,03 | 2,90 |
| Ленина | 91 |  | 32 | 26,93 | 651,11 | 27 | 32,61 | 615,33 | 27 | 15,4 | 0 | 21,19 | 24,00 | 0,57 |
| Ленина | 137 |  | 26 | 32,64 | 841,99 | 22 | 29 | 743,25 | 21 | 28,08 | 0 | 33,64 | 35,10 | 1,34 |
| Ленина | 8 |  | 21 | 157,17 | 225,44 | 19 | 135 | 194,38 | 18 | 30,48 | 0 | 18,22 | 17,34 | 1,69 |
| Ленина | 11 |  | 13 | 47,5 | 449,77 | 17 | 21 | 474,57 | 14 | 31,88 | 0 | 38,25 | 29,15 | 2,28 |
| Ленина | 92 |  | 35 | 64,49 | 976,24 | 30 | 75 | 679,85 | 27 | 56,29 | 0 | 29,74 | 25,16 | 2,08 |
| Ленина | 73 |  | 36 | 78,57 | 913,75 | 29 | 149,68 | 641,29 | 24 | 57,56 | 0 | 27,56 | 27,27 | 2,40 |
| Ленина | 93 |  | 46 | 34,62 | 988,08 | 45 | 34,13 | 923,21 | 41 | 58,28 | 0 | 22,23 | 21,27 | 1,42 |
| Ленина | 81 |  | 36 | 162,8 | 924,78 | 37 | 132 | 1006,38 | 32 | 66,92 | 0 | 30,21 | 30,77 | 2,09 |
| Ленина | 32 |  | 59 | 360,32 | 1521,07 | 64 | 456,13 | 1214,32 | 58 | 124,6 | 0 | 31,89 | 26,10 | 2,15 |
| Ленина | 90 |  | 92 | 445,99 | 1646,99 | 89 | 522,43 | 1424,86 | 89 | 135,84 | 0 | 22,75 | 21,88 | 1,53 |
| Ленина | 33 | А | 98 | 310,94 | 2497,05 | 99 | 300,33 | 2735,45 | 100 | 144,8 | 0 | 28,65 | 30,66 | 1,45 |
| Ленина | 35 | А | 94 | 298,18 | 2284,62 | 92 | 360,97 | 1927,53 | 82 | 145,48 | 0 | 27,48 | 24,88 | 1,77 |
| Ленина | 30 |  | 93 | 464,41 | 1766,25 | 85 | 444,58 | 1547,68 | 79 | 153,21 | 0 | 23,99 | 23,44 | 1,94 |
| Ленина | 92 | А | 89 | 633,62 | 1867,06 | 92 | 754,7 | 1943,03 | 93 | 153,56 | 0 | 28,10 | 29,32 | 1,65 |
| Ленина | 45 |  | 97 | 329,91 | 2582,06 | 101 | 418,51 | 2610,62 | 105 | 163,13 | 0 | 30,02 | 29,99 | 1,55 |
| Ленина | 88 | А | 88 | 666,61 | 1164,51 | 85 | 756 | 919,62 | 80 | 168 | 0 | 20,81 | 19,71 | 2,10 |
| Ленина | 89 |  | 88 | 315,42 | 2262,16 | 87 | 361,32 | 2339,77 | 89 | 168,88 | 0 | 29,29 | 31,05 | 1,90 |
| Ленина | 4 |  | 123 | 739,01 | 2410,31 | 112 | 670 | 2113,81 | 105 | 174,56 | 0 | 25,60 | 24,86 | 1,66 |
| Ленина | 1 |  | 100 | 534,28 | 2340,47 | 99 | 549,24 | 2127,72 | 94 | 174,84 | 0 | 28,75 | 27,04 | 1,86 |
| Ленина | 71 |  | 170 | 1253,03 | 2767 | 168 | 1566,79 | 2209,3 | 161 | 191,84 | 0 | 23,65 | 22,48 | 1,19 |
| Ленина | 31 | А | 161 | 907,92 | 2711,65 | 151 | 831,05 | 2463,48 | 151 | 193,88 | 0 | 22,48 | 21,82 | 1,28 |
| Ленина | 31 |  | 240 | 1447,97 | 4176,22 | 243 | 1329,11 | 4319,57 | 235 | 284,8 | 0 | 23,43 | 23,25 | 1,21 |
| Ленина | 2 |  | 174 | 830,72 | 4459,25 | 163 | 952,8 | 3868,12 | 170 | 293,07 | 0 | 30,40 | 29,58 | 1,72 |
| Ленина | 88 |  | 260 | 1823,97 | 3608,23 | 248 | 2263,39 | 2957,53 | 231 | 331,13 | 0 | 20,89 | 21,05 | 1,43 |
| Ленина | 50 |  | 172 | 771,21 | 3859,41 | 169 | 911,89 | 3637,48 | 184 | 426,04 | 0 | 26,92 | 26,92 | 2,32 |
| Лесозаводская | 30 |  | 28 | 27,71 | 0 | 23 | 18 | 0 | 24 | 0 | 53,4 | 0,99 | 0,78 | 2,23 |
| Лесозаводская | 31 |  | 15 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 51,36 | 0,07 | 0,00 | 3,95 |
| Мичурина | 9 |  | 25 | 8 | 0 | 23 | 5 | 0 | 23 | 0 | 51,28 | 0,32 | 0,22 | 2,23 |
| О.Кошевого | 1 | А | 29 | 6,06 | 888,24 | 31 | 58 | 775,05 | 33 | 0 | 44,61 | 30,84 | 26,87 | 1,35 |
| О.Кошевого | 27 |  | 59 | 402,13 | 1149,75 | 61 | 382 | 1002,41 | 55 | 120,32 | 0 | 26,30 | 22,70 | 2,19 |
| Октябрьская | 39 |  | 34 | 69,64 | 1006,6 | 37 | 154,38 | 790,53 | 34 | 62,96 | 0 | 31,65 | 25,54 | 1,85 |
| Партизанская | 81 |  | 12 | 39,55 | 248,58 | 13 | 88,79 | 197,3 | 12 | 0 | 30,12 | 24,01 | 22,01 | 2,51 |
| Партизанская | 79 |  | 9 | 10,84 | 192,66 | 9 | 10 | 160,5 | 10 | 0 | 22,8 | 22,61 | 18,94 | 2,28 |
| Партизанская | 70 |  | 98 | 566,6 | 2127,51 | 91 | 648,64 | 1687,5 | 90 | 110,04 | 0 | 27,49 | 25,67 | 1,22 |
| Партизанская | 40 |  | 103 | 390,55 | 2650,98 | 104 | 452,72 | 2555,96 | 101 | 135,24 | 0 | 29,53 | 28,93 | 1,34 |
| Партизанская | 72 |  | 121 | 446,82 | 2798,85 | 117 | 627,12 | 2469,84 | 119 | 155,24 | 0 | 26,82 | 26,47 | 1,30 |
| Пер. Северный | 10 |  | 12 | 17,92 | 241,82 | 12 | 19 | 255,96 | 11 | 17 | 0 | 21,65 | 22,91 | 1,55 |
| Рабочая | 103 |  | 27 | 154,42 | 535,4 | 26 | 177 | 521,51 | 27 | 0 | 75,08 | 25,55 | 26,87 | 2,78 |
| Рабочая | 91 |  | 89 | 398,53 | 2194,91 | 86 | 582,82 | 1779,43 | 88 | 72,24 | 0 | 29,14 | 27,47 | 0,82 |
| Рабочая | 104 |  | 51 | 136,55 | 1061,49 | 48 | 198,16 | 1054,07 | 45 | 84,04 | 0 | 23,49 | 26,09 | 1,87 |
| Разведчиков Добровольцев | 18 |  | 16 | 14 | 376,09 | 16 | 89 | 258,9 | 12 | 0 | 0 | 24,38 | 21,74 | 0,00 |
| Сельская | 53 |  | 15 | 62,35 | 420,92 | 12 | 32,8 | 412,98 | 12 | 30,96 | 0 | 32,22 | 37,15 | 2,58 |
| Сельская | 55 |  | 11 | 127 | 285,69 | 11 | 53,94 | 248,88 | 11 | 31 | 0 | 37,52 | 27,53 | 2,82 |
| Сельская | 42 |  | 33 | 109,84 | 515,33 | 32 | 156,44 | 416,02 | 34 | 46,96 | 0 | 18,94 | 17,89 | 1,38 |
| Сельская | 31 | В | 38 | 130,33 | 791,99 | 40 | 141,29 | 777,45 | 43 | 71 | 0 | 24,27 | 22,97 | 1,65 |
| Сельская | 31 | Б | 41 | 90,9 | 757,58 | 39 | 75,84 | 781,21 | 32 | 74,59 | 0 | 20,69 | 21,98 | 2,33 |
| Сельская | 44 | А | 59 | 376,37 | 1268,52 | 54 | 465,72 | 1135,78 | 55 | 108,24 | 0 | 27,88 | 29,66 | 1,97 |
| Сельская | 49 |  | 136 | 1271,08 | 2051,81 | 128 | 1180,47 | 1946,53 | 132 | 251,65 | 0 | 24,43 | 24,43 | 1,91 |
| Советская | 19 |  | 70 | 491,8 | 1351,42 | 66 | 557,5 | 1113,96 | 68 | 100,68 | 0 | 26,33 | 25,33 | 1,48 |
| Стадионная | 45 |  | 18 | 11 | 449,43 | 18 | 8 | 591,95 | 19 | 0 | 44,43 | 25,58 | 33,33 | 2,34 |
| Стадионная | 20 | А | 68 | 220,06 | 1730,09 | 68 | 315,94 | 1664,05 | 62 | 127,86 | 0 | 28,68 | 29,12 | 2,06 |
| Стадионная | 20 |  | 110 | 501,47 | 2422,31 | 112 | 671,21 | 2122,46 | 103 | 151,72 | 0 | 26,58 | 24,94 | 1,47 |
| Стадионная | 22 |  | 111 | 760,49 | 1958,21 | 102 | 712,29 | 1676,26 | 100 | 169,08 | 0 | 24,49 | 23,42 | 1,69 |
| Стадионная | 15 |  | 87 | 324,98 | 1965,38 | 83 | 420,05 | 2084,14 | 81 | 172,24 | 0 | 26,33 | 30,17 | 2,13 |
| Станционная | 24 |  | 43 | 231,07 | 827,37 | 40 | 238 | 753,05 | 36 | 55,8 | 0 | 24,61 | 24,78 | 1,55 |
| Станционная | 22 |  | 88 | 361,27 | 2045,65 | 86 | 462,5 | 1498,15 | 73 | 139,37 | 0 | 27,35 | 22,80 | 1,91 |
| Станционная | 32 |  | 204 | 785,07 | 4689,05 | 187 | 801,86 | 4308,98 | 178 | 140,21 | 0 | 26,83 | 27,33 | 0,79 |
| Станционная | 56 |  | 99 | 423,26 | 2322,03 | 95 | 566,91 | 2098,34 | 89 | 147,84 | 0 | 27,73 | 28,06 | 1,66 |
| Станционная | 52 |  | 95 | 530,64 | 1777,08 | 80 | 914,66 | 1556,24 | 84 | 160,12 | 0 | 24,29 | 30,89 | 1,91 |
| Строителей | 3 |  | 40 | 54,78 | 1245,47 | 38 | 49 | 1173,43 | 30 | 0 | 89,85 | 32,51 | 32,17 | 3,00 |
| Строителей | 7 | А | 28 | 78 | 946,24 | 29 | 106 | 878,37 | 29 | 0 | 85,12 | 36,58 | 33,94 | 2,94 |
| Строителей | 5 |  | 38 | 49,71 | 1053,4 | 36 | 83 | 951,76 | 37 | 43,56 | 0 | 29,03 | 28,74 | 1,18 |
| Тельмана | 38 |  | 112 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0,46 | 114 | 165,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,45 |
| Тимирязева | 21 |  | 11 | 22,78 | 0 | 11 | 24 | 0 | 12 | 0 | 12,08 | 2,07 | 2,18 | 1,01 |
| Тимирязева | 17 | 2 | 20 | 19,86 | 543,33 | 18 | 31 | 484,51 | 16 | 0 | 39,8 | 28,16 | 28,64 | 2,49 |
| Тимирязева | 17 | 1 | 17 | 140,27 | 225,66 | 11 | 113,4 | 228,84 | 18 | 25,96 | 0 | 21,53 | 31,11 | 1,44 |
| Транспортная | 4 |  | 8 | 0 | 256,29 | 8 | 54,6 | 174,33 | 7 | 0 | 17,16 | 32,04 | 28,62 | 2,45 |
| Транспортная | 2 |  | 31 | 60,57 | 901,4 | 28 | 55 | 684,35 | 26 | 0 | 88,24 | 31,03 | 26,41 | 3,39 |
| Транспортная | 12 |  | 36 | 104,21 | 998,09 | 36 | 67,26 | 1041,5 | 32 | 0 | 93 | 30,62 | 30,80 | 2,91 |
| Транспортная | 8 |  | 37 | 14,07 | 1047,66 | 34 | 46,5 | 1012,22 | 31 | 56,52 | 0 | 28,70 | 31,14 | 1,82 |
| Транспортная | 4 | А | 74 | 45,71 | 2130,61 | 71 | 149,46 | 1986,56 | 72 | 87,6 | 0 | 29,41 | 30,08 | 1,22 |
| Транспортная | 1 |  | 173 | 727,62 | 3928,32 | 169 | 845,48 | 3286,86 | 160 | 115,13 | 0 | 26,91 | 24,45 | 0,72 |
| Фурманова | 60 |  | 11 | 15,83 | 148,33 | 10 | 7 | 201,98 | 9 | 0 | 21,28 | 14,92 | 20,90 | 2,36 |
| Фурманова | 56 |  | 11 | 33,37 | 199,69 | 11 | 45,95 | 219 | 10 | 13,04 | 0 | 21,19 | 24,09 | 1,30 |
| Фурманова | 62 |  | 33 | 166,54 | 495,71 | 33 | 169,72 | 589,79 | 30 | 60,14 | 0 | 20,07 | 23,02 | 2,00 |
| Центральная | 6 |  | 21 | 160,21 | 551,84 | 21 | 95 | 506,02 | 19 | 0 | 65,32 | 33,91 | 28,62 | 3,44 |
| Центральная | 11 |  | 25 | 109,28 | 782,95 | 25 | 99,46 | 620,45 | 24 | 0 | 65,88 | 35,69 | 28,80 | 2,75 |
| Чапаева | 21 | А | 18 | 13,62 | 593,44 | 18 | 62,5 | 513,65 | 18 | 0 | 39,48 | 33,73 | 32,01 | 2,19 |
| Чапаева | 23 |  | 46 | 225,46 | 1034,35 | 43 | 242 | 997,48 | 49 | 49,48 | 0 | 27,39 | 28,83 | 1,01 |
| Челюскина | 15 |  | 11 | 64,26 | 281,92 | 11 | 51 | 302,48 | 11 | 0 | 38,2 | 31,47 | 32,13 | 3,47 |
| Челюскина | 13 |  | 26 | 82,29 | 551,72 | 25 | 170,01 | 397,46 | 26 | 0 | 75,08 | 24,39 | 22,70 | 2,89 |
| Чернышевского | 15 |  | 47 | 5,43 | 0 | 44 | 0 | 0 | 38 | 0 | 102,88 | 0,12 | 0,00 | 2,71 |
| Чернышевского | 6 | А | 9 | 22,86 | 201,85 | 8 | 27 | 252,08 | 7 | 0 | 38,16 | 24,97 | 34,89 | 5,45 |
| Чернышевского | 17 | А | 58 | 100,28 | 1626,78 | 57 | 160,68 | 1511,67 | 58 | 80,52 | 0 | 29,78 | 29,34 | 1,39 |
| Щорса | 25 |  | 9 | 23,6 | 95,14 | 8 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13,19 | 3,13 | 0,00 |
| Щорса | 27 |  | 7 | 42,17 | 154,19 | 9 | 35 | 255,97 | 9 | 0 | 30,36 | 28,05 | 32,33 | 3,37 |
| Щорса | 41 |  | 54 | 305,73 | 889,32 | 48 | 275,96 | 768,36 | 42 | 56,12 | 0 | 22,13 | 21,76 | 1,34 |
| Щорса | 43 |  | 94 | 314,52 | 2330,18 | 95 | 426,97 | 2121,86 | 94 | 127,8 | 0 | 28,14 | 26,83 | 1,36 |
| Электрический | 2 |  | 26 | 185,23 | 476,54 | 22 | 123,51 | 453,53 | 20 | 36,04 | 0 | 25,45 | 26,23 | 1,80 |
| Потребление горячей воды в МКД по приборам учета |
| 9 Мая | 66 |  | 39 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 35 | 60,64 | 0 | 0 | 0 | 1,73 |
| 9 Мая | 70 |  | 147 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 139 | 240,84 | 0 | 0 | 0 | 1,73 |
| АВПУ | 6 |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 27,92 | 0 | 0 | 0 | 2,15 |
| АВПУ | 27 | 2 | 20 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 19 | 29,76 | 0 | 0 | 0 | 1,57 |
| АВПУ | 27 | 4 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 23 | 39,2 | 0 | 0 | 0 | 1,70 |
| АВПУ | 25 | 1 | 31 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 44,44 | 0 | 0 | 0 | 1,43 |
| АВПУ | 29 | 1 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 52,8 | 0 | 0 | 0 | 1,76 |
| Боровая | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  | 6 | 4,84 | 0 | - | - | 0,81 |
| Мирная | 26 |  | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1,94 |
| Мичурина | 3 |  | 42 | 29,71 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0,71 | 0 | 0 |
| Сельская | 31 | А | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2,72 | 0 | 0 | 0 | 0,54 |
| Станционная | 11 |  | 25 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 52,76 | 0 | 0 | 0 | 1,95 |
| Тельмана | 41 |  | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 17 | 28,04 | 0 | 0 | 0 | 1,65 |
| Центральная | 5 |  | 1 | 40,64 | 0 | 1 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40,64 | 42 | 0 |
| Шевченко | 11 |  | 22 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 28 | 39,16 | 0 | 0 | 0 | 1,40 |

По данным МУП «АЕРЦ»

# Приложение 2

Недостающее оборудование водоподготовки по котельным согласно проектной документации

| Котельная | Вид оборудования | Марка | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РТП | механический фильтр | RFM 2020 | 0,4 кВт, Gmax = 10 м3/ч | 2 |
|  | комплекс дозирования | Комплексон-6 | расход воды 1,5 м3/ч | 1 |
|  | фильтрующий материал | Антрацит, песок, гарнет, гравиевая подложка | - | по инстр. экспл. |
|  | сепаратор воздуха | Flamcovent 65S | Ду 65 мм Pmax=1,0 МПа | 1 |
|  | сепаратор воздуха | Flamcovent 150S | Ду 150 мм Pmax=1,0 МПа | 2 |
|  | комплект трубной обвязки фильтров | отсутствует проектно-сметная документация |
| Гагарина | механический фильтр | RFM 3640 | 0,4 кВт, Gmax = 22,7 м3/ч | 2 |
|  | комплекс дозирования | TEKNA DPZ | 0,2 кВт | 1 |
|  | установка непрерывного водоумягчения | RFS 1470/168 SE-ALT1 | расход воды 8,2 м3/ч | 1 |
|  | фильтрующий материал | Антрацит, песок, гарнет, гравиевая подложка | - | по инстр. экспл. |
|  | ионообменная смола | Катионит | - | по инстр. экспл. |
|  | комплект трубной обвязки фильтров | отсутствует проектно-сметная документация |
|  | насос повысительный | Grundfos CR32-3-2 | G = 29 м3/ч, Н = 39 м, N = 5,5 кВт | 2 |
|  | бак мембранный | Maxivarem R2 500 471 | V = 500 л | 2 |
|  | сепаратор воздуха | Flamcovent 200S | Ду 200 мм Pmax=1,0 МПа | 4 |
|  | сепаратор воздуха | Flamcovent 150S | Ду 150 мм Pmax=1,0 МПа | 1 |
| П. Морозова | механический фильтр | RFM 2020 | 0,4 кВт, Gmax = 10 м3/ч | 2 |
|  | комплекс дозирования | TEKNA DPZ | 0,2 кВт, G = 0,04 т/ч | 1 |
|  | установка непрерывного водоумягчения | RFS 1470/168 SE-ALT1 | расход воды 8,2 м3/ч | 1 |
|  | фильтрующий материал | Антрацит, песок, гарнет, гравиевая подложка | - | по инстр. экспл. |
|  | сепаратор воздуха | Flamcovent 200S | Ду 200 мм Pmax=1,0 МПа | 4 |
|  | комплект трубной обвязки фильтров | отсутствует проектно-сметная документация |
| Лесозавод | механический фильтр | RFM 1410 | 0,4 кВт, Gmax = 5 м3/ч | 2 |
|  | комплекс дозирования | Комплексон-6 | расход воды 5 м3/ч | 1 |
|  | фильтрующий материал | Антрацит, песок, гарнет, гравиевая подложка | - | по инстр. экспл. |
|  | бак запаса холодной воды | - | V = 5 м3 | 1 |
|  | насос подпиточный | Grundfos CR5-9 | G = 5,0 м3/ч, Н = 48 м, N = 1,5 кВт | 2 |
|  | сепаратор воздуха | Flamcovent100F | Ду 100 мм, Pmax=1,0 МПа | 3 |
|  | комплект трубной обвязки | отсутствует проектно-сметная документация |
| Нефтебаза | механический фильтр | RFM 1010 | 0,4 кВт, Gmax = 0,61 м3/ч | 2 |
|  | комплекс дозирования | Комплексон-6 | расход воды 0,5 м3/ч | 1 |
|  | фильтрующий материал | Антрацит, песок, гарнет, гравиевая подложка | - | по инстр. экспл. |
|  | сепаратор воздуха | Flamcovent 80F | Ду 80 мм, Pmax=1,0 МПа | 1 |
|  | комплект трубной обвязки фильтров | отсутствует проектно-сметная документация |
| ВЭС | механический фильтр | RFM 3040 | 0,4 кВт, Gmax = 18,1 м3/ч | 2 |
|  | комплекс дозирования | Комплексон-6 | расход воды до 5 м3/ч | 1 |
|  | бак запаса холодной воды цилиндрический | - | Vраб. = 10м3 | 1 |
|  | насос подпиточный | Grundfos CR15-4 | G = 19,6 м3/ч, Н = 40 м, N = 4,0 кВт | 2 |
|  | сепаратор воздуха | Flamcovent 125S "АДЛ" | Ру=1,0МПа, Ду=125мм | 1 |
|  | сепаратор воздуха | Flamcovent 200S "АДЛ" | Ру=1,0МПа, Ду=200мм | 1 |
|  | сепаратор воздуха | Flamcovent 250S "АДЛ" | Ру=1,0МПа, Ду=250мм | 1 |
|  | фильтрующий материал | Антрацит, песок, гарнет, гравиевая подложка | - | по инстр. экспл. |
|  | комплект трубной обвязки фильтров | отсутствует проектно-сметная документация |
| Белочка | механический фильтр | RFM 1010 | 0,4 кВт, Gmax = 0,61 м3/ч | 2 |
|  | комплекс дозирования | Комплексон-6 | расход воды 0,5 м3/ч | 1 |
|  | сепаратор воздуха | Flamcovent 125F | Ру=1,0МПа, Ду=125мм | 1 |
|  | комплект трубной обвязки фильтров | отсутствует проектно-сметная документация |
|  | фильтрующий материал | Антрацит, песок, гарнет, гравиевая подложка | - | по инстр. экспл. |
| ПМК -16 база | механический фильтр | RFM 1210 | 0,4 кВт, Gmax = 0,5 м3/ч | 2 |
|  | комплекс дозирования | Комплексон-6 | расход воды 1,5 м3/ч | 1 |
|  | сепаратор воздуха | Flamcovent 125F | Ру=1,0МПа, Ду=125мм | 1 |
|  | сепаратор воздуха | Flamcovent 50F | Ру=1,0МПа Ду 50 мм | 1 |
|  | комплект трубной обвязки фильтров | отсутствует проектно-сметная документация |
|  | фильтрующий материал | Антрацит, песок, гарнет, гравиевая подложка | - | по инстр. экспл. |
| КПП | механический фильтр | RFM 1010 | 0,4 кВт, Gmax = 0,2м3/ч | 2 |
|  | комплекс дозирования | Комплексон-6 | расход воды 0,5м3/ч | 1 |
|  | комплект трубной обвязки фильтров | отсутствует проектно-сметная документация |
|  | фильтрующий материал | Антрацит, песок, гарнет, гравиевая подложка | - | по инстр. экспл. |
| Дружба | отсутствует проектно-сметная документация |
| ХДСУ | отсутствует проектно-сметная документация |

Недостающие узлы учета ТЭ по котельным согласно проектной документации

| Котельная | Вид оборудование | Марка | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЭС | вычислитель количества теплоты | ВКТ-5 | - | 1 |
|  | термометр сопротивления | ВЗЛЕТ ТПС | Гр. 100П дл.чув.эл. 133мм | 2 |
|  | термометр сопротивления | ВЗЛЕТ ТПС | Гр. 100П дл.чув.эл. 50мм | 3 |
|  | датчик избыточного давление | ДМР 331 | пр. изм 0…1,0 Мпа | 5 |
|  | расходомер-счетчик воды электромагнитный | ЭРСВ-420ф | ДУ-200 | 2 |
|  | расходомер-счетчик воды электромагнитный | ПРЭМ-2 | ДУ-100 | 2 |
|  | расходомер-счетчик воды электромагнитный | ПРЭМ-2 | ДУ-50 | 1 |
|  | расходомер-счетчик воды электромагнитный | ПРЭМ-2 ДУ-32 | ДУ-32 | 1 |
|  | щит шкафной малогабаритный | ЩТ | 700*350*180 | 1 |
|  | грязевик горизонтальный | - | Ру=1,6 Мпа Ду 125 | 1 |
|  | грязевик горизонтальный | - | Ру=1,6 Мпа Ду 300 | 1 |
|  | затвор дисковый поворотный межфланцевый | - | Ру=1,6 Мпа Ду 65 | 1 |
|  | затвор дисковый поворотный межфланцевый | - | Ру=1,6 Мпа Ду 80 | 3 |
|  | затвор дисковый поворотный межфланцевый | - | Ру=1,6 Мпа Ду 100 | 2 |
|  | затвор дисковый поворотный межфланцевый | - | Ру=1,6 Мпа Ду 300 | 2 |
|  | затвор дисковый поворотный межфланцевый | - | Ру=1,6 Мпа Ду 200 | 2 |
|  | фильтр сетчатый чугунный фланцевый | - | Ру=1,6 Мпа Ду125 | 1 |
|  | фильтр сетчатый чугунный фланцевый | - | Ру=1,6 Мпа Ду300 | 1 |
|  | переход | - | 273*7-159*4,5 | 2 |
|  | переход | - | 133*4-108*4 | 2 |
|  | переход | - | 159*4,5-108*4 | 2 |
| Лесозавод | вычислитель количества теплоты | СПТ 961,1 | - | 1 |
|  | термометр сопротивления | ВЗЛЕТ ТПС | Гр. 100П дл.чув.эл. 133мм | 2 |
|  | термометр сопротивления | ВЗЛЕТ ТПС | Гр. 100П дл.чув.эл. 50мм | 1 |
|  | датчик избыточного давления | ДМР 331 | пр. изм 0…1,0 Мпа | 3 |
|  | расходомер-счетчик воды электромагнитный | ПРЭМ-2 | ДУ-150 | 2 |
|  | расходомер-счетчик воды электромагнитный | ПРЭМ-2 | ДУ-32 | 1 |
|  | щит шкафной малогабаритный | ЩТ | 455*400*250 | 1 |
|  | грязевик горизонтальный | - | Ру=1,6 Мпа Ду 125 | 1 |
|  | затвор дисковый поворотный межфланцевый | - | Ру=1,6 Мпа Ду 200 | 2 |
|  | фильтр сетчатый чугунный фланцевый | - | Ру=1,6 Мпа Ду 200 | 1 |
|  | переход | - | 219*6-159*4,5 | 4 |
| ПМК-16 база | вычислитель количества теплоты | ВКТ-5 | - | 1 |
|  | термометр сопротивления | ВЗЛЕТ ТПС | Гр. 100П дл.чув.эл. 50мм | 5 |
|  | датчик избыточного давления | ДМР 331 | пр. изм 0…1,0 Мпа | 5 |
|  | расходомер-счетчик воды электромагнитный | ПРЭМ-2 | ДУ-80 | 2 |
|  | расходомер-счетчик воды электромагнитный | ПРЭМ-2 | ДУ-20 | 2 |
|  | расходомер-счетчик воды электромагнитный | ПРЭМ-2 | ДУ-20 | 2 |
|  | щит шкафной малогабаритный | ЩТ | 700*350*180 | 1 |
|  | затвор дисковый поворотный межфланцевый | - | Ру=1,6 Мпа Ду 40 | 1 |
|  | затвор дисковый поворотный межфланцевый | - | Ру=1,6 Мпа Ду 50 | 1 |
|  | затвор дисковый поворотный межфланцевый | - | Ру=1,6 Мпа Ду 32 | 5 |
|  | фильтр сетчатый чугунный фланцевый | - | Ру=1,6 Мпа Ду125 | 1 |
|  | фильтр сетчатый чугунный фланцевый | - | Ру=1,6 Мпа Ду 40 | 1 |
|  | переход | - | 57*3,5-25*2,0 | 2 |
|  | переход | - | 45*2,5-25*2,0 | 2 |
|  | переход | - | 38*2,5-25*2,5 | 4 |
| Нефтебаза | вычислитель количества теплоты | СПТ 961,1 | - | 1 |
|  | термометр сопротивления | ВЗЛЕТ ТПС | Гр. 100П дл.чув.эл. 50мм | 2 |
|  | датчик избыточного давления | ДМР 331 | пр. изм 0…1,0 Мпа | 3 |
| РТП | вычислитель количества теплоты | ВКТ-5 | - | 1 |
|  | термометр сопротивления | ВЗЛЕТ ТПС | Гр. 100П дл.чув.эл. 133мм | 2 |
|  | термометр сопротивления | ВЗЛЕТ ТПС | Гр. 100П дл.чув.эл. 50мм | 3 |
|  | датчик избыточного давления | ДМР 331 | пр. изм 0…1,0 Мпа | 5 |
|  | расходомер-счетчик воды электромагнитный | ПРЭМ-2 | ДУ-150 | 2 |
|  | расходомер-счетчик воды электромагнитный | ПРЭМ-3 | ДУ-32 | 1 |
|  | расходомер-счетчик воды электромагнитный | ПРЭМ-4 | ДУ-20 | 1 |
|  | расходомер-счетчик воды электромагнитный | ПРЭМ-2 | ДУ-50 | 1 |
|  | расходомер-счетчик воды электромагнитный | ПРЭМ-2 ДУ-32 | ДУ-80 | 1 |
| Белочка | вычислитель количества теплоты | СПТ 961,1 | - | 1 |
|  | термометр сопротивления | ВЗЛЕТ ТПС | Гр. 100П дл.чув.эл. 50мм | 3 |
|  | датчик избыточного давления | ДМР 331 | пр. изм 0…1,0 Мпа | 3 |
|  | расходомер-счетчик воды электромагнитный | ВСХд-20 | Ру=1,6 Мпа, Ду-79 | 1 |
|  | расходомер-счетчик воды электромагнитный | ПРЭМ-2 -50 | Ру=1,6 Мпа, Ду-80 | 2 |
|  | щит шкафной малогабаритный | ЩТ | 455*400*250 | 1 |
|  | заслонка поворотная стальная межфланцевая | - | Ру=1,6 Мпа Ду 125 | 2 |
|  | переход | - | 133х4-89х3,5 | 2 |
|  | переход | - | 45*2,5-25*2,5 | 2 |
| Дружба, пер. Северный,19 | расходомер-счетчик воды электромагнитный | ПРЭМ-2 | ДУ-100 | 2 |
|  | расходомер-счетчик воды электромагнитный | ПРЭМ-2 | ДУ-65 | 1 |
|  | расходомер-счетчик воды электромагнитный | ПРЭМ-2 ДУ-32 | ДУ-32 | 1 |
|  | термометр сопротивления | ВЗЛЕТ ТПС | Гр. 100П дл.чув.эл. 133мм | 3 |
|  | датчик избыточного давления | ДМР 331 | пр. изм 0…1,0 Мпа | 4 |
| ХДСУ | проектная документация отсутствует |

# Приложение 3

Перечень водонапорных колонок

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Водопроводная колонка в м-не "Берёзовая роща" (водоразборная) |
| 2 | Водопроводная колонка в м-не "Берёзовая роща" (водоразборная) |
| 3 | Водопроводная колонка в м-не "Берёзовая роща" (водоразборная) |
| 4 | Водопроводная колонка в м-не "Берёзовая роща" (водоразборная) |
| 5 | Водопроводная колонка в м-не "Берёзовая роща" (водоразборная) |
| 6 | Водопроводная колонка в м-не "Берёзовая роща" (водоразборная) |
| 7 | Водопроводная колонка в м-не "Берёзовая роща" (водоразборная) |
| 8 | Водопроводная колонка в м-не "Берёзовая роща" (водоразборная) |
| 9 | Водопроводная колонка в м-не "Берёзовая роща" (водоразборная) |
| 10 | Водопроводная колонка в м-не "Берёзовая роща" (водоразборная) |
| 11 | Водопроводная колонка в м-не "Берёзовая роща" (водоразборная) |
| 12 | Водопроводная колонка в м-не "Берёзовая роща" (водоразборная) |
| 13 | Водопроводная колонка в м-не "Берёзовая роща" (водоразборная) |
| 14 | Водопроводная колонка в м-не "Берёзовая роща" (водоразборная) |
| 15 | Водопроводная колонка в м-не "Берёзовая роща" (водоразборная) |
| 16 | Водопроводная колонка по пер. Браневскому 12 (водоразборная) |
| 17 | Водопроводная колонка по пер. Браневскому 7 (водоразборная) |
| 18 | Водопроводная колонка по пер.Весеннему 9 (водоразборная) |
| 19 | Водопроводная колонка по пер.Светлому 12 (водоразборная) |
| 20 | Водопроводная колонка по пер.Светлому 6 (водоразборная) |
| 21 | Водопроводная колонка по пер.Электрическому 9 (водоразборная) |
| 22 | Водопроводная колонка по пер. Северному 13 (водоразборная) |
| 23 | Водопроводная колонка по ул. Крупской 12 (водоразборная) |
| 24 | Водопроводная колонка по ул. Крупской 6 (водоразборная) |
| 25 | Водопроводная колонка по ул. Р.Добровольцев 39 (водоразборная) |
| 26 | Водопроводная колонка по ул. Советской 15 (водоразборная) |
| 27 | Водопроводная колонка по ул. Советской 43 (водоразборная) |
| 28 | Водопроводная колонка по ул. Советской 55 (водоразборная) |
| 29 | Водопроводная колонка по ул. Челюскина 27 (водоразборная) |
| 30 | Водопроводная колонка по ул. Челюскина 41 (водоразборная) |
| 31 | Водопроводная колонка по ул. Челюскина 56 (водоразборная) |
| 32 | Водопроводная колонка по ул. Щорса 34 (водоразборная) |
| 33 | Водопроводная колонка по ул. Крайней 14 (водоразборная) |
| 34 | Водопроводная колонка по ул. Сельской 59 (водоразборная) |
| 35 | Водопроводная колонка по ул. Сельской 71 (водоразборная) |
| 36 | Водопроводная колонка по ул. Сельской 24 (водоразборная) |
| 37 | Водопроводная колонка по ул. Сельской 6 (водоразборная) |
| 38 | Водопроводная колонка по ул. Стадионной 45 (водоразборная) |
| 39 | Водопроводная колонка по ул. Стадионной 56 (водоразборная) |
| 40 | Водопроводная колонка по ул. Юбилейной 14 (водоразборная) |
| 41 | Водопроводная колонка по ул. Юбилейной 8 (водоразборная) |
| 42 | Водопроводная колонка по пер. Фурманова 20 (водоразборная) |
| 43 | Водопроводная колонка по ул. 149 Стрелковой бригады 17 (водоразборная) |
| 44 | Водопроводная колонка по ул. 149 Стрелковой бригады 7 (водоразборная) |
| 45 | Водопроводная колонка по ул. 370 Стрелковой дивизии 34 (водоразборная) |
| 46 | Водопроводная колонка по ул. Лазо 50 (водоразборная) |
| 47 | Водопроводная колонка по ул. Лазо 76 (водоразборная) |
| 48 | Водопроводная колонка по ул. Лазо16 (водоразборная) |
| 49 | Водопроводная колонка по ул. Линейной 15 (водоразборная) |
| 50 | Водопроводная колонка по ул. Линейной 27 (водоразборная) |
| 51 | Водопроводная колонка по ул. Линейной 37 (водоразборная) |
| 52 | Водопроводная колонка по ул. Линейной 43 (водоразборная) |
| 53 | Водопроводная колонка по ул. Линейной 5 (водоразборная) |
| 54 | Водопроводная колонка по ул. Макарова 86 (водоразборная) |
| 55 | Водопроводная колонка по ул. Макарова 92 (водоразборная) |
| 56 | Водопроводная колонка по ул. Нахимова 46 (водоразборная) |
| 57 | Водопроводная колонка по ул. П.Морозова 5 (водоразборная) |
| 58 | Водопроводная колонка по ул. Партизанской 116 (водоразборная) |
| 59 | Водопроводная колонка по ул. Партизанской 140 (водоразборная) |
| 60 | Водопроводная колонка по ул. Партизанской 150 (водоразборная) |
| 61 | Водопроводная колонка по ул. Партизанской 22 (водоразборная) |
| 62 | Водопроводная колонка по ул. Партизанской 37 (водоразборная) |
| 63 | Водопроводная колонка по ул. Партизанской 42 (водоразборная) |
| 64 | Водопроводная колонка по ул. Партизанской 93 (водоразборная) |
| 65 | Водопроводная колонка по ул. Пушкина 18 (водоразборная) |
| 66 | Водопроводная колонка по ул. Рабочей 104 (водоразборная) |
| 67 | Водопроводная колонка по ул. Рабочей 118 (водоразборная) |
| 68 | Водопроводная колонка по ул. Рабочей 129 (водоразборная) |
| 69 | Водопроводная колонка по ул. Рабочей 149 (водоразборная) |
| 70 | Водопроводная колонка по ул. Рабочей 92 (водоразборная) |
| 71 | Водопроводная колонка по ул. Сентябрьская 73 (водоразборная) |
| 72 | Водопроводная колонка по ул. Фурманова 54 (водоразборная) |
| 73 | Водопроводная колонка по ул. Фурманова 94 (водоразборная) |
| 74 | Водопроводная колонка по ул. АВПУ 12 (водоразборная) |
| 75 | Водопроводная колонка по ул. В.Липатова 6 (водоразборная) |
| 76 | Водопроводная колонка по ул. Гончарова 1(водоразборная) |
| 77 | Водопроводная колонка по ул. Гончарова 102 (водоразборная) |
| 78 | Водопроводная колонка по ул. Гончарова 118 (водоразборная) |
| 79 | Водопроводная колонка по ул. Гончарова 124(водоразборная) |
| 80 | Водопроводная колонка по ул. Гончарова 134 (водоразборная) |
| 81 | Водопроводная колонка по ул. Гончарова 140 (водоразборная) |
| 82 | Водопроводная колонка по ул. Гончарова 148 (водоразборная) |
| 83 | Водопроводная колонка по ул. Гончарова 154 (водоразборная) |
| 84 | Водопроводная колонка по ул. Гончарова 166 (водоразборная) |
| 85 | Водопроводная колонка по ул. Гончарова 184 (водоразборная) |
| 86 | Водопроводная колонка по ул. Гончарова 190 (водоразборная) |
| 87 | Водопроводная колонка по ул. Гончарова 197 (водоразборная) |
| 88 | Водопроводная колонка по ул. Гончарова 198 (водоразборная) |
| 89 | Водопроводная колонка по ул. Гончарова 226 (водоразборная) |
| 90 | Водопроводная колонка по ул. Гончарова 234 (водоразборная) |
| 91 | Водопроводная колонка по ул. Гончарова 32 (водоразборная) |
| 92 | Водопроводная колонка по ул. Гончарова 45 (водоразборная) |
| 93 | Водопроводная колонка по ул. Гончарова 56 (водоразборная) |
| 94 | Водопроводная колонка по ул. Гончарова 61 (водоразборная) |
| 95 | Водопроводная колонка по ул. Гончарова 72 (водоразборная) |
| 96 | Водопроводная колонка по ул. Гончарова 86 (водоразборная) |
| 97 | Водопроводная колонка по ул. Гончарова 94 (водоразборная) |
| 98 | Водопроводная колонка по ул. Дзержинского 10 (водоразборная) |
| 99 | Водопроводная колонка по ул. Довгалюка 21 (водоразборная) |
| 100 | Водопроводная колонка по ул. Довгалюка 30 (водоразборная) |
| 101 | Водопроводная колонка по ул. Довгалюка 38 (водоразборная) |
| 102 | Водопроводная колонка по ул. Довгалюка 9 (водоразборная) |
| 103 | Водопроводная колонка по ул. Заводской 18 (водоразборная) |
| 104 | Водопроводная колонка по ул. Заводской 33 (водоразборная) |
| 105 | Водопроводная колонка по ул. Заводской 62 (водоразборная) |
| 106 | Водопроводная колонка по ул. И.Буева 1 (водоразборная) |
| 107 | Водопроводная колонка по ул.И.Черных 14 (водоразборная) |
| 108 | Водопроводная колонка по ул. Крайней 18 (водоразборная) |
| 109 | Водопроводная колонка по ул. Крайней 30 (водоразборная) |
| 110 | Водопроводная колонка по ул. Крайней 42 (водоразборная) |
| 111 | Водопроводная колонка по ул. Крайней 60 (водоразборная) |
| 112 | Водопроводная колонка по ул. Крайней 9 (водоразборная) |
| 113 | Водопроводная колонка по ул. Л.Толстого 5 (водоразборная) |
| 114 | Водопроводная колонка по ул. О.Кошевого 2 (водоразборная) |
| 115 | Водопроводная колонка по ул. О.Кошевого 6 (водоразборная) |
| 116 | Водопроводная колонка по ул. Октябрьской 31 (водоразборная) |
| 117 | Водопроводная колонка по ул. Октябрьской 48 (водоразборная) |
| 118 | Водопроводная колонка по ул. Октябрьской 5 (водоразборная) |
| 119 | Водопроводная колонка по ул. Октябрьской 58 (водоразборная) |
| 120 | Водопроводная колонка по ул. Октябрьской 72(водоразборная) |
| 121 | Водопроводная колонка по ул. Песочной 2 (водоразборная) |
| 122 | Водопроводная колонка по ул. Садовой 7 (водоразборная) |
| 123 | Водопроводная колонка по ул. Солнечная 4 (водоразборная) |
| 124 | Водопроводная колонка по ул. Солнечная 7 (водоразборная) |
| 125 | Водопроводная колонка по ул. Фурманова 65 (водоразборная) |
| 126 | Водопроводная колонка по ул. Фурманова 84 (водоразборная) |
| 127 | Водопроводная колонка пер. Проходной 8 (водоразборная) |
| 128 | Водопроводная колонка ул. Алтайская 1 (водоразборная) |
| 129 | Водопроводная колонка ул. Болотная 1 (водоразборная) |
| 130 | Водопроводная колонка ул. Болотная 13 (водоразборная) |
| 131 | Водопроводная колонка ул. Болотная 23 (водоразборная) |
| 132 | Водопроводная колонка ул. Болотная 33 (водоразборная) |
| 133 | Водопроводная колонка ул. Ивана Буева 12 (водоразборная) |
| 134 | Водопроводная колонка ул. Тимирязево 16/1 (водоразборная) |
| 135 | Водопроводная колонка ул. Чернышевского 1 (водоразборная) |
| 136 | Водопроводная колонка ул. Береговая 1 (водоразборная) |
| 137 | Водопроводная колонка ул. Гончарова 205 (водоразборная) |
| 138 | Водопроводная колонка ул. Дорожная 100 (водоразборная) |
| 139 | Водопроводная колонка ул. Дорожная 114 (водоразборная) |
| 140 | Водопроводная колонка ул. Дорожная 130 (водоразборная) |
| 141 | Водопроводная колонка ул. Дорожная 18 (водоразборная) |
| 142 | Водопроводная колонка ул. Дорожная 28 (водоразборная) |
| 143 | Водопроводная колонка ул. Дорожная 44 (водоразборная) |
| 144 | Водопроводная колонка ул. Дорожная 64 (водоразборная) |
| 145 | Водопроводная колонка ул. Дорожная 70 (водоразборная) |
| 146 | Водопроводная колонка ул. Дорожная 8 (водоразборная) |
| 147 | Водопроводная колонка ул. Дорожная 88 (водоразборная) |
| 148 | Водопроводная колонка ул. Кулундинская 1 (водоразборная) |
| 149 | Водопроводная колонка ул. Макарова 51 (водоразборная) |
| 150 | Водопроводная колонка ул. Макарова 59 (водоразборная) |
| 151 | Водопроводная колонка ул. Макарова 63 (водоразборная) |
| 152 | Водопроводная колонка ул. Мирная 14 (водоразборная) |
| 153 | Водопроводная колонка ул. Мирная 22 (водоразборная) |
| 154 | Водопроводная колонка ул. Мирная 4 (водоразборная) |
| 155 | Водопроводная колонка ул. Нахимова 35 (водоразборная) |
| 156 | Водопроводная колонка ул. Нахимова 38 (водоразборная) |
| 157 | Водопроводная колонка ул. Николая Довгалюка 65 (водоразборная) |
| 158 | Водопроводная колонка ул. Николая Довгалюка 75 (водоразборная) |
| 159 | Водопроводная колонка ул. Октябрьская 1 (водоразборная) |
| 160 | Водопроводная колонка ул. Октябрьская 82 (водоразборная) |
| 161 | Водопроводная колонка ул.С.Лазо 31 (водоразборная) |
| 162 | Водопроводная колонка ул.С.Лазо 80 (водоразборная) |
| 163 | Водопроводная колонка ул.С.Лазо 92 (водоразборная) |
| 164 | Водопроводная колонка ул. Сахалинская 1 (водоразборная) |
| 165 | Водопроводная колонка ул. Сельская 103 (водоразборная) |
| 166 | Водопроводная колонка ул. Сельская 48 (водоразборная) |
| 167 | Водопроводная колонка ул. Сельская 79 (водоразборная) |
| 168 | Водопроводная колонка ул. Степная 16 (водоразборная) |
| 169 | Водопроводная колонка ул. Степная 37 (водоразборная) |
| 170 | Водопроводная колонка ул. Степная 57 (водоразборная) |
| 171 | Водопроводная колонка ул. Степная 6 (водоразборная) |
| 172 | Водопроводная колонка ул. Степная 85 (водоразборная) |
| 173 | Водопроводная колонка ул. Юго-Западная 2а (водоразборная) |
| 174 | Водопроводная колонка ул. Юго-Западная 6 (водоразборная) |
| 175 | Водоразборная колонка КВ-4 исп.04(2,995м) |
| 176 | Водоразборная колонка КВ-4 исп.04(2,995м) |
| 177 | Водоразборная колонка КВ-4 исп.04(2,995м) |
| 178 | Водоразборная колонка КВ-4 исп.04(2,995м) |
| 179 | Водоразборная колонка КВ-4 исп.04(2,995м) |
| 180 | Водоразборная колонка КВ-4 исп.04(2,995м) |
| 181 | Водоразборная колонка КВ-4 исп.04(2,995м) |
| 182 | Водоразборная колонка КВ-4 исп.04(2,995м) |
| 183 | Водоразборная колонка КВ-4 исп.04(2,995м) |
| 184 | Водоразборная колонка КВ-4 исп.04(2,995м) |

# Footnotes

в разрезе средних и крупных предприятий, организаций

в разрезе средних и крупных предприятий, организаций

Среднедушевой доход включает заработанную плату и пенсии, но не учитывает социальные выплаты, доходы от собственности и предпринимательской деятельности

При определении среднедушевого дохода не учитывались данные по доходу от предпринимательской деятельности, от собственности, другие доходы